Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | (наименование стройки) |  |
| --- | --- | --- |

Локальный СМЕТный расчет № 8

от 08.08.2008 г

«Завершение строительства газопровода низкого давления в с. Никольское на Черемшане»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 285 769 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 146 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 76 180 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод низкого давления |
| 1 | ТЕР01-02-031-4 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3,03 100 ям | 2142,52 136,17 | 2006,35 244,91 | 0,00 | 6492 | 413 | 6079 742 | 0 | 17,48 52,96 |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 65084,51 5861,76 | 2892,09 290,81 | 56330,66 | 19525 | 1759 | 868 87 | 16898 | 688,00 206,40 |  |
| 3 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,36 1 т | 638,78 67,91 | 406,02 36,44 | 164,85 | 4063 | 432 | 2582 232 | 1049 | 7,58 48,20 |  |
| 4 | 201-9211 | Стойки металлические опорные | 6,36 т | 7590,38 0,00 | 0,00 0,00 | 7590,38 | 48275 | 0 | 0 0 | 48275 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 12,44 100 м газопровода | 4611,32 275,02 | 1967,88 229,64 | 2368,42 | 57365 | 3421 | 24480 2857 | 29464 | 23,59 293,42 |  |
| 6 | ТЕР24-02-041-02 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 65 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,8 100 м газопровода | 6196,87 290,80 | 1993,46 232,70 | 3912,61 | 17351 | 814 | 5582 652 | 10955 | 24,64 69,00 |  |
| 7 | ТЕР24-02-041-03 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,35 100 м газопровода | 7160,06 298,94 | 2012,84 235,59 | 4848,28 | 2506 | 105 | 704 82 | 1697 | 25,33 8,87 |  |
| 8 | ТЕР24-01-028-1 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 1 компенсатор | 554,22 32,36 | 25,86 5,90 | 496,00 | 1663 | 97 | 78 18 | 1488 | 3,22 9,66 |  |
| 9 | ТЕР24-01-028-2 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 компенсатор | 711,03 34,67 | 31,61 7,82 | 644,75 | 711 | 35 | 32 8 | 644 | 3,45 3,45 |  |
| 10 | ТЕР24-01-032-1 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4 1 комплект | 737,77 21,65 | 72,90 7,24 | 643,22 | 2951 | 87 | 292 29 | 2572 | 2,18 8,74 |  |
| 11 | ТЕР24-01-032-2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 1 комплект | 1105,20 34,65 | 117,90 11,52 | 952,65 | 3316 | 104 | 354 35 | 2858 | 3,50 10,49 |  |
| 12 | ТЕР24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 комплект | 1189,88 37,83 | 122,89 11,96 | 1029,16 | 1190 | 38 | 123 12 | 1029 | 3,82 3,82 |  |
| 13 | ТЕР22-03-014-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8 1 фланец | 36,95 4,71 | 31,32 3,69 | 0,92 | 296 | 38 | 251 30 | 7 | 0,43 3,40 |  |
| 14 | 300-0949 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 0,6 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 50 | 8 шт | 50,20 0,00 | 0,00 0,00 | 50,20 | 402 | 0 | 0 0 | 402 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР22-03-014-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6 1 фланец | 52,62 6,75 | 43,85 5,16 | 2,02 | 316 | 40 | 263 31 | 13 | 0,61 3,66 |  |
| 16 | 300-0934 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 0,1и0,25 МПа(1и2,5кгс/см2), диаметром, мм 80 | 6 шт | 21,26 0,00 | 0,00 0,00 | 21,26 | 128 | 0 | 0 0 | 128 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР22-03-014-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 фланец | 60,44 8,92 | 48,86 5,76 | 2,66 | 121 | 18 | 98 12 | 5 | 0,81 1,61 |  |
| 18 | 300-0952 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 0,6 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 100 | 2 шт | 93,90 0,00 | 0,00 0,00 | 93,90 | 188 | 0 | 0 0 | 188 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 1 т. фасонных частей | 34586,99 4508,12 | 13092,31 1555,22 | 16986,56 | 5188 | 676 | 1964 233 | 2548 | 406,87 61,03 |  |
| 20 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 5,45 100 м2 | 329,40 64,97 | 4,95 0,30 | 259,48 | 1795 | 354 | 27 2 | 1414 | 6,11 33,28 |  |
| 21 | ТЕР15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 5,45 100 м2 окрашиваемой поверхности | 933,72 412,64 | 2,51 0,59 | 518,57 | 5089 | 2249 | 14 3 | 2826 | 46,68 254,40 |  |
| 22 | ТЕР24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 15,31 100 м трубопровода | 23,66 5,90 | 17,76 3,84 | 0,00 | 362 | 90 | 272 59 | 0 | 0,47 7,22 |  |
| 23 | ТЕР24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 15,31 100 м газопровода | 9,00 1,72 | 7,28 1,54 | 0,00 | 138 | 26 | 111 24 | 1 | 0,14 2,11 |  |
| 24 | ТЕР24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 участок испытания газопровода | 1095,73 201,41 | 894,32 188,16 | 0,00 | 1096 | 201 | 894 188 | 1 | 16,10 16,10 |  |
| 25 | ТЕР24-02-041-01 | Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,2 100 м газопровода | 4611,32 275,02 | 1967,88 229,64 | 2368,42 | 5534 | 330 | 2361 276 | 2843 | 23,59 28,30 |  |
| 26 | ТЕР24-02-041-02 | Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 65 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,8 100 м газопровода | 6196,87 290,80 | 1993,46 232,70 | 3912,61 | 4957 | 233 | 1595 186 | 3129 | 24,64 19,72 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 191018 | 11560 | 49024 5798 | 130434 | 1145,84 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 48993 |  |  | 48993 |  |  |
| В с е г о |  |  | 191018 | 11560 | 49024 5798 | 130434 | 1145,84 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 48993 |  |  | 48993 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (3 кв.2008 РЦЦС)} k=6,59 на зарплату k=3,56 на эксплуатацию машин k=4,88 на материалы k=4,88 на основные материалы |  |  | 887223 | 76180 | 174525 38209 | 636518 | 1145,84 | 100 |
| В том числе основные материалы |  |  | 239086 |  |  | 239086 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 887 223 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,846 | 80 | 5 152 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,846 | 105 | 10 806 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,846 | 90 | 3 332 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,846 | 130 | 80 340 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,846 | 90 | 1 786 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,846 | 105 | 13 183 |
| Итого накладных расходов |  |  | 114 600 |
| Итого |  |  | 1 001 822 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,85 | 45 | 2 912 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 65 | 6 721 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) | 0,85 | 85 | 3 162 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,85 | 89 | 55 262 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,85 | 70 | 1 396 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,85 | 55 | 6 938 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 76 391 |
| Итого |  |  | 1 078 213 |
| НДС |  | 18 | 194 078 |
| Непредвиденные работы |  | 1,25 | 13 478 |
| В С Е Г О |  |  | 1 285 769 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |