ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИПОТЕКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ДЕПАРТАМЕНТ «УЛЬЯНОВСКВОДПРОЕКТ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

В С.СТАРАЯ САХЧА МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ИЗЫСКАНИЯ

05172591-154-00-00-00-Ге

| Главный инженер |  | Н.Н.Генус |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Е.Е.Ядринцева |
| Начальник ТГЭ |  | Ф.З.Гайнетдинов |

2008

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение………………………………………………………………………….3

- Изученность природных условий………………………………………………6

- Физико-географические условия……………………………………………….7

- Геологическое строение и гидрогеологические условия..……………………8

- Физико-механические свойства грунтов……………………………………...10

- Инженерно-геологические условия трасс водопроводных сетей                                  и площадки водонапорной башни……………………………………..………14

- Выводы и рекомендации……………………………………………………….15

ПРИЛОЖЕНИЯ

а) текстовые

- Техническое задание……………………………………………………………17

- Таблица результатов лабораторных исследований образцов грунтов………19

- Химический анализ воды…………………………………………………..…..20

- Химический анализ водной вытяжки………………………………………….21

- Каталог геологических выработок………………………………………….....26

- Геолого-литологическое описание разрезов скважин………………………..27

- Геолого-литологическое описание разрезов скважин работ прошлых лет…35

- Лицензия на производство работ………………………………………………45

б) графические

- Карта фактического материала М 1:1000 – 3 листа…………………………..46

- Геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II – 1 лист………………49

1  Введение

Инженерно-геологические изыскания под обоснование рабочего проекта «Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области» выполнены топографо-геологической экспедицией департамента «Ульяновскводпроект»  ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» в соответствии с заданием ГИПа и согласно государственного контракта № 154 от 14.04.2008 г. заключенного с ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик».

Лицензия на производство работ Д912656 регистрационный номер     ГС-4-73-02-28-0-7326025645-002661-1 от 3  сентября 2007 года выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Село Старая Сахча находится в 120 км северо-восточнее г.Ульяновска и соединяется с ним автодорогой.

В состав проекта входят:

- водопроводные сети, протяженностью 15,5 км;

- водонапорная башня.

Перед изысканиями стояли задачи:

- изучение инженерно-геологических условий участка работ;

- исследования физико-механических свойств грунтов, слагающих основание водонапорной башни;

- определение литологии и группы разработки грунтов, залегающих по трасам водопроводных сетей.

Необходимо так же определить в пределах глубины исследования уровень грунтовых вод, их химсостав и агрессивность по отношению к бетону.

В 1997 г. на территории с.Старая Сахча Мелекеского района Ульяновской области были выполнены инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания под обоснование рабочего проекта «Реконструкция водопровода в с.Старая Сахча колхоза им.III Интарнационала Мелекесского района Ульяновской области». Изыскания выполнены отделом геологии проектно-изыскательского института «Ульяновскводпроект» (ныне топографо-геологическая экспедиция департамента «Ульяновскводпроект» ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства»).

Задачей настоящих изысканий было подтверждение инженерно-геологического разреза участка работ, для чего были выполнены следующие объемы и виды работ:

1. Полевые работы:

- инженерно-геологическое обследование  – 15 п.м;

- колонковое бурение скважин в породах I – III категории – 54 п.м;

- ручное бурение скважин в породах I – III категории – 3 п.м;

- гидрогеологические наблюдения – 64 п.м;

- отбор проб воды на лабораторные исследования – 1 проба;

- отбор проб грунта на лабораторные исследования – 22 пробы;

- обработка материалов работ прошлых лет – 64 п.м.

Полевые работы были выполнены бригадой  бурильщика В.А.Киселева под руководством геолога И.М.Лисюкова и главного специалиста ТГЭ Т.А.Шиловой в апреле 2008 г.

Пробы грунта и воды исследованы в лаборатории института под руководством начальника лаборатории В.В.Потолочиной.

При вычерчивании графических приложений использованы материалы обновленной топографической съемки масштаба 1:1000, выполненной геолого-топографической экспедицией под руководством начальника Ф.З.Гайнетдинова.

Камеральные работы и написание отчета выполнила инженер-гидрогеолог Г.Р.Панкова под руководством главного специалиста ТГЭ Т.А.Шиловой.

Схема расположения участка работ

Условные обозначения:

участок работ

Рис. 1.1.

2  Изученность природных условий

На изучаемой территории и сопредельных участках ранее проводились инженерно-геологические изыскания с различными целями  по следующим объектам:

- «Очистка русла р.Сахча в колхозе им. «III Интернационала» Мелекесского района Ульяновской области», 1991 г. ПИИ «Ульяновскводпроект» (архивный № 1607 – архив «Ульяновскводпроект» ОАО «УОКИС»).

- Карьер глинистого грунта в колхозе им. «III Интернационала» Мелекесского района Ульяновского области, 1991 г. ПИИ «Ульяновскводпроект» (арх. № 1609 – архив «Ульяновскводпроект» ОАО «УОКИС»).

- Осушение на площади 380 га  в колхозе им. «III Интернационала» Мелекесского района Ульяновского области, 1991 г. ПИИ «Ульяновскводпроект» (арх. № 1632 – архив «Ульяновскводпроект» ОАО «УОКИС»).

- Реконструкция водопровода в с.Старая Сахча колхоза им. «III Интернационала» Мелекесского района Ульяновского области, 1997 г. ПИИ «Ульяновскводпроект» (арх. № 1899 – архив «Ульяновскводпроект» ОАО «УОКИС»).

Лабораторные данные и геолого-литологические разрезы из отчета № 1899 использованы при написании настоящего отчета.

3  Физико-географические условия

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к долине р.Сахчи, которая прорезает надпойменную аккумулятивную террасу и пойму р.Малый Черемшан. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 76 до 107 м.

Река Сахча протекает по исследуемой территории с северо-запада на юго-восток; река имеет месандрирующее, хорошо выработанное русло шириной от 3 до 4 м, глубиной до 0,5 м. Берега реки обрывистые; превышение берега над уровнем воды в реке составляет 1 – 3 м, достигая в отдельных местах 5 – 6 м.

Наличие изометрических небольших понижений в рельефе и просадочность суглинков указывает на возможность возникновения на изучаемом участке суффозионных процессов, причинами которых могут быть неоднородность гранулометрического состава грунтов, а так же наличие условий для выноса мелких частиц под воздействием фильтрационного потока. В качестве борьбы с суффозией, а так же с подтоплением территории возможно применение дренажей. Необходима так же планировка территории.

Кроме суффозии из отрицательных геолого-физических явлений на участке так же развиты оврагообразование, боковая эрозия и подтопление южной и центральной частей села грунтовыми водами. В пределах левобережной части села имеется возможность возникновения подтопления территории «верховодкой». На переходе через р.Сахчу в западной части села боковой и донной эрозии не наблюдается.

В соответствии с агроклиматическим районированием участок работ относится ко II району – теплому, умеренного увлажнения. Общее количество осадков за год не превышает 350 – 425 мм. Среднемесячная температура января -13,5º; средняя месячная температура июля 19,1º. Средний из абсолютных годовых минимумов достигает -34º, -36º. Последние заморозки в воздухе наблюдаются во второй декаде мая, но иногда возможны и в июне. Осенью заморозки наблюдаются во второй – третьей декаде сентября. Продолжительность безморозного периода 130 – 150 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 135 – 140 дней.

Для зимнего периода характерно преобладание южных и юго-западных ветров, для теплого – западных и  северо-западных. Средняя скорость ветра за год составляет 3,5 – 3,9 м/с. В зимний период скорость ветра увеличивается и наблюдаются ветры со скоростью больше 15 – 20 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодную часть года, особенно в феврале и марте. В теплую часть года наибольшее число дней с сильным ветром и градом приходится на июль. Наибольшее число дней с суховеями отмечается в июне.

4  Геологическое строение и гидрогеологические условия

В геологическом строении принимают участие отложения четвертичной системы.

Среднечетвертичные аллювиальные отложения aQII вскрыты на II надпойменной террасе р.Малый Черемшан и литологически представлены песком светло-серым, глинистым. Вскрытая мощность песков изменяется от 1,1  до 7,2 м.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения aQIII слагают первые надпойменные террасы р.р.Сахча  и Малый Черемшан и литологически представлены песками серыми, светло-коричневыми, иловатыми, глинистыми; суглинками светло-коричневыми, голубовато-серыми, ожелезненными; супесями светло-коричневыми. Вскрытая мощность отложений колеблется от 0,5 до 2,9 м.

Современно-верхнечетвертичные элювиально-делювиальные отложения edQIII-IV покрывают прерывистым чехлом поверхность II надпойменной террасы р.Малый Черемшан и литологически представлены песками и суглинками светло-коричневыми. Вскрытая мощность отложений колеблется от 0,8 до 2,3 м.

Современные аллювиальные отложения aQIV слагают пойму р.Сахча и литологически представлены песками черными, голубовато-серыми, иловатыми, иногда оторфованными. Вскрытая мощность отложений колеблется от 2,1 до 4,7 м.

Современные отложения элювиально-делювиального генезиса edQIV залегают под почвенно-растительным слоем в пределах I надпойменной террасы р.Сахча и литологически представлены суглинками и песками светло-коричневыми. Вскрытая мощность отложений изменяется от 0,5 до 2,5 м.

Современные элювиальные отложения eQIV залегают с поверхности и представлены почвенно-растительным слоем – суглинком черным. Вскрытая мощность слоя колеблется от 0,3 до 1,5 м.

На изучаемой территории развит четвертичный аллювиальный водоносный горизонт (aQ).  Водовмещающими породами являются суглинки светло-коричневые и пески мелкие, светло-коричневые. Вскрытая мощность водоносного горизонта колеблется от 0,9 м  до 2,9 м. Водоупор пробуренными скважинами до глубины 3,5 – 8,0 м не вскрыт. Грунтовая вода в северной части села до глубины 3,0 – 8,0 не вскрыта. В центре села и в его южной части грунтовая вода залегает на глубине 0,6 – 2,9 м (абс. отм. 76,38 – 78,87 м). Уклон грунтового потока направлен к р.Сахча.

Материалы изысканий 2008 г. подтверждают результаты работ 1997 г. Однако в правобережной части села в районе скважин №№ 12 и 20* в апреле 2008 г. зафиксирован более высокий уровень грунтовых вод (скв. 12 УГВ – 0,6 м), по сравнению УГВ зафиксированными в марте 1997 г. (скв. 20* УГВ – 2,0 м).

Зафиксированный уровень грунтовых вод близок к максимальному. Минимальный уровень грунтовых приурочен к летней и зимней межени. Среднегодовое колебание уровня грунтовых вод может достигать 1 – 1,5 м. Горизонт сезонного питания – осенне-весеннего. Горизонт залегает первым от поверхности и его режим тесно связан с климато-метеорологическим фактором. В весеннее время  летне-осенних дождевых паводков возможно формирование «верховодки» на первых метрах разреза в песчаных прослоях и суглинках, подверженных процессу выветривания. Водоупором для «верховодки» могут служить плотные невыветрелые разности суглинков. По типу проницаемости водоносных пород вода горизонта поровая; по величине проницаемости водоносные породы – от слабопроницаемых до проницаемых.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в меженный период за счет речного потока. Разгрузка горизонта происходит в овражно-речную сеть в виде родников и мочажин, по тыловым швам пойм,  по тальвегам ложбин и промоин.

Вода горизонта по химическому составу гидрокарбонатно-магниевая, пресная (минерализация 0,693 – 0,854 г/л), слабощелочная (рН 7,6 – 7,7), очень жесткая (общая жесткость 8,8 мг-экв – 10,0 мг-экв), неагрессивная по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*.

Вода в р.Сахча по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатная магниево-кальциевая, пресная (минерализация 0,578 г/л), жесткая (жесткость общая 8,5 мг-экв), слабощелочная (рН = 7,4), неагрессивная по отношению  к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* (см. приложение 3).

Вода четвертичного водоносного горизонта используется местным населением для питьевых и хозяйственных нужд.

В результате проведенных изысканий зафиксировано подтопление центральной и южной части села грунтовыми водами.

5  Физико-механические свойства грунтов

В инженерно-геологическом отношении на изучаемой территории в соответствии с ГОСТ 20522-96 выделено 4 основных инженерно-геологических элемента.

ИГЭ 1 – почвенно-растительный слой представлен суглинком черным, гумусированным, от маловлажного до влажного; он залегает с поверхности вскрыт практически всеми пробуренными скважинами мощностью от  0,3 до 1,5 м. Мощность пахотного слоя почвы не более 0,3 м.

ИГЭ 2 – суглинок светло-коричневый, серовато-коричневый, от полутвердого до тугопластичного до уровня грунтовых вод. Среднее число пластичности составляет 0,11 д.ед. плотность частиц грунта 2,71 г/см3. Коррозионная активность суглинка по отношению к стали низкая. Физико-механические свойства ИГЭ 2 приведены в таблице 5.1. Суглинок (ИГЭ 2) вскрыт скважинами №№ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16 мощностью от 0,4 до 2,1 м.

ИГЭ 21 – суглинок светло-коричневый, желтовато-коричневый, мягкопластичной и текучепластичной консистенций, с пятнами ожелезнения, опесчаненный, иногда с прослоями песка,  слоистой структуры, от бескарбонатного до карбонатного, иногда пылеватый. В пойме р.Сахчи иловатые и оторфованные суглинки черного и голубовато-серого цвета. Среднее число пластичности суглинка (ИГЭ 21) составляет 0,12 д.ед; плотность частиц грунта 2,73 г/см3. По материалам работ прошлых лет суглинок от ненабухающего до слабонабухающего в условиях свободного набухания  (δ наб. = 0,021 – 0,072), среднесжимаемый, ненабухающий под нагрузкой от 0,5 до 4,0 кгс/см2, участками просадочный (I тип грунтовых условий по просадочности, начальное просадочное давление Р нач. = 2,73 кгс/см2). По степени размокаемости суглинок от очень быстроразмокаемого до медленноразмокаемого. Коррозионная активность суглинка  по отношению к стали средняя. Вскрыт скважинами №№ 7, 9, 10, 11, 12, 13 мощностью от 0,4 до 2,5 м. Физико-механические свойства суглинков (ИГЭ 21) приведены в таблице 5.2.

ИГЭ 3 – песок желтовато-коричневый, серовато-коричневый, желтовато-серый, мелкий, плотный, от некарбонатного до слабокарбонатного, глинистый, маловлажный до уровня грунтовых вод и водонасыщенный  ниже уровня грунтовых вод. Коррозионная активность по отношению к стали низкая. В грансоставе преобладают песчаные частицы от 78,8% до 96,3% соответствующие мелкозернистому песку. Песок вскрыт скважинами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16 мощностью от 0,2 до 7,2 м. Физико-механические свойства песка (ИГЭ 3) приведены в таблице 5.3 и 5.4.

ИГЭ 4 – супесь светло-коричневая, от пластичной до текучей консистенции, карбонатная. Супесь вскрыта скважиной № 15* мощностью 1,2 м. Грунт описан визуально.

# ИГЭ 2 – суглинок полутвердый, тугопластичный, иногда с включением карбонатов пятен ожелезнения, карбонатный, опесчаненный

# или с прослоями песка, редко пылеватый

# Таблица 5.1

| №№ п/п | Показатели | Един. измерен. | Норма-тивные | Расчетные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α = 0,85 | α = 0,95 |
| 1 | Природная влажность | д.ед | 0,164 |  |  |
| 2 | Влажность при водонасыщении | д.ед. | 0,229 |  |  |
| 3 | Число пластичности | д.ед | 0,11 |  |  |
| 4 | Показатель текучести при природной влажности | д.ед | 0,18-0,39 |  |  |
| 5 | Показатель текучести при водонасыщении | д.ед. | 0,9 |  |  |
| 6 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 2,73 |  |  |
| 7 | Плотность при природной влажности | г/см3 | 1,96 | 1,95 | 1,94 |
| 8 | Плотность при водонасыщении | г/см3 | 2,06 | 2,05 | 2,04 |
| 9 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 1,68 |  |  |
| 10 | Коэффициент пористости | д.ед | 0,625 |  |  |
| 11 | Коэффициент водонасыщения | д.ед | 0,716 |  |  |
| 12 | Угол внутреннего трения при природной влажности | градус | 22 | 22 | 19 |
| 13 | Угол внутреннего трения при водонасыщении | градус | 18 | 18 | 16 |
| 14 | Удельное сцепление при природной влажности | МПа | 0,028 | 0,028 | 0,019 |
| 15 | Удельное сцепление при водонасыщении | МПа | 0,02 | 0,02 | 0,013 |
| 16 | Модуль общей деформации | МПа | 19 |  |  |
| 17 | Модуль общей деформации при водонасыщении | МПа | 12 |  |  |

# ИГЭ 21- суглинок светло-коричневый, желтовато-коричневый, мягпластичный до текучепластичного и текучего, с пятнами

# ожелезнения, опесчаненный, слоистый, карбонатный, иногда

# пылеватый, с прослоями песка

# Таблица 5.2

| №№ п/п | Показатели | Един. измерен. | Норма-тивные | Расчетные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α = 0,85 | α = 0,95 |
| 1 | Природная влажность | д.ед | 0,240 |  |  |
| 2 | Влажность при водонасыщении | д.ед. | 0,275 |  |  |
| 3 | Число пластичности | д.ед | 0,12 |  |  |
| 4 | Показатель текучести при природной влажности | д.ед | 0,64-1,17 |  |  |
| 5 | Показатель текучести при водонасыщении | д.ед. | 1,12 |  |  |
| 6 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 2,73 |  |  |
| 7 | Плотность при природной влажности | г/см3 | 1,94 | 1,93 | 1,92 |
| 8 | Плотность при водонасыщении | г/см3 | 1,99 | 1,98 | 1,97 |
| 9 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 1,56 |  |  |
| 10 | Коэффициент пористости | д.ед | 0,750 |  |  |
| 11 | Коэффициент водонасыщения | д.ед | 0,874 |  |  |
| 12 | Угол внутреннего трения при природной влажности | градус | 14 | 14 | 12 |
| 13 | Угол внутреннего трения при водонасыщении | градус | 12 | 12 | 10 |
| 14 | Удельное сцепление при природной влажности | МПа | 0,014 | 0,014 | 0,009 |
| 15 | Удельное сцепление при водонасыщении | МПа | 0,012 | 0,012 | 0,008 |
| 16 | Модуль общей деформации | МПа | 9 |  |  |
| 17 | Модуль общей деформации при водонасыщении | МПа | 7 |  |  |

# ИГЭ 3 – песок желто-коричневый, светло-коричневый, мелкий, некарбонатный, плотный, глинистый, от слабовлажного до водонасыщенного

# Таблица

| №№ п/п | Показатели | Един. измерен. | Норма-тивные | Расчетные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α = 0,85 | α = 0,95 |
| 1 | Природная влажность | д.ед | 0,083 |  |  |
| 2 | Влажность при водонасыщении | д.ед. | 0,245 |  |  |
| 3 | Плотность частиц грунта | г/см3 | 2,66 |  |  |
| 4 | Плотность при природной влажности | г/см3 | 1,74 | 1,73 | 1,72 |
| 5 | Плотность при водонасыщении | г/см3 | 2,00 | 1,99 | 1,98 |
| 6 | Плотность сухого грунта | г/см3 | 1,61 |  |  |
| 7 | Коэффициент пористости | д.ед | 0,652 |  |  |
| 8 | Коэффициент водонасыщения | д.ед | 0,33 |  |  |
| 9 | Угол внутреннего трения при природной влажности | градус | 32 | 32 | 28 |
| 10 | Угол внутреннего трения при водонасыщении | градус | 32 | 32 | 28 |
| 11 | Удельное сцепление при природной влажности | МПа | 0,002 | 0,002 | 0,0013 |
| 12 | Удельное сцепление при водонасыщении | МПа | 0,002 | 0,002 | 0,0013 |
| 13 | Модуль общей деформации | МПа | 28 |  |  |
| 14 | Модуль общей деформации при водонасыщении | МПа | 28 |  |  |

# ИГЭ 3 – песок желто-коричневый, мелкий, некарбонатный, плотный, слабовлажный

# Таблица 5.3

| № выработки | Глубина взятии образца в м | Гранулометрический состав, % | Угол естественного откоса, градус |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | <10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5 -0,25 | 0,25 -0,10 | 0,10 -0,05 | 0,05 -0,01 | 0,01 -0,005 | <0,005 | сухой | под водой |
| Скв.8 | 2,0 |  |  |  |  | 1,5 | 7,0 | 82,0 | 5,8 | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 33 | 28 |
| Скв.14 | 2,0 |  |  |  |  | 0,7 | 5,5 | 75,5 | 12,2 | 1,4 | 0,2 | 4,5 | 32 | 28 |
|  | 5,0 |  |  |  |  | 1,5 | 6,0 | 84,0 | 5,0 | 1,5 | 0,1 | 1,9 |  |  |
| Скв.15 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 28 |
| Скв.16 | 8,0 |  |  |  |  | 2,0 | 7,0 | 82,2 | 5,1 | 0,9 | 0,8 | 2,0 |  |  |
| Скв.6 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |
| Скв.4 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 29 |
| Скв.4* | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 5,7 | 71,9 | 9,3 | 8,0 | 2,0 | 1,6 |  |  |
| Скв.10* | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 16,1 | 61,2 | 95 | 7,8 | 1,3 | 2,6 |  |  |
| Скв.14* | 3,0 |  |  |  |  | 0,3 | 3,7 | 91,6 | 0,3 | 2,7 | 1,1 | 0,3 |  |  |

6 Инженерно-геологические условия трасс водопроводных сетей и площадки водонапорной башни

Площадка водонапорной башни расположена в пределах II надпойменной террасы р.Мал. Черемшан и имеет ровную поверхность с уклоном на юго-запад и абсолютными отметками от 105,92 м до 106,61 м. В кровле разреза под почвенно-растительным слоем залегают суглинки (ИГЭ 2)  мощностью от 0,4 м до 1,5 м. Мощность нижележащих песков (ИГЭ 3) колеблется от 6,4 м до 7,2 м. Грунтовая вода до глубины 8,0 м не вскрыта. Грунты обладают достаточной прочностью и могут служить основанием под сооружения при условии удаления почвенно-растительного слоя. Из дополнительных мероприятий требуется уплотнение суглинка.

Переход через р.Сахча расположен в западной части села. Ширина реки 2,5 – 3,0 м боковой и донной эрозии не наблюдается, берега реки ассиметричные, заросшие кустарником. Правый берег реки более крутой, он сложен суглинками тугопластичными (ИГЭ 2)  до уровня грунтовых вод. Ниже  уровня грунтовых вод суглинки текучепластичной  консистенции (ИГЭ 21). Вскрытая мощность суглинка (ИГЭ 2 и ИГЭ 21) составляет 4,5 м. Левый берег реки сложен песками (ИГЭ 3) маловлажными – до воды, ниже УГВ – водонасыщенными. Вскрытая мощность песков 4,7 м.

Скважиной № 9, пробуренной в русле р.Сахча вскрыты иловатые суглинки текучепластичные и пески водонасыщенные; вскрытая мощность суглинков составляет 0,4 м; песков – 2,6 м.

Вода вскрыта в русле на глубине 0,0 м; на правом и левых берегах на глубине 2,6 м и 3,6 м соответственно, на абсолютных отметках 78,95 м и 80,30 м. Геолого-литологическое строение перехода через р.Сахчу  иллюстрируется геолого-литологическим разрезом по линии II – II (скважины №№ 8, 9, 10).

По трассам водопроводных сетей получили развитие суглинки, пески, супеси. Участки водопровода, пролегающие по правому берегу р.Сахчи сложены суглинками (ИГЭ 2, 21); вскрытой мощностью изменяющейся от 1,0 до 2,9 м. Грунтовая вода вскрыта на глубине 2,6 м (абсолютная отметка 78,87 м). Участки  водовода расположенные на левом берегу реки сложены преимущественно песками;  песков супесей.  Вскрытой мощностью изменяющейся от 2,9 м до 4,5 м. Грунтовая вода до глубины 3,5 м по левому берегу не вскрыта.

По степени коррозионной активности по отношению  стали грунты имеют от низкой до средней коррозионную активность. Нормативная глубина  промерзания грунтов следующая:

- для суглинков – 1,6 м;

- для песков супесей – 1,9 м.

По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промерзания суглинки твердые и пески маловлажные и водонасыщенные характеризуются как практически непучинистые. При водонасыщении в пределах глубины сезонного промерзания суглинки полутвердые – слабопучинистые; тугопластичные – среднепучинистые, мягко-тугопластичные до текучих –  сильпучинистые до чрезмерно пучинистых.

7  Выводы и рекомендации

По совокупности инженерно-геологических, гидрогеологических и геоморфологических условий изучаемый район  относится ко II (средней) категории сложности инженерно-геологических условий. В геоморфологическом отношении территория с.Старая Сахча приурочена  к долине р.Сахчи, которая вложена в надпойменную террасу р.Малый Черемшан. Абсолютные отметки  поверхности изменяются от 76 м до 107 м. Из отрицательных физико-геолго-гидрогелогических явлений развиты  суффозия,  оврагообразование, боковая эрозия подтопление центральной и южной  частей села грунтовыми водами, а так же образование «верховодки» в пределах поймы во время паводка. На переходе р.Сахчи в западной части села  боковой и донной эрозии не наблюдается.

В геологическом строении принимают участие отложения четвертичной системы элювиально-делювиального и аллювиального генезиса. Литологически отложения представлены  толщей переслаивания суглинков, супесей и песков вскрытой мощностью до 3 и 8 м.

Грунтовая вода в северной части села  до глубины 8,0 м не вскрыта. В центре села и в его южной части грунтовая вода залегает на глубине от 0,6 м до 2,6 м. (абс. отм. 76,38 м – 80,30 м). Водоупор пробуренными скважинами не вскрыт. Режим водоносного горизонта тесно связан с климато-метеорологическим фактором и режимом р.Сахчи. Зафиксированный уровень грунтовых вод близок к максимальному. Минимальные уровни ГВ наблюдаются в летнюю и зимнюю межени. Среднегодовые колебания уровня грунтовых вод могут достигать 1 – 1,5 м. Вода горизонта по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевая, пресная, слабощелочная, очень жесткая, неагрессивная по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. Вода в р.Сахча по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатная, магниево-кальциевая, пресная, жесткая, слабощелочная неагрессивная по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости  W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85*.

В инженерно-геологическом отношении на изучаемом участке в соответствии с ГОСТ 20522-96 выделено 4 инженерно-геологических элемента со следующими группами разработки согласно ТЕР 81-02-01-2001 (ГЭСН 81-02-01-2001):

| ИГЭ 1 | - почвенно-растительный слой | - 9а; |
| --- | --- | --- |
| ИГЭ 2 | - суглинок твердый, тугопластичный | - 35г; |
| ИГЭ 21 | - суглинок мягкопластичный | - 35а; |
| ИГЭ 3 | - песок | - 29а – 70%, 29б – 30%; |
| ИГЭ 4 | - супесь | - 36а. |

По степени коррозионной активности по отношению к стали грунты имеют от низкой  до средней коррозионную активность.

Нормальная глубина промерзания грунтов следующая:

- для суглинков – 1,6 м;

- для супесей и песков – 1,9 м.

По степени морозной пучинистости в пределах глубины сезонного промерзания суглинки твердые и пески маловлажные и водонасыщенные характеризуются как практически непучинистые. При  водонасыщении в пределах глубины сезонного промерзания суглинки полутвердые – слабопучинстые, тугопластичные среднепучинистые, мягко-текучепластиные до  текучих – сильнопучинистые до чрезмерно пучинистых.

Грунтовая среда в сухой зоне влажности (по СНиП II-3-79**):

- по  отношению  к арматуре  железобетонных конструкций толщиной до 250 мм неагрессивная (табл. 4 СНиП 2.03.11-85);

- по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* неагрессивная (табл. 4 СНиП 2.03.11-85).

Составила инженер-гидрогеолог                                                    Г.Р.Панкова

Приложение № 3

Государственный контракт № 154

Заказ № 4361

Листов 1

Лист 1

Химический анализ воды  № 2665

| Наименование объекта: | Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 15,5 км в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области |
| --- | --- |
| Место отбора проб воды: | р.Сахча |
| Глубина: 0,1 м | Скважина: | Дата поступления: 30.04.08 г. |

| Катионы | мг-литр | мг-экв | %мг-экв |  | Анионы | мг-литр | мг-экв | %мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(++Кα+ | 9,2 | 0,40 | 5 |  | НСО3 | 353,8 | 5,80 | 65 |
| С(2 | 80,0 | 4,00 | 45 |  | СI | 14,6 | 0,41 | 5 |
| Мq2 | 54,7 | 4,50 | 50 |  | SО42 | 65,8 | 2,69 | 30 |
| Итого |  | 8,90 | 100 |  | Итого |  | 8,90 | 100 |
| Другие определения |
| Жесткость | мг-экв | в нем. гр. |  | рН | 7,4 |
| Общая | 8,5 |  |  | СО2 свободная, мг/л |  |
| Карбон | 5,8 |  |  | СО2 агрессивная, мг/л | нет |
| Постоян. | 2,7 |  |  | Сухой остаток при 105ºС, г/л | 0,400 |

Формула солевого состава

М0,578

Вода по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатная, магниево-кальциевая.

По результатам химанализа по данной пробе (при Кф> 0,1 м/сут) вода (табл.5 и 6 СНиП 2.03.11-85) неагрессивная.

По содержанию Сℓ (табл.7 СНиП 2.03.11-85) вода:

- неагрессивная к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250 мм в зоне залегания грунтовых вод;

- слабоагрессивная в зоне капиллярного поднятия.

Грунтовые воды обладают (по табл. 3 и 5 ГОСТ 9.602-89*):

- низкой  коррозионной  агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля;

- средней коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля.

Грунтовая среда ниже уровня грунтовых вод к металлическим конструкциям из углеродистой стали (табл.28 СНиП 2.03.11-85) слабоагрессивная.

Начальник лаборатории                                                            В.В.Потолочина

Государственный контракт № 154

Приложение № 4

Заказ № 4416

Листов 4

Лист 1

# Химический анализ

# водной вытяжки № 1714

| Наименование объекта: | Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 15,5 км в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области |
| --- | --- |
| Место отбора пробы: |  |
| Гл.: 2,0 м |  | Дата отбора пробы: 28.04.08 г. |
| Скв.№ 14 |  |  |

| Содержание в 1 кг грунта |
| --- |
| Катионы | мг/1 кг грунта | мг-экв | % |  | Анионы | мг/1 кг грунта | мг-экв | % |
| N(+ | 78 | 0,34 | 0,0078 |  | НСО3- | 122 | 0,20 | 0,0122 |
| С(+ | 30 | 0,15 | 0,003 |  | СI- | 106 | 0,30 | 0,0106 |
| Мq+ | 24 | 0,20 | 0,0024 |  | SО42- | 90 | 0,19 | 0,009 |
| Итого | 132 | 0,69 | 0,0132 |  | Итого | 318 | 0,69 | 0,0318 |
| Другие определения |
| Жесткость | мг-экв | в нем. гр. |  | рН | 7,8 |
| Общая | 0,35 |  |  | Сухой остаток при 105º С, г/л | 0,039 |
| Карбон | 0,20 |  |  |  |  |

По результатам выполненного химического анализа

Грунт обладает:

- средней коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля (т.2 ГОСТ 9.602-89*);

- высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля (табл.4 ГОСТ 9.602-89*).

Грунтовая  среда в сухой зоне влажности (по СНиП II-3-79**):

- по отношению к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250 мм неагрессивная (табл.4 СНиП 2.03.11-85);

- по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* неагрессивная (табл.4 СНиП 2.03.11-85).

Начальник лаборатории                                                            В.В.Потолочина

Государственный контракт № 154

Приложение № 4

Заказ № 4416

Листов 4

Лист 2

# Химический анализ

# водной вытяжки № 1719

| Наименование объекта: | Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 15,5 км в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области |
| --- | --- |
| Место отбора пробы: |  |
| Гл.: 1,5 м |  | Дата отбора пробы: 28.04.08 г. |
| Скв.№ 15 |  |  |

| Содержание в 1 кг грунта |
| --- |
| Катионы | мг/1 кг грунта | мг-экв | % |  | Анионы | мг/1 кг грунта | мг-экв | % |
| N(+ | 32 | 0,14 | 0,0032 |  | НСО3- | 244 | 0,40 | 0,0244 |
| С(+ | 60 | 0,30 | 0,006 |  | СI- | 110 | 0,32 | 0,011 |
| Мq+ | 54 | 0,45 | 0,0054 |  | SО42- | 80 | 0,17 | 0,008 |
| Итого | 146 | 0,89 | 0,0146 |  | Итого | 434 | 0,89 | 0,0434 |
| Другие определения |
| Жесткость | мг-экв | в нем. гр. |  | рН | 7,7 |
| Общая | 0,75 |  |  | Сухой остаток при 105º С, г/л | 0,040 |
| Карбон | 0,40 |  |  |  |  |

По результатам выполненного химического анализа

Грунт обладает:

- средней коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля (т.2 ГОСТ 9.602-89*);

- высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля (табл.4 ГОСТ 9.602-89*).

Грунтовая  среда в сухой зоне влажности (по СНиП II-3-79**):

- по отношению к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250 мм неагрессивная (табл.4 СНиП 2.03.11-85);

- по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* неагрессивная (табл.4 СНиП 2.03.11-85).

Начальник лаборатории                                                            В.В.Потолочина

Государственный контракт № 154

Приложение № 4

Заказ № 4416

Листов 4

Лист 3

# Химический анализ

# водной вытяжки № 1727

| Наименование объекта: | Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 15,5 км в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области |
| --- | --- |
| Место отбора пробы: |  |
| Гл.: 2,0 м |  | Дата отбора пробы: 28.04.08 г. |
| Скв.№ 7 |  |  |

| Содержание в 1 кг грунта |
| --- |
| Катионы | мг/1 кг грунта | мг-экв | % |  | Анионы | мг/1 кг грунта | мг-экв | % |
| N(+ | 297 | 1,29 | 0,0297 |  | НСО3- | 915 | 1,50 | 0,0915 |
| С(+ | 90 | 0,45 | 0,009 |  | СI- | 120 | 0,34 | 0,012 |
| Мq+ | 60 | 0,50 | 0,006 |  | SО42- | 193 | 0,40 | 0,0193 |
| Итого | 447 | 2,24 | 0,0447 |  | Итого | 1228 | 2,24 | 0,1228 |
| Другие определения |
| Жесткость | мг-экв | в нем. гр. |  | рН | 8,0 |
| Общая | 0,95 |  |  | Сухой остаток при 105º С, г/л | 0,123 |
| Карбон | 1,50 |  |  |  |  |

По результатам выполненного химического анализа

Грунт обладает:

- средней коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля (т.2 ГОСТ 9.602-89*);

- высокой  коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля (табл.4 ГОСТ 9.602-89*).

Грунтовая  среда в сухой зоне влажности (по СНиП II-3-79**):

- по отношению к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250 мм неагрессивная (табл.4 СНиП 2.03.11-85);

- по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* неагрессивная (табл.4 СНиП 2.03.11-85).

Начальник лаборатории                                                            В.В.Потолочина

Государственный контракт № 154

Приложение № 4

Заказ № 4416

Листов 4

Лист 4

# Химический анализ

# водной вытяжки № 1734

| Наименование объекта: | Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 15,5 км в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области |
| --- | --- |
| Место отбора пробы: |  |
| Гл.: 2,0 м |  | Дата отбора пробы: 28.04.08 г. |
| Скв.№ 1 |  |  |

| Содержание в 1 кг грунта |
| --- |
| Катионы | мг/1 кг грунта | мг-экв | % |  | Анионы | мг/1 кг грунта | мг-экв | % |
| N(+ | 30 | 0,13 | 0,0030 |  | НСО3- | 122 | 0,20 | 0,0122 |
| С(+ | 60 | 0,30 | 0,006 |  | СI- | 110 | 0,32 | 0,011 |
| Мq+ | 78 | 0,65 | 0,0078 |  | SО42- | 370 | 0,76 | 0,037 |
| Итого | 168 | 1,08 | 0,0168 |  | Итого | 602 | 1,08 | 0,0602 |
| Другие определения |
| Жесткость | мг-экв | в нем. гр. |  | рН | 7,8 |
| Общая | 0,95 |  |  | Сухой остаток при 105º С, г/л | 0,071 |
| Карбон | 0,20 |  |  |  |  |

По результатам выполненного химического анализа

Грунт обладает:

- средней коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля (т.2 ГОСТ 9.602-89*);

- высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля (табл.4 ГОСТ 9.602-89*).

Грунтовая  среда в сухой зоне влажности (по СНиП II-3-79**):

- по отношению к арматуре железобетонных конструкций толщиной до 250 мм неагрессивная (табл.4 СНиП 2.03.11-85);

- по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4, W6, W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* неагрессивная (табл.4 СНиП 2.03.11-85).

Начальник лаборатории                                                            В.В.Потолочина

Приложение 5

КАТАЛОГ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАБОТОК

| Объект: р.п. «Реконструкция водопровдных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области» |
| --- |
| №№ п/п | Наименование выработки | Координаты | Высотная отметка | Примечание |
|  |  | х | у |  |  |
| 1 | Скв. 1 | 24131,44 | 60150,94 | 96,70 |  |
| 2 | Скв. 2 | 24126,40 | 59446,26 | 96,30 |  |
| 3 | Скв. 3 | 23865,84 | 59766,34 | 89,87 |  |
| 4 | Скв. 4 | 23439,24 | 60274,94 | 75,85 |  |
| 5 | Скв. 5 | 24459,44 | 58927,14 | 82,70 |  |
| 6 | Скв. 6 | 23611,04 | 59723,34 | 81,08 |  |
| 7 | Скв. 7 | 23744,44 | 59273,94 | 81,47 |  |
| 8 | Скв. 8 | 24215,44 | 58977,14 | 82,55 |  |
| 9 | Скв. 9 | 24186,64 | 58927,34 | 79,00 | урез П |
| 10 | Скв. 10 | 24165,04 | 58894,34 | 82,90 |  |
| 11 | Скв. 11 | 24345,04 | 58566,94 | 85,12 |  |
| 12 | Скв. 12 | 23074,04 | 59639,34 | 76,98 |  |
| 13 | Скв. 13 | 23395,24 | 59954,34 | 77,73 |  |
| 14 | Скв. 14 | 24517,20 | 59395,46 | 106,61 |  |
| 15 | Скв. 15 | 24501,60 | 59418,26 | 106,17 |  |
| 16 | Скв. 16 | 24487,20 | 59385,06 | 105,92 |  |

Система координат – 1963 г.

Система высот – Балтийская

Составил ___________Н.А.Микеев    Проверил ____________А.А.Савельев

##### Приложение 6

##### Геолого-литологическое описание разрезов скважин

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 30.04.08 |  |  | Скважина № 1 Абс.отм. устья –96,70 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, влажный гумусированный | 0,4 | 0,4 | 96,30 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок светло-коричневый, полутвердый | 0,8 | 1,2 | 95,50 | не вскрыта | 30.04.08 |
|  | 3 | aQII | Песок коричневато-желтый, мелкий, однородный, некарбонатный, слабовлажный | 2,3 | 3,5 | 93,20 |  |  |  |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.04.08 |  |  | Скважина № 2 Абс.отм. устья –96,30 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, влажный гумусированный | 0,3 | 0,3 | 96,00 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок светло-коричневый, полутвердый | 0,3 | 0,6 | 95,70 | не вскрыта | 28.04.08 |
|  | 3 | aQII | Песок желто-коричневый, мелкий, некарбонатный, плотный, слабовлажный | 2,9 | 3,5 | 92,80 |  |  |  |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 30.04.08 |  |  | Скважина № 3 Абс.отм. устья – 89,17 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, маловлажный, гумусированный | 0,4 | 0,4 | 88,77 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок светло-коричневый, полутвердый, слабовлажный | 1,1 | 1,5 | 87,67 | не вскрыта | 30.04.08 |
|  | 3 | aQII | Песок желтовато-коричневый, мелкий, плотный, слабовлажный, некарбонатный, однородный | 2,0 | 3,5 | 85,67 |  |  |  |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 30.04.08 |  |  | Скважина № 4 Абс.отм. устья –75,85 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, маловлажный, гумусированный | 0,4 | 0,4 | 75,45 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок светло-коричневый, полутвердый, слабовлажный | 0,4 | 0,8 | 75,05 | не вскрыта | 30.04.08 |
|  | 3 | aQIII | Песок светло-коричневый, разнозернистый, плотный, слабовлажный, некарбонатный | 2,7 | 3,5 | 72,35 |  |  |  |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 30.04.08 |  |  | Скважина № 5 Абс.отм. устья – 82,70 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, маловлажный, гумусированный | 0,5 | 0,5 | 82,20 |  |  |  |
|  | 3 | aQII | Песок темно-серовато-коричневый, мелкий, кварцевый, некарбонатный, однородный, слабовлажный | 3,0 | 3,5 | 79,20 | не вскрыта | 30.04.08 |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.04.08 |  |  | Скважина № 6 Абс.отм. устья –81,08 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный с прослоями песка, маловлажный, гумусированный | 1,5 | 1,5 | 79,58 |  |  |  |
|  | 3 | aQIII | Песок серовато-коричневый, разнозернистый, плотный, слабовлажный, некарбонатный | 2,0 | 3,5 | 77,58 | не вскрыта | 29.04.08 |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.04.08 |  |  | Скважина № 7 Абс.отм. устья –81,47 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, маловлажный, гумусированный | 0,4 | 0,4 | 81,07 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок серовато-коричневый, полутвердый, с включениями единичных карбонатов | 1,4 | 1,8 | 79,67 | не вскрыта | 29.04.08 |
|  | 21 | aQIII | Суглинок желто-коричневый, мягкопластичный, влажный с пятнами ожелезнения, опесчаненный, однородной структуры | 1,7 | 3,5 | 77,97 |  |  |  |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.04.08 |  |  | Скважина № 8 Абс.отм. устья –82,55 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, маловлажный, гумусированный | 0,3 | 0,3 | 82,25 | 3,6 | 3,6 |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Песок серовато-коричневый, слабовлажный, некарбонатный, мелкий, с глубины 2.2 м ожелезненный, влажный | 3,3 | 3,6 | 78,95 |  |  | 28.04.08 |
|  | 31 | aQII | Песок желтовато-серый, серовато-желтый, разнозернистый, кварцевый, водонасыщенный, некарбонатный | 1,7 | 5,0 | 77,55 |  |  |  |
| Глубина 5,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.04.08 |  |  | Скважина № 9 Абс.отм. устья –79,00 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода | 0,1 | 0,1 | 78,90 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | 21 | аQIV | Суглинок черный, иловатый, текучепластичный | 0,4 | 0,5 | 78,50 |  |  |  |
|  | 3 | аQIV | Песок серовато-коричневый, мелкий, иловатый, водонасыщенный, с глубины 1,0 м чистый, плотный | 2,5 | 3,0 | 76,00 |  |  | 29.04.08 |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.04.08 |  |  | Скважина № 10 Абс.отм. устья –82,90 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, маловлажный, гумусированный | 0,5 | 0,5 | 82,40 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок серовато-коричневый, в прослоях желтовато-коричневый, карбонатный, с пятнами ожелезнения, в прослоях, с включениями единичной дресвы, тугопластичный | 2,1 | 2,6 | 80,30 | 2,6 | 2,6 | 28.04.08 |
|  | 21 | aQIII | Суглинок светло-коричневый, текучепластичный, с прослоями песка, карбонатный, с включениями пятен ожелезнения, слоистой структуры, с глубины 4,5 м серого цвета в прослоях светло-коричневый | 2,4 | 5,0 | 77,90 |  |  |  |
| Глубина 5,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.04.08 |  |  | Скважина № 11 Абс.отм. устья –85,12 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, маловлажный, гумусированный | 0,6 | 0,6 | 84,52 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок светло-коричневый, тугопластичный | 1,6 | 2,2 | 82,92 | 2,2 | 2,2 | 29.04.08 |
|  | 21 | aQIII | Суглинок желтовато-коричневый, мягкопластичный, опесчаненный, однородной структуры, с глубины 2,9 м серый, с прослоями песка | 1,3 | 3,5 | 81,62 |  |  |  |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 30.04.08 |  |  | Скважина № 12 Абс.отм. устья –76,98 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, влажный | 1,2 | 1,2 | 75,78 |  | 0,6 |  |
|  | 21 | aQIII | Суглинок желтовато-коричневый мягкопластичный слоистый структуры, карбонатный, опесчаненный, пылеватый | 2,3 | 3,5 | 73,48 |  |  | 30.04.08 |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 30.04.08 |  |  | Скважина № 13 Абс.отм. устья –77,73 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, тугопластичный | 0,6 | 0,6 | 77,13 | 1,1 | 0,6 |  |
|  | 21 | aQIII | Суглинок светло-коричневый, мягкопластичный, с глубины 1,1 м серый, текучепластичный, слоистой структуры, некарбонатный, с пятнами ожелезнения пылеватый, тяжелый, однородный | 2,9 | 3,5 | 74,23 |  |  | 30.04.08 |
| Глубина 3,5 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.04.08 |  |  | Скважина № 14 Абс.отм. устья –106,61 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,5 | 0,5 | 106,11 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок светло-коричневый, полутвердый, с глубины 1,2 м опесчаненный | 1,0 | 1,5 | 105,11 | не вскрыта | 28.04.08 |
|  | 3 | aQII | Песок светло-желтовато-коричневый, мелкий, плотный, слабовлажный, некарбонатный | 6,5 | 8,0 | 98,61 |  |  |  |
| Глубина 8,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.04.08 |  |  | Скважина № 15 Абс.отм. устья – 106,17 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,4 | 0,4 | 105,77 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок светло-коричневый, полутвердый, некарбонатный, опесчаненный | 1,2 | 1,6 | 104,57 | не вскрыта | 28.04.08 |
|  | 3 | aQII | Песок светло-желто-коричневый, мелкий, плотный, глинистый, слабовлажный, однородной структуры | 6,4 | 8,0 | 98,17 |  |  |  |
| Глубина 8,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.04.08 |  |  | Скважина № 16 Абс.отм. устья – 105,92 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,4 | 0,4 | 105,52 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок светло-коричневый, полутвердый | 0,4 | 0,8 | 105,12 | не вскрыта | 28.04.08 |
|  | 3 | aQII | Песок светло-коричневый, мелкий, плотный, маловлажный, некарбонатный, однородный | 7,2 | 8,0 | 97,92 |  |  |  |
| Глубина 8,0 м |

Приложение 7

Геолого-литологическое описание разрезов скважин работ прошлых лет

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 27.03.97 |  |  | Скважина № 4* Абс.отм. устья – 102,70 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,9 | 0,9 | 101,80 |  |  |  |
|  | 3 | edQIII-IV | Песок коричневато-серый, мелкий, глинистый, маловлажный, с глубины 1,8 м светло-коричневый | 2,1 | 3,0 | 99,70 | не вскрыта | 27.03.97 |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 27.04.97 |  |  | Скважина № 5* Абс.отм. устья – 99,40 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 1,0 | 1,0 | 98,40 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок коричневый, слабокарбонатный, опесчаненный, полутвердый | 2,0 | 3,0 | 96,40 | не вскрыта | 27.03.97 |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 27.03.97 |  |  | Скважина № 7* Абс.отм. устья – 95,60 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,7 | 0,7 | 94,90 |  |  |  |
|  | 3 | edQIII-IV | Песок коричневый, мелкий, сильноглинистый, маловлажный, с глубины 1,2 м светло-коричневый | 2,3 | 3,0 | 92,60 | не вскрыта | 27.03.97 |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.03.97 |  |  | Скважина № 9* Абс.отм. устья – 82,46 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,6 | 0,6 | 81,86 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок коричневый, твердый, карбонатный, пылеватый, опесчаненный | 1,3 | 1,9 | 80,56 | не вскрыта | 28.03.97 |
|  | 3 | aQII | Песок светло-серый, маловлажный, мелкий. слабокарбонатный, глинистый | 1,1 | 3,0 | 79,46 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 27.03.97 |  |  | Скважина № 10* Абс.отм. устья – 86,40 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, маловлажный, гумусированный | 0,7 | 0,7 | 85,70 |  |  |  |
|  | 3 | aQII | Песок желтовато-коричневый, мелкий, плотный, маловлажный, глинистый | 2,3 | 3,0 | 83,40 | не вскрыта | 27.03.97 |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 27.03.97 |  |  | Скважина № 11* Абс.отм. устья – 78,45 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,9 | 0,9 | 77,55 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок желтовато-коричневый, пылеватый, карбонатный, твердый | 1,4 | 2,3 | 76,15 | не вскрыта | 27.03.97 |
|  | 3 | aQIII | песок светло-коричневый, мелкий, глинистый, маловлажный | 0,7 | 3,0 | 75,45 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 27.03.97 |  |  | Скважина № 12* Абс.отм. устья – 75,55 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 1,7 | 1,7 | 73,85 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок темно-коричневый, с прослоями светло-коричневого, опесчаненный, тугопластичный | 1,3 | 3,0 | 72,55 | не вскрыта | 27.03.97 |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.03.97 |  |  | Скважина № 13* Абс.отм. устья – 85,00 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,7 | 0,7 | 84,30 |  |  |  |
|  | 3 | aQII | Песок светло-серый, мелкий, глинистый. маловлажный, с глубины 2,7 м влажный, плотный. | 2,3 | 3,0 | 82,00 | не вскрыта | 28.03.97 |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.03.97 |  |  | Скважина № 14* Абс.отм. устья – 84,50 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,7 | 0,7 | 83,80 |  |  |  |
|  | 2 | edQIII-IV | Суглинок коричневый, пылеватый, карбонатный, опесчаненный, твердый | 1,1 | 1,8 | 82,70 | не вскрыта | 28.03.97 |
|  | 3 | aQII | Песок светло-серый, мелкий, глинистый, плотный, маловлажный | 1,2 | 3,0 | 81,50 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 27.03.97 |  |  | Скважина № 15* Абс.отм. устья – 78,80 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 1,0 | 1,0 | 77,80 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок коричневый, карбонатный, полутвердый | 0,8 | 1,8 | 77,00 | 1,8 | 1,8 | 27.03.97 |
|  | 4 | aQII | Супесь светло-коричневая, карбонатная, пластичная, с глубины 2,2 м текучая | 1,2 | 3,0 | 75,80 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.03.97 |  |  | Скважина № 16* Абс.отм. устья – 75,90 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 1,1 | 1,1 | 74,80 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок светло-коричневый, пылеватый, опесчаненный, карбонатный, полутвердый | 0,5 | 1,6 | 74,30 | не вскрыта | 28.03.97 |
|  | 21 | edQIV | Суглинок светло-коричневый, пылеватый, сильно опесчаненный, карбонатный, мягкопластичный, с глубины 2.0 м текучепластичный | 1,4 | 3,0 | 72,90 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.03.97 |  |  | Скважина № 17* Абс.отм. устья – 84,70 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 1,2 | 1,2 | 83,50 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок серовато-коричневый, опесчаненный, тугопластичный | 0,5 | 1,7 | 83,00 | 1,7 | 1,5 | 28.03.97 |
|  | 21 | edQIV | Суглинок серовато-коричневый, опесчаненный, мягкопластичный | 0,8 | 2,5 | 82,20 |  |  |  |
|  | 3 | aQIII | Песок серый, иловатый, мелкий, глинистый, с прослоями суглинка, водонасыщенный | 0,5 | 3,0 | 81,70 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.03.97 |  |  | Скважина № 18* Абс.отм. устья – 82,15 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 1,1 | 1,1 | 81,05 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок коричневато-серый, слоистый, в прослоях темно-серый, опесчаненный, тугопластичный | 0,5 | 1,6 | 80,55 | 1,6 | 1,6 | 28.03.97 |
|  | 21 | aQIII | Суглинок коричневато-серый, слоистый, в прослоях темно-серый, опесчаненный, тугопластичный | 1,0 | 2,6 | 79,55 |  |  |  |
|  | 3 | aQIII | Песок серый, иловатый, глинистый, плотный, водонасыщенный | 0,4 | 3,0 | 79,15 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.03.97 |  |  | Скважина № 19* Абс.отм. устья – 79,70 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 1,0 | 1,0 | 78,70 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок светло-коричневый, слоистый, в прослоях, темно-коричневый, опесчаненный, карбонатный, тугопластичный | 0,9 | 1,9 | 77,80 | 1,9 | 1,9 | 29.03.97 |
|  | 21 | aQIII | Суглинок голубовато-серый с прослоями темно-серого, ожелезненный, мягкопластичный | 1,1 | 3,0 | 76,70 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.03.97 |  |  | Скважина № 20* Абс.отм. устья – 76,12 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,9 | 0,9 | 75,22 |  |  |  |
|  | 21 | аQIV | Суглинок черный с прослоями голубовато-серого, оторфованный, опесчаненный, мягкопластичный, с глубины 2,2 м голубовато-серый | 2,1 | 3,0 | 73,12 | 2,2 | 2,0 | 29.03.97 |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 28.03.97 |  |  | Скважина № 21* Абс.отм. устья – 82,55 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,5 | 0,5 | 82,05 |  |  |  |
|  | 3 | edQIV | Песок серовато-голубой, иловатый, маловлажный | 1,0 | 1,5 | 81,05 | 1,5 | 1,4 | 28.03.97 |
|  | 21 | edQIV | Суглинок серовато-голубой, иловатый, мягкопластичный | 1,5 | 3,0 | 79,55 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.03.97 |  |  | Скважина № 22* Абс.отм. устья – 82,30 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 0,7 | 0,7 | 81,60 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок светло-коричневый, с пятнами черного, опесчаненный, карбонатный, твердый, с глубины 2.0 м тугопластичный | 1,8 | 2,5 | 79,80 | 2,5 | 2,0 | 29.03.97 |
|  | 21 | aQIII | Суглинок светло-коричневый, опесчаненный, мягкопластичный | 0,5 | 3,0 | 79,30 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.03.97 |  |  | Скважина № 23* Абс.отм. устья – 77,82 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | еQIV | Почвенно-растительный слой, суглинок черный, гумусированный, маловлажный | 1,0 | 1,0 | 76,82 |  |  |  |
|  | 2 | edQIV | Суглинок светло-коричневый, слоистый, карбонатный, тугопластичный | 0,7 | 1,7 | 76,12 | 1,7 | 1,67 | 29.03.97 |
|  | 21 | aQIII | Суглинок светло-коричневый, слоистый, карбонатный, мягкопластичный, ожелезненный, с гл. 2,5 м серый | 1,3 | 3,0 | 74,82 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

| Дата бурения | № слоя | Геол. возраст | (№ скв., абс.отм. устья, глубина скв.) Описание грунтов Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча колхоза им.III Интернационала Мелекесского района Ульяновской области (арх. №1899) | Мощность слоя, м | Глубина залегания подошвы слоя, м | Абсолют-ная отметка подошвы слоя, м | Уровень грунтовых вод, м | Дата замера УГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | появ. | установ |  |
| 29.03.97 |  |  | Скважина № 30* Абс.отм. устья – 79,90 м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода | 0,2 | 0,2 | 79,70 |  |  |  |
|  | 1 | аQIV | Суглинок черный, иловатый, текучепластичный | 0,3 | 0,5 | 79,40 |  | 0,0 | 29.03.97 |
|  | 31 | аQIV | Песок с включением щебня, среднезернистый, водонасыщенный | 0,2 | 0,7 | 79,20 |  |  |  |
|  | 21 | аQIV | Суглинок голубовато-серый, мягкопластичный | 0,5 | 1,2 | 78,70 |  |  |  |
|  | 2 | аQIV | Суглинок голубовато-серый, тугопластичный | 1,8 | 3,0 | 76,90 |  |  |  |
| Глубина 3,0 м |

# Text boxes

Подпись и дата

Инв.№ подлинника

Взамен инв.№