ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОРПОРАЦИЯ  ИПОТЕКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ДЕПАРТАМЕНТ «УЛЬЯНОВСКВОДПРОЕКТ»

# О Т Ч Е Т

по материалам топографо-геодезических

изысканий,  выполненных под рабочий проект

«Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча

Мелекесского района Ульяновской области»

05172591-154-00-00-00.ТГ

| Главный инженер | Н.Н.Генус |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Е.Е.Ядринцева |
| Начальник ТГЭ | Ф.З.Гайнетдинов |

## 2008

|  | Отчет размножен в 4 экз. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Архив ОАО «Ульяновская корпорация ипотеки и строительства» | - 2 экз. |
| 2. | ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик» | - 2 экз. |

# Оглавление

| № п/п | Наименование материалов | Стр |
| --- | --- | --- |
|  | I. Текстовой материал |  |
| 1 | Пояснительная записка | 4 |
|  | а) Общая часть | 4 |
|  | б) Физико-географическое описание участка работ | 5 |
|  | в) Планово-высотное обоснование | 5 |
|  | г) Топографическая съёмка | 6 |
|  | д) Заключение | 6 |
| 2 | Копия технического задания | 7 |
| 3 | Каталог геодезических пунктов | 9 |
| 4 | Каталог геологических выработок | 13 |
|  | II. Графический материал |  |
| 1 | Схема планово-высотного обоснования | 14 |
| 2 | Абрисы геодезических пунктов | 15 |
| 3 | Синьки топографических планов в м-бе 1:1000 – 13 листов | 19 |

# Пояснительная записка

по материалам топографо-геодезических изысканий,

выполненных под  рабочий проект

«Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча

Мелекесского района Ульяновской области»

а) Общая часть

Топографо-геодезические изыскания производились топографо-геологической экспедицией  ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» департамента «Ульяновскводпроект» согласно государственного контракта  № 154 от 14 апреля 2008 г., заключенного   с ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик» ,  и технического задания ГИПа от  14 марта 2008 г., с целью получения   топографо-геодезических материалов под рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области».

Изыскательские работы выполнялись согласно лицензии Д 912656 регистрационный номер ГС-4-73-02-28-0-7326025645-002661-1, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 3 сентября 2007 г.

Геодезические инструменты прошли освидетельствование в Ульяновском центре стандартизации и метрологии.

Полевые топографо-геодезические и гидрографические изыскания производились с  28 апреля по 16 мая 2008 г. топографами  I категории   Микеевым Н.А. и Савельевым АА.

За выше указанный период выполнены следующие виды и объемы работ:

Виды и объемы топографо-геодезических работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обновление топографических планов в м-бе 1:1000 на застроенной территории | га | 120 |  |
| 2 | Планово-высотная привязка геологических выработок | выд. | 16 |  |
| 3 | Проложение теодолитного хода | км | 5,04 |  |

б) Физико-географическое описание участка работ

Село Старая Сахча находится в Мелекесском районе Ульяновской области в 130 км восточнее от г.Ульяновска.

Сообщение с городом производится по автодороге с твердым покрытием.

Село расположено на берегу р.Сахча, которая разделяет село на две части.

Южная часть села, расположенная на правой стороне р.Сахча занимает относительно ровную поверхность, с перепадом высот около 7 – 8 м.

Северная часть села, расположенная на левой стороне р.Сахча, занимает более крутой склон, где перепад высот достигает до 28 м.

Село застроено одноэтажными деревянными и кирпичными домами. Улицы села заасфальтированы частично.

По улицам села проложены: надземная и подземная сеть газопровода; линии электропередач и связи на железобетонных и деревянных опорах, подземный кабель связи.

Реконструкция водопроводных сетей производится по всему селу. Действующая водонапорная сеть изношена, колодцы разрушены. Действующая водопроводная сеть имеет много несанкционированных подключений к частным домам.

Водозабор производится из артезианских скважин, которые расположены на северной части села.

в)  Планово-высотное обоснование

Планово-высотное обоснование для производства обновления топографической съемки выполнено проложением теодолитных ходов точности 1:2000.

Измерение углов и линий в ходу выполнено электронным тахеометром Niкоп ДТМ-352 W.

Вычисление и уравнивание теодолитных ходов произведено на электронно-вычислительных машинах по программе «Кредо DAT 3.0».

Исходными точками послужили пункты №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 заложенные ГУАиГ Ульяновской области в 1996 г.

Система координат 1963 г.

Точки съемочной сети закреплены металлическими трубами, столбами и местными предметами.

Высотное обоснование выполнено путем тригонометрического нивелирования по пунктам планового обоснования. Нивелирование выполнено электронным тахеометром Niкоп ДТМ-352 W.

Система высот Балтийская.

г) Топографическая съёмка

Под рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 15,5 км в с.Старая Сахча выполнена обновление планов топографической съемки м-ба 1:1000, выполненной ГУАиГ в 1996 г.

Обновление производилось путем сличения планов с местностью и набора контрольных пикетов при обнаружении изменений ситуации и рельефа.

Набор пикетов производилось с пунктов планово-высотного обоснования тахеометром Nikon ДТМ-352W.

Вычисления отметок выполнены на электронно-вычислительных машинах по программе «Кредо DAT 3.0» и «Кредо ТЭР».

Топографические планы представлены на бумажных и электронных носителях.

В процессе съемочных работ выполнена планово-высотная привязка геологических выработок.

д) Заключение

По завершению изыскательских работ выполнена проверка и приемка топографо-геодезических материалов.

Топографо-геодезические и гидрографические изыскания производились согласно требованиям действующих нормативных документов:

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,

с соблюдением инструкций и правил по охране труда и технике безопасности.

Топографические материалы удовлетворительного качества и они могут быть использованы в целях проектирования водохозяйственных объектов.

Подлинники топографо-геодезических изысканий хранятся в техническом архиве ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» департамента «Ульяновскводпроект».

Составил                                                                   Ф.З.Гайнетдинов

КАТАЛОГ геологических выработок

Объект: р.п. «Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области»

| №№ п/п | Наименование выработки | Координаты | Н | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х | у |  |  |
| 1 | Скв. 1 | 24131,44 | 60150,94 | 96,70 |  |
| 2 | Скв. 2 | 24126,40 | 59446,26 | 96,30 |  |
| 3 | Скв. 3 | 23865,84 | 59766,34 | 89,87 |  |
| 4 | Скв. 4 | 23439,24 | 60274,94 | 75,85 |  |
| 5 | Скв. 5 | 24459,44 | 58927,14 | 82,70 |  |
| 6 | Скв. 6 | 23611,04 | 59723,34 | 81,08 |  |
| 7 | Скв.7 | 23744,44 | 59273,94 | 81,47 |  |
| 8 | Скв. 8 | 24215,44 | 58977,14 | 82,55 |  |
| 9 | Скв. 9 | 24186,64 | 58927,34 | 79,00 | урез П |
| 10 | Скв. 10 | 24165,04 | 58894,34 | 82,90 |  |
| 11 | Скв. 11 | 24345,04 | 58566,94 | 85,12 |  |
| 12 | Скв. 12 | 23074,04 | 59639,34 | 76,98 |  |
| 13 | Скв. 13 | 23395,24 | 59954,34 | 77,73 |  |
| 14 | Скв. 14 | 24517,20 | 59395,46 | 106,61 |  |
| 15 | Скв. 15 | 24501,60 | 59418,26 | 106,17 |  |
| 16 | Скв. 16 | 24487,20 | 59385,06 | 105,92 |  |

Система координат – 1963 гг.

Система высот – Балтийская

Составил ___________Н.А.Микеев    Проверил ____________А.А.Савельев

# Text boxes

Подпись и дата

Инв.№ подлинника

Взамен инв.№