ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИПОТЕКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ДЕПАРТАМЕНТ  «УЛЬЯНОВСКВОДПРОЕКТ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

В С.СТАРАЯ САХЧА МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

05172591-154-00-00-00.ПМ.ООС

Том 4

| Главный инженер | Н.Н.Генус |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Е.Е.Ядринцева |

2008

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную  для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Лицензия ГС-4-73-02-26-0-7326025645-002291-1 от 20.11.2006 г. выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

ГИП                                                                Е.Е.Ядринцева

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 05172591-154-00-00-00 | Общая пояснительная записка | Проектная группа № 3 |
|  | 05172591-154-00-00-С1-НВ 05172591-154-00-00-С5.АВН | Чертежи | Проектная группа № 3 Электротех-ническая группа |
| Том 2 | 05172591-154-00-00-00.СМ | Сметная документация | Группа ПОС и смет |
| Том 3 | 05172591-154-00-00-00.ОС | Организация строительства | Группа ПОС и смет |
| Том 4 | 05172591-154-00-00-ПМ.ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Эколог |

Рабочий проект разработан в 4-х  томах.

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Подраздел | Наименование | Стр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Охрана Окружающей среды | 5 |
|  | 1.1 | Общее положение | 5 |
|  | 1.2 | Краткая характеристика проектируемого объекта | 6 |
|  | 1.3 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов | 8 |
|  | 1.4 | Охрана атмосферного воздуха | 11 |
|  | 1.5 | Охрана поверхностных и подземных вод | 23 |
|  | 1.6 | Воздействие на растительный и животный мир | 27 |
|  | 1.7 | Оценка воздействия шума | 27 |
|  | 1.8 | Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) ТБО | 28 |
| 2 |  | Оценка воздействия на окружающую среду | 34 |
|  |  | Приложения: |  |
|  | 1 | Схема водопроводной сети с.Старая Сахча | 36 |
|  | 2 | Лицензия на право пользования недрами | 37 |
|  | 3 | Протокол лабораторных испытаний на питьевую воду | 39 |
|  | 4 | Справка о наличии ООПТ | 41 |
|  | 5 | Письмо Управления по недропользованию | 42 |
|  | 6 | Расчеты загрязнения атмосферного воздуха от неорганизованных источников | 44 |
|  | 6.1 | Сварочные работы | 44 |
|  | 6.2 | Лакокрасочные работы | 45 |
|  | 6.3 | Автотранспортные средства | 52 |

1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.1 Общие положения

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в рабочем проекте «Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области» разработан на на основании муниципального контракта № 154 от 14.04.2008 г., заключенного с ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик».

Для разработки раздела использовались следующие документы:

- Закон  РФ  «Об  охране  окружающей  среды»  №7 –  ФЗ, от 10 января 2002 г;

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» №96 – ФЗ, 04.05.99 г;

- Земельный кодекс Российской федерации №136 – ФЗ, от 25.10.01 г;

- Водный кодекс Российской Федерации №74 – ФЗ,  от 01.01.2007 г;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-01- 95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», Москва, 2000 г.;

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» (утв. Приказом государственного Комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. №372);

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (утв. приказом Минприроды России от 29.12.95 г. №539);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу;

- ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения;

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и определения;

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями;

- ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ;

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации;

- ГОСТ 17. 5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель;

- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию;

- ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», приказ Минприроды России и Роскомзема от 22.12.95 г. № 525/67;

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- ОНД 1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям;

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий;

- РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы;

- Безопасное обращение с отходами (сборник нормативно-методических документов), Санкт-Петербург, 2000 г;

- Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности, Л. Изд. ГГО им. Воейкова, 1986 г.;

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, СПб, 2000 г.;

1.2 Краткая характеристика проектируемого объекта

Данным проектом предусмотрена реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча. Основная задача проекта – улучшение снабжения водой с. Старая Сахча.

Заказчиком проекта является ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик».

В административном отношении объект проектирования расположен в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области.

Имеющаяся инфраструктура позволяет организовать проживание и питание рабочих в селе.

Доставка рабочих к месту производства работ осуществляется автомобильным транспортом ежедневно.

Обзорный план участка работ представлен в приложении 1.

1.2.1 Основные проектные решения

Существующая схема водоподачи в с. Старая Сахча проектом не меняется. Используются существующие  водозаборные скважины, и часть сети, находящаяся в удовлетворительном состоянии. Проектом предусматривается реконструкция сети с сооружениями, которая находится в аварийном состоянии.

Водопроводная сеть с. Старая Сахча кольцевая.

Схема подачи воды к потребителям:

Насосы двух рабочих буровых скважин подают воду в башни, рассчитанные на хранение части пожарного и регулирующий запасы. Работа насосов 2 рабочих скважин автоматизирована по уровню воды в башнях. Из башен вода самотеком поступает к водопотребителям. Поступление пожарного расхода в сеть происходит при ручном открытии задвижки. Включение резервной скважины также предусматривается вручную.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов с использованием объема воды, хранящегося в башнях, водоснабжение населения –  из водоразборных колонок, водоотведение – в локальные выгребы с последующим вывозом стоков на очистные сооружения. Дополнительно предусмотрено использование пожарных машин с забором воды из поверхностного источника р. Сахча из стволов водонапорных башен.

1.2.2 Мероприятия по охране окружающей среды

В данном проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве водопровода протяженностью 12,646  км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения ОС.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- сохранение ландшафта;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Наиболее ответственным для сохранения природных ресурсов в районе проектирования является период строительства.

В это время должно быть уделено большое внимание проведению продуманной системы мер по охране природы, а именно:

- проезд строительной техники и механизмов осуществлять в пределах строительной полосы, не допуская проезда вне ее;

- запрещается слив горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных для этих целей мест;

- производить очистку строительных площадок по окончании работ от строительного мусора, проволоки и т.д.;

- строго соблюдать требования местных органов охраны природы по сохранению флоры и фауны в районе строительства.

Технические решения, принятые при реконструкции  водопровода в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области, отвечают требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и норм ГО и ЧС, действующих на территории Российской Федерации.

1.3 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

1.3.1 Краткая характеристика земель района расположения объекта

Строительство водопровода планируется провести с соблюдением всех норм временного землеотвода. Участок выделяется из земель сельского поселения. Объект предполагаемого строительства размещается на нормативном удалении от существующих строений. Привлечение дополнительных земельных ресурсов для размещения вспомогательных объектов не предполагается.

1.3.2 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Строительные работы будут оказывать непосредственное влияние на состояние природно-территориальных комплексов за счет техногенной нагрузки, которая заключается в изъятии земельных участков из общего пользования и естественных природных циклов с преобразованием существующего рельефа. Рельеф участка относительно ровный, с общим уклоном на юго-запад.

Потребность в земельном отводе для проведения работ составит:

- во временное пользование – 5,6 га;

- в постоянное пользование – 3,0 га.

Всего потребность в отводе земельных участков составит – 8,6 га.  Земли, отведенные под строительство, не предназначены для сельскохозяйственного использования. На строительной площадке ООПТ и разведанные месторождения полезных ископаемых  отсутствуют (см. приложение 4, 5).

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» вокруг существующих водозаборных скважин (3 шт) предусмотрены ЗСО I пояса размерами 100 х 100 м из стальной сетки по железобетонным столбам в соответствии СН 441-72*. На территории I пояса ЗСО запрещается:

- любое строительство, не относящееся к эксплуатации сооружений;

- проживание людей;

- водопой и выпас скота;

- применения для растений ядохимикатов и удобрений.

Вдоль водовода предусматривается устройство санитарно-защитной полосы. Ширина санитарно-защитной полосы составляет по 10 м в обе стороны от крайних водоводов в сухих грунтах, 50 м – в мокрых. В пределах санитарно-защитной полосы отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

По окончанию строительных работ, изымаемые во временное пользование земельные участки будут возвращены землевладельцу и будут рекультивироваться.

1.3.3 Охрана земель от воздействия строительства проектируемого объекта

При производстве технологических работ в соответствии с проектными нормами и надлежащем производственном экологическом контроле воздействия могут быть сведены к минимуму, однако в целях уменьшения негативного влияния на земельные участки необходимо:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

- проезд техники и машин в необорудованных переездами местах не допускается;

- заправка топливом техники на площадке строительства не допускается.

1.3.4 Охрана и рациональное использование почвенного слоя

В пределах полосы отвода при проведении подготовительных работ проектом предусматривается снятие почвенно-растительного слоя бульдозером с перемещением и транспортировкой к месту складирования для последующего использования, для нужд рекультивации. Общий объем снимаемого почвенно-растительного грунта при строительстве водопровода составляет 19328 м3.  Снимаемый почвенно-растительный слой на строительном участке представлен суглинком черным, гумусированным от маловлажного до влажного. Общая мощность его составляет 0,3 до 1,5 м. Мощность пахотного слоя почвы не более 0,3 м. Глубина срезаемого плодородного слоя 0,3 м. При прокладке кабельной линии автоматизации, снятый почвенно-растительный грунт входит в проект прокладки водопровода. Снятие почвенно-растительного слоя должно производиться на стадии подготовительных работ, в период года с положительными температурами.

Мероприятия по снятию и сохранению плодородного слоя почв выполнять согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТСЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации».

До начала работ по снятию почвенно-растительного слоя следует определить местоположение на плане пересекаемых коммуникаций и обеспечить их сохранность и безопасность при производстве работ. Для этого до начала работ следует определить на местности расположение оси действующих коммуникаций и обозначить их предупредительными знаками. Разработка траншей осуществляется в присутствии представителей этих организаций.

При снятии и хранении почвенно-растительного слоя следует принять меры по исключению ухудшения качества грунта, а именно: смешивание его с подстилающими породами, загрязнение отходами и мусором.

В связи с коротким сроком хранения снятого почвенно-растительного слоя изменения качественного состава почвы не произойдет.

1.3.5	Рекультивация нарушенных земель

В зависимости от целевого использования восстанавливаемых земель рабочим проектом предусмотрено природоохранное направление - рекультивация.

По окончанию рекультивации земельные участки, которые были предоставлены в краткосрочную аренду, возвращаются прежним землевладельцам  в состоянии, пригодном для дальнейшего их использования по назначению.

Согласно природоохранным требованиям все нарушенные или нарушаемые в результате хозяйственной деятельности земли подлежат восстановлению (рекультивации).

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 предусмотрены два этапа рекультивации: техническая и биологическая:

- Техническая – это комплекс работ по снятию, складированию плодородного слоя почвы. Рекультивации подлежат земли  угодий, отводимые во временное пользование для нужд строительства (временные кавальеры грунта и почвенно-растительного слоя, места складирования конструкций и т.п.).

Техническая рекультивация включает следующие мероприятия:

- снятие почвенно-растительного слоя и перемещение в отвал для последующего использования при рекультивации;

- уборка и вывоз бытового и строительного мусора;

- равномерное распределение почвенно-растительного слоя на рекультивируемой поверхности, при этом площадь и толщина слоя восстановленного плодородного грунта равна площади и толщине слоя снятого плодородного грунта.

Нарушение рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, будут ликвидированы при планировке полосы отвода после окончания работ.

- Биологическая – это комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенного плодородия почв, выполняемый землепользователем.

Контроль выполнения работ по рекультивации осуществляется в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 17.5.3-06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

- ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания».

1.4 Охрана атмосферного воздуха

1.4.1 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

При строительстве проектируемого объекта и в ходе эксплуатации все компоненты природной среды в той или иной степени подвергаются определенному воздействию.

Виды, характер воздействий на атмосферный воздух в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблице 1.1:

Таблица 1.1

| Проектируемый объект | Виды воздействия на атмосферный воздух |
| --- | --- |
|  | в период строительства | в процессе эксплуатации | в аварийных ситуациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Выбросы ЗВ при работе строительной техники и механизмов, сварочно-монтажных и покрасочных работ | - | - |
| Вид воздействия | Временный | Отсутствует | Отсутствует |

1.4.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период строительства

Воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ при прокладке водопровода можно отнести к локальным кратковременным воздействиям.

Время проведения работ согласно проекта составляет 14 месяцев.

В период проведения работ при прокладке водопровода в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества при следующих процессах:

- при работе двигателей строительно-монтажной техники;

- при сварочных работах;

- при лакокрасочных работах.

Перечень и характеристики вредных веществ, выделяемых в атмосферу, представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2

| Вещество | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасн ости |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | 2 |
| 0203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | ПДК с/с | 0,0015 | 1 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2 | 3 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 3 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5 | 3 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0 | 4 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02 | 2 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | 2 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,2 | 3 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,6 | 3 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ПДК м/р | 0,1 | 3 |
| 1048 | 2-Метилпропан (Изобутиловый спирт) | ПДК м/р | 0,1 |  |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК м/р | 5,0 | 4 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловй эфи рэтиленгликоля | ОБУВ | 0,7 | - |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,1 | 4 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,35 | 4 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5,0 | 4 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - |
| 2750 | Сольвент нафта | ОБУВ | 0,2 | - |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,0 | - |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,5 | 3 |

Примечание:

*ОБУВ

**ПДКс.с

***- по ОБУВ керосина

1.4.3 Выбросы загрязняющих веществ при выполнении сварочных работ

Расчет валовых выбросов при сварочных работах проведен на основе данных «Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», Москва, 1997 г.

За период проведения строительных работ предполагается израсходовать электродов типа Э42 общим весом 541 кг.

Количество вредных веществ, выделяющихся при сварочных работах, определяется по формуле:

Валовые выбросы

М = В * Кхм * 10-6, т/год

Максимальные выбросы

G = Кхм * b ÷ t * 3600

где В – расход применяемого электрода за период строительства;

Кхм – удельный показатель выделения ЗВ на единицу массы расходуемого электрода, г/кг

b – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течение дня;

t – время, затрачиваемое на сварку.

Удельное количество загрязняющих веществ, выделяющиеся при реконструкции  водопровода, приведены в таблице:

Таблица 1.3

| Код | Название вещества | Yi [г/кг] |
| --- | --- | --- |
| 0123 | Железа оксид | 9.2700000 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 1.0000000 |
| 0203 | Хрома (VI) оксид | 1.4300000 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0.0100000 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 1.5000000 |

Количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ при реконструкции  водопровода представлены в таблице:

Таблица 1.4

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0.0002403 | 0.004263 | 0.00 | 0.0002403 | 0.004263 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.0000259 | 0.000460 | 0.00 | 0.0000259 | 0.000460 |
| 0203 | Хрома (VI) оксид | 0.0000371 | 0.000658 | 0.00 | 0.0000371 | 0.000658 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0.0000003 | 0.000005 | 0.00 | 0.0000003 | 0.000005 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0.0000389 | 0.000690 | 0.00 | 0.0000389 | 0.000690 |

1.4.4 Выбросы загрязняющих веществ при нанесении лакокрасочных покрытий

Расчет выбросов произведен по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», 1998, раздел 3.4.

Валовый выброс аэрозоля краски определяется по формуле:

Мк = m * f1 * δk * 10-7, т/год

где m – количество израсходованной краски за период строительства, кг.;

δk – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, %;

f1 – количество сухой части краски, в %.

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске рассчитывается по формуле:

М1р = m1 * fpip + (m * f2 * fpik * 10-2)10-5, т/год

где m1 – количество растворителей, израсходованных за период строительства, кг;

f2  - количество летучей части краски, в %;

fpip – количество различных летучих компонентов в растворителях, в %;

fpik - количество различных летучих компонентов входящих в состав краски (грунтовки, шпатлевки), в %.

Максимально разовый выброс рассчитывается по формуле:

G1ok = P1 * 106 ÷ n * t * 3600, г/сек

где t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час;

n – количество рабочих дней участка;

P1 – валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов растворителей в месяц, выделившихся при окраске и сушке.

При окрасочных работах согласно проектным данным будет использоваться:

- краска масляная;

- эмаль ХВ-161;

- олифа;

- растворитель Р-4;

- грунтовка битумная;

- грунтовка ГФ-021;

- грунтовка ХС-04.

Расчет выбросов:

- Грунтовка битумная

Расчёт производился по программе «Лакокраска» (Версия 2.0). Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497.

# Расход грунтовки битумной составляет – 12 кг.

# Участок работает 308 дней

# Способ окраски – пневматический.

# Состав лакокрасочного материла

# Доля компонентов в летучей части ЛКМ

Таблица 1.5

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 24.060 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 48.710 |
| 1210 | Бутилацетат | 3.170 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1.280 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 22.780 |

Итого по источнику

Таблица 1.6

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0.0003613 | 0.002137 | 0.00 | 0.0003613 | 0.002137 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 0.0007314 | 0.004325 | 0.00 | 0.0007314 | 0.004325 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0000476 | 0.000281 | 0.00 | 0.0000476 | 0.000281 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000192 | 0.000114 | 0.00 | 0.0000192 | 0.000114 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0003421 | 0.002023 | 0.00 | 0.0003421 | 0.002023 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0002110 | 0.000936 | 0.00 | 0.0002110 | 0.000936 |

- Грунтовка ГФ-021

Расчёт производился по программе «Лакокраска» (Версия 2.0). Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497.

# Расход грунтовки составляет -  3 кг

# Участок работает 308дней

# Способ окраски – пневматический

# Состав лакокрасочного материла

# Доля компонентов в летучей части ЛКМ

Таблица 1.7

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 100.000 |

## Итого по источнику

Таблица 1.8

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0002283 | 0.001350 | 0.00 | 0.0002283 | 0.001350 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0001116 | 0.000495 | 0.00 | 0.0001116 | 0.000495 |

- Грунтовка ХС-04

Расчёт производился по программе «Лакокраска» (Версия 2.0). Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497.

# Расход грунтовки составляет –  40 кг

# Участок работает 308 дней

# Способ окраски – пневматический

# Состав лакокрасочного материла

# Доля компонентов в летучей части ЛКМ

Таблица 1.9

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

## Итого по источнику

Таблица 1.10

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0011783 | 0.006968 | 0.00 | 0.0011783 | 0.006968 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0005438 | 0.003216 | 0.00 | 0.0005438 | 0.003216 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0028098 | 0.016616 | 0.00 | 0.0028098 | 0.016616 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0008929 | 0.003960 | 0.00 | 0.0008929 | 0.003960 |

- Краска масляная для внутренних и внешних работ типа МА 1.15

Расчёт производился по программе «Лакокраска» (Версия 2.0). Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497.

# Расход масляной краски МА1.15 составляет –  72 кг

# Участок работает 308 дней

# Способ окраски – окунание

# Состав лакокрасочного материла

# Доля компонентов в летучей части ЛКМ

Таблица 1.11

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 20.850 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 9.590 |
| 2752 | Уайт-спирит | 13.000 |
| 2750 | Сольвент нафта | 14.070 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 39.760 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 2.730 |

## Итого по источнику

Таблица 1.12

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0.0018521 | 0.008557 | 0.00 | 0.0018521 | 0.008557 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0.0008519 | 0.003936 | 0.00 | 0.0008519 | 0.003936 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0011548 | 0.005335 | 0.00 | 0.0011548 | 0.005335 |
| 2750 | Сольвент нафта | 0.0012499 | 0.005774 | 0.00 | 0.0012499 | 0.005774 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0035319 | 0.016318 | 0.00 | 0.0035319 | 0.016318 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0.0002425 | 0.001120 | 0.00 | 0.0002425 | 0.001120 |

- Эмаль ХВ-161

Расчёт производился по программе «Лакокраска» (Версия 2.0). Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497.

# Расход эмали – 155 кг

# Участок работает 308 дней

# Способ окраски – окунание

# Состав лакокрасочного материла

# Доля компонентов в летучей части ЛКМ

Таблица 1.13

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

## Итого по источнику

Таблица 1.14

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0023552 | 0.010881 | 0.00 | 0.0023552 | 0.010881 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0010870 | 0.005022 | 0.00 | 0.0010870 | 0.005022 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0056162 | 0.025947 | 0.00 | 0.0056162 | 0.025947 |

- Олифа

Расчёт производился по программе «Лакокраска» (Версия 2.0). Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497.

# Расход олифы составляет – 10 кг.

# Участок работает 308 дней

Способ окраски – окунание

# Состав лакокрасочного материла

Доля компонентов в летучей части ЛКМ

таблица 1.15

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 30.000 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 40.000 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 30.000 |

Итого по источнику

Таблица 1.16

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0004545 | 0.002100 | 0.00 | 0.0004545 | 0.002100 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0006061 | 0.002800 | 0.00 | 0.0006061 | 0.002800 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0.0004545 | 0.002100 | 0.00 | 0.0004545 | 0.002100 |

- Растворитель марки Р-4

Расчёт производился по программе «Лакокраска» (Версия 2.0). Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497.

# Расход растворителя составляет – 7 кг.

# Участок работает 308 дней

Способ окраски – окунание

# Состав лакокрасочного материла

Доля компонентов в летучей части ЛКМ

Таблица 1.17

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

Итого по источнику

Таблица 1.18

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0003939 | 0.001820 | 0.00 | 0.0003939 | 0.001820 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0001818 | 0.000840 | 0.00 | 0.0001818 | 0.000840 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0009394 | 0.004340 | 0.00 | 0.0009394 | 0.004340 |

1.4.5 Выбросы загрязняющих веществ при работе транспорта и строительно-монтажной техники

В период строительных работ основным источником выбросов загрязняющих веществ является строительно-монтажная и автотранспортная техника.

Выполнение основных работ по строительству водопровода рассчитано на 14 месяцев.

Все источники выбросов при проведении работ по данному проекту классифицируются как неорганизованные.

В целом максимально-разовые выбросы г/сек и валовые выбросы т/год при работе строительной техники и механизмов на условной строительной площадке представлены в таблице:

Таблица 1.19

| Выбросы загрязняющих веществ за период строительства | оксид углерода | керосин | оксид азота | диоксид азота | диоксид серы | сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально-разовые выбросы, г/сек. | 0,0947698 | 0,0161824 | 0,0035110 | 0,0216066 | 0,0039892 | 0,0056157 |
| Валовой выброс, т/год. | 0,287995 | 0,049874 | 0,017490 | 0,107626 | 0,017507 | 0,015044 |

1.4.6 Итоговый результат расчетов выбросов

Таблица 1.20

| Вещество | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасн ости | Суммарный выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0,0002403 | 0,004263 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0,0000259 | 0,000460 |
| 0203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | ПДК с/с | 0,0015 | 1 | 0,0000371 | 0,000658 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0,0216066 | 0,107626 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0,0035110 | 0,017490 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0,0056157 | 0,015044 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0,0039892 | 0,017507 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0 | 4 | 0,0947698 | 0,287995 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0,0000003 | 0,000005 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0,0000389 | 0,000690 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0,0037602 | 0,020468 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0,0084260 | 0,047017 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ПДК м/р | 0,1 | 3 | 0,0022134 | 0,010694 |
| 1048 | 2-Метилпропан (Изобутиловый спирт) | ПДК м/р | 0,1 |  | 0,0008519 | 0,003936 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК м/р | 5,0 | 4 | 0,0007314 | 0,004325 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловй эфи рэтиленгликоля | ОБУВ | 0,7 | - | 0,0004545 | 0,002100 |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0,0016308 | 0,009359 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,35 | 4 | 0,0035335 | 0,023792 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5,0 | 4 | 0,0002425 | 0,001120 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - | 0,0161824 | 0,049874 |
| 2750 | Сольвент нафта | ОБУВ | 0,2 | - | 0,0012499 | 0,005774 |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,0 | - | 0,0011548 | 0,005335 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0,0008929 | 0,005391 |
| Всего веществ: 23 | 0,1711590 | 0,640923 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6009 | ( 2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6039 | ( 2) 330 342 |  |  |  |  |  |
| 6053 | ( 2) 342 344 |  |  |  |  |  |

1.4.7 Определение класса опасности объекта

Категория опасности предприятия (КОП) рассчитывается по формуле:

КОП = ,

где: Mi – масса выброса i-го вещества, т/год;

ПДКССi–среднесуточная предельно–допустимая концентрация i-го вещества, мг/м 3;

n – количество загрязняющих веществ;

аi– безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i-го вещества с вредностью сернистого газа и определяется по таблице:

| КОНСТАНТА аi | КЛАСС ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Значения КОП рассчитываются при условии, когда (1, при (1 значения КОП не рассчитываются, и приравнивается к нулю.

Расчёт категории опасности предприятия на существующее положение представлен в таблице № 1.21.

< 1000.

Согласно экологической классификации [12], предприятие относится к IV категории экологической опасности. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу не производится. Существующие выбросы ЗВ предлагаются в качестве нормативов ПДВ. Предприятие не входит в число организаций, в адрес которых органами Госкомгидромета направляются уведомления о наступлении НМУ.

Таблица 1.21

| Код | Наименование вещества | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасн ости | Выброс вещества, т/год | Категория опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | Железа оксид | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0,004263 | 0 |
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК с/с | 0,001 | 2 | 0,000460 | 0 |
| 0203 | Хром (Хром шестивалентный) | ПДК с/с | 0,0015 | 1 | 0,000658 | 0 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0,107626 | 3 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК с/с | 0,06 | 3 | 0,017490 | 0 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | ПДК с/с | 0,05 | 3 | 0,015044 | 0 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК с/с | 0,05 | 3 | 0,017507 | 0 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК с/с | 3,00 | 4 | 0,287995 | 0 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК с/с | 0,005 | 2 | 0,000005 | 0 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК с/с | 0,030 | 2 | 0,000690 | 0 |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров) | ПДК с/с | 0,02 | 3 | 0,020468 | 1 |
| 0621 | Толуол (метилбензол) | ПДК с/с | 0,06 | 3 | 0,047017 | 0 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ПДК с/с | 0,01 | 3 | 0,010694 | 1 |
| 1048 | 2-Метиллпропан (Изобутиловый спирт) | ПДК м/р | 0,10 | 4 | 0,003936 | 0 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК с/с | 0,50 | 4 | 0,004325 | 0 |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля (2-этоксиэтанол) | ОБУВ | 0,70 |  | 0,002100 | 0 |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК с/с | 0,01 | 4 | 0,009359 | 0 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК с/с | 0,04 | 4 | 0,023792 | 0 |
| 2704 | Бензин нефтяной | ПДК с/с | 1,50 | 4 | 0,001120 | 0 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20 |  | 0,049874 | 0 |
| 2750 | Сольвент нафта | ОБУВ | 0,20 |  | 0,005774 | 0 |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,00 |  | 0,005335 | 0 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК с/с | 0,15 | 3 | 0,005391 | 0 |
| Всего веществ: 24 |  |  |  |  |  |  |
| Всего КОП: |  |  |  |  |  | 5 |

1.4.8 Расчет платы за ущерб, наносимый атмосферному воздуху при проведении работ

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составит:

- единовременные выплаты за выбросы ЗВ при строительстве.

Плата определена как произведение соответствующих нормативов платы, фактической массы в пределах допустимых нормативов выбросов ЗВ и коэффициента экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха.

Исходные данные для расчета платы за выбросы при строительстве и эксплуатации и итоговая сумма за год приведены в таблице 1.22:

Таблица 1.22

| Вид загрязняющего вещества | Выброшено в атмосферу т/год | Разрешенный выброс т/год | Норматив платы руб. | Коэффиц. индексации платы | Сумма платы руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества | Код |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Железа оксид | 0123 | 0,004263 | 0,004263 | 52,0 | 1,48 | 0,33 |
| 2 | Марганец и его соединения | 0143 | 0,000460 | 0,000460 | 2050,0 | 1,48 | 1,40 |
| 3 | Хром шестивалентный | 0203 | 0,000658 | 0,000658 | 1366,0 | 1,48 | 1,33 |
| 4 | Азота диоксид | 0301 | 0,107626 | 0,107626 | 52,0 | 1,48 | 8,28 |
| 5 | Азота оксид | 0304 | 0,017490 | 0,017490 | 35,0 | 1,48 | 0,91 |
| 6 | Углерод (сажа) | 0328 | 0,015044 | 0,015044 | 80,0 | 1,21 | 1,46 |
| 7 | Диоксид серы | 0330 | 0,017507 | 0,017507 | 21,0 | 1,48 | 0,54 |
| 8 | Углерод оксид | 0337 | 0,287995 | 0,287995 | 0,6 | 1,48 | 0,26 |
| 9 | Фториды газообразные | 0342 | 0,000005 | 0,000005 | 410,0 | 1,48 | 0,00 |
| 10 | Фториды плохо растворимые | 0344 | 0,000690 | 0,000690 | 68,0 | 1,48 | 0,06944 |
| 11 | Ксилол (смесь изомеров) | 0616 | 0,020468 | 0,020468 | 11,2 | 1,48 | 0,34 |
| 12 | Толуол | 0621 | 0,047017 | 0,047017 | 18,5 | 1,48 | 1,29 |
| 13 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 1042 | 0,010694 | 0,010694 | 21,0 | 1,48 | 0,33 |
| 14 | 2-Метилпропан (Изобутиловый спирт) | 1048 | 0,003936 | 0,003936 | 21,0 | 1,48 | 0,12 |
| 15 | Спирт этиловый | 1061 | 0,004325 | 0,004325 | 2,0 | 1,48 | 0,01 |
| 16 | Этиловый эфир этиленгликоля (2-этоксиэтанол) | 1119 | 0,002100 | 0,002100 | 2,5 | 1,48 | 0,01 |
| 17 | Бутилацетат | 1210 | 0,009359 | 0,009359 | 105,0 | 1,48 | 1,45 |
| 18 | Пропан-2-он (Ацетон) | 1401 | 0,023792 | 0,023792 | 6,2 | 1,48 | 0,22 |
| 19 | Бензин (нефтяной) | 2704 | 0,001120 | 0,001120 | 1,2 | 1,48 | 0,00 |
| 20 | Керосин | 2732 | 0,049874 | 0,049874 | 2,5 | 12,5 | 1,56 |
| 21 | Уайт-спирит | 2752 | 0,005335 | 0,005335 | 2,5 | 1,48 | 0,02 |
| 22 | Взвешанные вещества | 2902 | 0,005391 | 0,005391 | 13,7 | 1,48 | 0,11 |
| Всего | 20,04 |
| С учетом Крег.=2,28 | 45,68 |

1.4.9 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Во время проведения работ по строительству с целью снижения уровня химического и пылевого загрязнения воздушной среды строительно-монтажной и транспортной техникой должен строго соблюдаться регламент работ, контролироваться уровень качества горюче-смазочных материалов.

Техника при выпуске на линию должна проходить контроль токсичности и дымности выхлопных газов на специальных контрольных пунктах.

Каждый автомобиль проверяется не реже 1 раза в месяц.

Для снижения загрязнения атмосферы в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

- контроль токсичности и дымности выхлопных газов транспортной техники;

- герметичная заправка техники топливом на стационарных заправочных станциях;

- установка каталитических нейтрализаторов марки ШПК-2 (с алюмоплатиновыми каталитическими элементами) серийно выпускаемые промышленностью;

- установка на дизельных двигателях нейтрализаторов каталитического окисления продуктов неполного сгорания дает возможность снизить токсичность отработанных газов в следующих пределах: окиси углерода на 75%, альдегидов на 80%, углеводородов на 70%.

## 1.5 Охрана поверхностных и подземных вод

1.5.1 Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод

При строительстве проектируемого объекта возможно негативное влияние на качество поверхностных и подземных вод, что связано с проводимыми работами:

- использованием авто- и строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдеров и т.д.);

- очистка территории от строительного мусора и т.д.

- возможным загрязнением поверхностных и подземных вод  ливневыми стоками со строительной площадки;

- возможным переносом выхлопных газов, работающей техники, и попадание загрязнений в поверхностные воды.

Для предотвращения негативного влияния или его минимизации, при строительстве необходимо соблюдать требования нормативных документов, разработанных в соответствии с требованиями водоохранного законодательства и нормативных документов об охране окружающей среды и водных ресурсов.

Основным мероприятием по охране подземных вод является организация ЗСО вокруг существующих скважин. На территории I пояса ЗСО запрещается:

- все виды строительства, не относящиеся к эксплуатации водозабора;

- проживание людей,

- водопой и выпас скота;

- применение для растений ядохимикатов и удобрений.

II пояс ЗСО охватывает территории, непосредственно окружающие источник водоснабжения.

Во II втором поясе ЗСО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом и т.д.,

- размещение складов и горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения,

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробное загрязнение источника водоснабжения,

- применение ядохимикатов.

На территории ЗСО не допускаются какие-либо работы, связанные с нарушением пород, перекрывающих сверху используемый водоносный горизонт.

III пояс охватывает смежную со II поясом территорию, неблагополучное состояние которой может вызвать распространение инфекционных  заболеваний через водопровод. В третьем поясе органы здравоохранения обязаны производить специальный учет инфекционных заболеваний, которые могут распространиться через водопровод и обязательное эпидемиологическое обследование каждого отдельного случая таких заболеваний.

На территории III пояса ЗСО надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территории для населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов;

- на территории зоны ограничений необходимо осуществлять предупредительные мероприятия: выявлять и тампонировать старые неработающие скважины, выявлять и ликвидировать водопоглощающие колодцы, благоустраивать расположенные на ней населенные пункты.

Этими мероприятиями достигается необходимая защита эксплуатируемого водоносного горизонта от возможных загрязнений с поверхности земли. Вся территория первого пояса зоны сан. охраны должна находиться в непосредственном ведении эксплуатирующего предприятия, которое обеспечивает на ней необходимый санитарный режим. Контроль за содержанием зон санитарной охраны осуществляют органы Государственного надзора. Условия хозяйственной деятельности, мониторинга определяются лицензией на водопользование.

Часть работ по реконструкции водопровода проходят в районе ВОЗ и ПЗП р. Сахча. В соответствии со ст. 61 Водного Кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) проведение строительных работ на водных объектах должно осуществляться по согласованию с уполномоченным органом в области управления пользованием и охраной водного фонда.

Строительные работы в районе ВОЗ и ПЗП не окажут воздействия на гидрологический режим территории.

Размеры водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), в соответствии с проектом составляют:

| № п/п | Наименование водотока | ВОЗ | ПЗП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Сахча | 100 м | 50 м |

В водоохранной зоне устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

В пределах водоохранной зоны запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и ГСМ, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и с/х отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей.

Работы в русле р. Сахча не ведутся (на данном участке используются существующие переходы). Таким образом, ущерб рыбному хозяйству не наносится и не нарушается равновесие водного объекта.

Водоисточником являются три существующие водозаборные скважины, отвечающие требованиям нормативных документов (см. приложение 3). В период эксплуатации необходимо проводить наблюдения за количеством и качеством отбираемой воды и заносить эту информацию в журнал по эксплуатации водозаборных скважин.

Необходимо своевременно ставить в известность территориальное агентство по природопользованию по Ульяновской области об ухудшении санитарных условий водоохранных зон, загрязнении и истощении подземных вод и других изменениях условий природопользования.

В пределах трассы водовода и водопровода не имеется складов ядохимикатов, минеральных удобрений, скотомогильников и др. объектов, которые могут вызвать бактериологическое и химическое загрязнение подземных вод, поверхностных вод и грунтов зоны аэрации.

Эксплуатирующая организация должна разработать рабочую программу производственного контроля, согласовать её с санитарной службой. В соответствии с ППК осуществлять лабораторные исследования за качеством питьевой воды в объёмах, предусмотренных требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Строительство и эксплуатация водопроводных сооружений осуществляется без нарушения равновесия и не наносит ущерб окружающей природной среде.

Хозяйственно-бытовое воздействие:

Имеющаяся в районе инфраструктура позволяет организовать проживание и питание рабочих в селе.

Непосредственно на участке проведения работ проектом предусматривается обеспечение работников бутилированной водой из местных источников, отвечающих санитарным требованиям.

Питьевая вода доставляется на строительную площадку в бутылях, которые должны регулярно мыть и дезинфицировать.

Проектные решения не предусматривают сброса загрязненных вод в поверхностные и подземные водотоки.

1.5.2 Расчет воды на дезинфекцию трубопровода

Согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» напорный водовод и сети подлежат промывке водой с дезинфекцией, хлорированием при концентрации активного хлора 40-50 мг/л с временем контакта не менее 24 часов.

Общий объем воды для промывки трубопроводов и технологических труб с дезинфекцией составит 582,394 м3.

Использованный хлорный раствор от промывки трубопровода откачивается из мокрых колодцев с последующей утилизацией на очистные сооружения.

1.5.3 Водопотребление на технические нужды на время строительства

Таблица 1.23

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Условные обозначения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Продолжительность цикла строительства | мес. | t | 14 |
| 3 | Количество рабочих | чел | n | 10 |
| 4 | Расход питьевой воды на одного человека (СНиП2.04.02-84) | л/сут. | a | 30 |
| 5 | Отведение использованной воды | л/сут. | a1 | 30 |

1.5.4 Водоотведение

Расчет на период строительства: Vпот = Vотв = T × n × a (a1) = 14 × 22 × 10 × × 30 × 10-3 = 92,4 м3.

Утилизация стоков в уборную на строительной площадке. Для обеззараживания стоков используется хлорная известь (10 г/л).

1.6 Воздействие на растительный и животный мир

При строительстве и эксплуатации водопровода следует соблюдать «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линей связи и электропередачи», а именно: должны предусматривается и осуществляться мероприятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения, путей миграции, а также обеспечивается неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных. В данном случае, участок земли, отведенный под строительство, не является особоохраняемой природной территорией (см. приложение 4), на нем отсутствуют ареалы постоянного обитания птиц и животных, реликтовые насаждения, исторические памятники и памятники культуры.

На отведенной территории вырубка зеленых насаждений не осуществляется. Однако необходимо предусмотреть мероприятия для зеленых насаждений, попавших в зону производства работ:

- не допускается забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов и т.д.;

- не допускается привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей;

- не допускается закапывать и забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев;

- не допускается складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные и грузовые машины.

Проектом предусмотрено озеленение ЗСО низкорослыми кустарниками (в количестве 595 шт.) и многолетними травами.

1.7 Оценка воздействия шума

При производстве строительных работ основным источником шумов будет являться строительная техника для земляных работ: автогрейдеры бульдозеры, экскаваторы и т.д. Работа указанных источников будет производиться в дневное время и составляет до 8 часов в сутки (т.е. строительная техника будет использоваться только в рабочее время). Уровни шума должны  отвечать установленным нормам.

Кроме того, иногда могут производиться другие случайные короткие или прерывистые шумы высокого уровня (< 104 дБА). Это могут быть сигналы, предупреждающие рабочих об опасности во время строительства.

При нормальном режиме проведения строительных работ прочих шумов  высокого уровня быть не должно и возможное негативное шумовое воздействие будет минимальным.

Для обеспечения санитарных норм по шуму при работе строительных механизмов и автотранспорта (СНиП II-12-77 «Защиты от шума»), необходимо предусмотреть работу и проезд автотранспорта, обслуживающего строительство, только в дневное время (с 7 до 23 часов).

1.8 Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) ТБО

Данным проектом предусмотрено: прокладка водопровода, строительство водонапорной башни, а также демонтаж старой водонапорной башни.

Особенности обращения с отходами в период проведения строительных и демонтажных работ в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области заключается в следующем:

- время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения технологических работ на объекте;

- отсутствует длительное накопление отходов, так как вывоз отходов в места захоронения и утилизации происходит в процессе производства.

В процессе проведения строительных и демонтажных работ предполагается образование следующих видов отходов, которые приведены в нижеследующих таблицах:

Отходы, образующиеся при демонтажных работах

Таблица 1.24

| № | Наименование | Код по ФККО | Основные производственные процессы | Агрегатное состояние | Состав отходов по компонентам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Содержание, % |
| 1 | Шлак сварочный | 3140480001994 | Резка стали | Твердый | - ферросплавы - жидкое стекло | до 80 до 20 |
| 2 | Мусор строительный | 9120060101004 | Демонтажные работы | Твердый | - песок - чугун - металл -сталь | 43 28 15 14 |
| 3 | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 3140350201004 | Разработка асфальтового покрытия | Твердый | - асфальтобетон в кусковой форме | 100 |
| 4 | Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 314 0270201995 | Демонтажные работы | Твердый | -железобетон в кусковой форме | 100 |
| 5 | Лом стальной в кусковой форме незагрязнённый | 3512010201995 | Демонтажные работы | Твердый | - сталь кусковая | 100 |
| 6 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | Резка стали | Твердые | - черный металл | 100 |
| 7 | Строительный щебень, потерявший потребительские свойства | 3140090201995 | Разработка асфальтового покрытия | Твердые | - щебень в кусковой форме | 100 |

Отходы, образующиеся при строительстве водопровода

Таблица 1.25

| № | Наименование | Код по ФККО | Основные производственные процессы | Агрегатное состояние | Состав отходов по компонентам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Содержание, % |
| 1 | Отработанные моечные растворы | 5490000000003 | Дезинфекция труб | Жидкие | - вода -хлор | 100 |
| 2 | Обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел 15% и более) | 5490270101033 | Строительные работы | Твердый | - ткань - нефтепродукты - механические примеси | 80 15 5 |
| 3 | Тара из-под краски (железные бочки, потерявшие потребительские свойства) | 3513030113034 | Окраска изделий | Твердая | - сталь - засохшая краска | 95 до 5 |
| 4 | Ветошь, загрязнённая ЛКМ | 5810110701034 | Окраска изделий | Твердая | - ткань - засохшая краска | 97 до 3 |
| 5 | Мусор от бытовых помещений организаций, несортированный | 9120040001004 | Деятельность работников объекта | Твердый | - текстиль - металлы - стеклобой - древесина - полимеры | 4-11 2-9 5-12 4-7 5-11 |
| 6 | Пыль от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более | 3515036611004 | Металлообработка | Пылеобразная | - абразив - металл | до 40 до 60 |
| 7 | Шлак сварочный | 3140480001994 | Сварочные работы | Твердый | - ферросплавы - жидкое стекло | до 80 до 20 |
| 8 | Отходы толи | 1872040201014 | Строительные работы | Твердые | -толь | 100 |
| 9 | Абразивные круги отработанные | 3140430201995 | Металло- и деревообработка | Твердый | - абразив | 100 |
| 10 | Отходы спецодежды (обрезки и обрывки тканей х/б) | 5810110701995 | Деятельность работников объекта | Твердые | - хлопчатобумажное волокно | 100 |
| 11 | Лом стальной в кусковой форме незагрязнённый | 3512010201995 | Строительные работы | Твердый | - сталь кусковая | 100 |
| 12 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | Сварочные работы | Твердые | - черный металл | 100 |
| 13 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 9236000013005 | Проведение электроосвещения | Твердые | - полихлорвинил - медь - алюминий | 95 3 2 |
| 14 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 1711200001005 | Деревообработка | Твердые | - куски древесины - опилки древесные | 33 66 |
| 15 | Шкурка шлифовальная отработанная | 3140430301995 | Металло- и деревообработка | Твердые | - бумага - абразив | 50 50 |
| 16 | Отходы полиэтилена в виде лома, литников | 5710290101995 | Реконструктивные работы | Твердые | - полиэтилен кусковой | 100 |
| 17 | Хозяйственно-бытовые отходы из выгреба | 9510000000005 | Жизнедеятельность работников | Пастообразные | -органические вещества | 100 |

При утилизации отходов должны соблюдаться следующие меры по защите окружающей среды:

- стальной лом и остатки электродов должны собираться после каждой рабочей смены в инвентарный контейнер для их последующего вывоза  на специализированное предприятие по договорам;

- бытовые отходы собираются в металлический контейнер, установленный на объекте и вывозятся на полигон ТБО;

- отработанный обтирочный материал собирается в герметичные контейнеры на специально оборудованных площадках с твёрдым покрытием и по мере накопления подлежит вывозу и утилизации путём сжигания в котельных.

Ориентировочный состав и количество отходов, учитываемых во время проведения строительных и демонтажных работ, представлены в таблицах:

Отходы, образующиеся при демонтажных работах

Таблица 1.26

| № п/п | Наименование | Код по ФККО | Опасные свойства отхода | КОО | Кол-во | Единица измерения | Объект конечного размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлак сварочный | 3140480001994 | Опасные свойства отсутствуют | 4 | 0,0304 | т | Санкционированная свалка ТБО |
|  |  |  |  |  | 0,038 | м3 |  |
| 2 | Мусор строительный | 9120060101004 | Данные не установлены | 4 | По фактическому образованию | Санкционированная свалка ТБО |
| 3 | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 3140350201004 | Данные не установлены | 4 | 18,48 | т | Укрепление грунтовых дорог |
|  |  |  |  |  | 8,8 | м3 |  |
| 4 | Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 3140270201995 | Опасные свойства отсутствуют | 4 | 6,0 | т | На усмотрение эксплуатационной организации |
|  |  |  |  |  | 7,2 | м3 |  |
| 5 | Лом стальной в кусковой форме незагрязнённый | 3512010201995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | 7,738 | т | На усмотрение эксплуатационной организации |
|  |  |  |  |  | 1,5476 | м3 |  |
| 6 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | 0,0334 | т | Спец. предприятие |
|  |  |  |  |  | 0,0111 | м3 |  |
| 7 | Строительный щебень, потерявший потребительские свойства | 3140090201995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | 37,5 | т | Укрепление грунтовых дорог |
|  |  |  |  |  | 25,0 | м3 |  |

Отходы, образующиеся при строительстве водопровода

Таблица 1.27

| № п/п | Наименование | Код по ФККО | Опасные свойства отхода | КОО | Кол-во | Единица измерения | Объект конечного размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные моечные растворы | 5490000000003 | Данные не установлены | 3 | 524,155 | т | Откачка с последующей утилизацией на очистные сооружения |
|  |  |  |  |  | 582,394 | м3 |  |
| 2 | Обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел 15% и более) | 5490270101033 | Пожароопасность | 3 | По фактическому образованию | Спец. предприятие |
| 3 | Тара из-под краски (железные бочки, потерявшие потребительские свойства) | 3513030113034 | Пожароопасность | 4 | По фактическому образованию | Спец. предприятие |
| 4 | Ветошь, загрязнённая ЛКМ | 5810110701034 | Пожароопасность | 4 | По фактическому образованию | Санкционированная свалка ТБО |
| 5 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный | 9120040001004 | Данные не установлены | 4 | 0,583 | т | Санкционированная свалка ТБО |
|  |  |  |  |  | 2,917 | м3 |  |
| 6 | Пыль от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более | 3515036611004 | Данные не установлены | 4 | По фактическому образованию | Санкционированная свалка ТБО |
| 7 | Шлак сварочный | 3140480001994 | Опасные свойства отсутствуют | 4 | 0,0237 | т | Санкционированная свалка ТБО |
|  |  |  |  |  | 0,0296 | м3 |  |
| 8 | Отходы толи | 1872040201014 | Токсичность | 4 | По фактическому образованию | На усмотрение заказчика |
| 9 | Абразивные круги отработанные | 3140430201995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | По фактическому образованию | Санкционированная свалка ТБО |
| 10 | Отходы спецодежды (обрезки и обрывки тканей х/б) | 5810110701995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | 0,068 | т | Санкционированная свалка ТБО |
|  |  |  |  |  | 0,227 | м3 |  |
| 11 | Лом стальной в кусковой форме незагрязнённый | 3512010201995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | По фактическому образованию | ОАО УНП «Вторчермет» |
| 12 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 3512160101995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | 0,0261 | т | Спец. предприятие |
|  |  |  |  |  | 0,0087 | м3 |  |
| 13 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 9236000013005 | Данные не установлены | 5 | По фактическому образованию | Санкционированная свалка ТБО |
| 14 | Отходы полиэтилена в виде лома, литников | 5710290101995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | По фактическому образованию | Спец. предприятие |
| 15 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 1711200001005 | Данные не установлены | 5 | По фактическому образованию | Санкционированная свалка ТБО |
| 16 | Шкурка шлифовальная отработанная | 3140430301995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | По фактическому образованию | Санкционированная свалка ТБО |
| 17 | Хозяйственно-бытовые отходы из выгреба | 9510000000005 | Данные не установлены | 5 | 0,839 | т | Поля фильтрации |
|  |  |  |  |  | 0,932 | м3 | Очистные сооружения |

Все числовые величины ТБО были рассчитаны в соответствии с методическими указаниями. Образующиеся отходы на период реконструкции не содержат отходов 1-2 классов.

На этапах строительства отходы и их количество уточняются проектом производства работ, выполняемым строительной организацией.

Все образующиеся отходы в период проведения строительных работ должны быть переданы другим предприятиям по договору или захоронены на санкционированном полигоне ТБО. В связи с этим плата за размещение образующихся отходов не рассчитывается согласно приложению к Постановлению правительства РФ №344 от 12.06.03 г.

После строительных работ, объект сдается заказчику на эксплуатацию. Нормативы численности рабочих для обслуживания водопровода устанавливается в зависимости от его протяженности. Для обслуживания водопровода в с. Старая Сахча, протяженностью 12,646 км, необходимо рабочих в количестве 3 человек (см. Справочник по эксплуатации систем водоснабжения, канализации и газоснабжения, Ленинград, Стройиздат, Ленинградское отделение 1976 г.; стр. 36 табл. 11).

В состав работ при эксплуатации водопровода входят: профилактический осмотр, осмотр и ремонт пожарных гидрантов и арматуры, промывка сети от отложений и т.д.

Таким образом, все работы связанные с обслуживанием водопровода являются источником образования ТБО.

В процессе проведения эксплутационных работ предполагается образование следующих видов отходов, которые приведены в ниже следующей таблице 1.28:

Таблица 1.28

|  | Наименование | Код по ФККО | Основные производственные процессы | Агрегатное состояние | Состав отходов по компонентам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Содержание, % |
|  | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел 15% и более) | 5490270101033 | Эксплуатационные работы | Твердый | - ткань - нефтепродукты - механические примеси | 80 15 5 |
| 2 | Мусор от бытовых помещений организаций, несортированный | 9120040001004 | Деятельность работников объекта | Твердый | - текстиль - металлы - стеклобой - древесина - полимеры | 4-11 2-9 5-12 4-7 5-11 |
| 3 | Отходы спецодежды (обрезки и обрывки тканей х/б) | 5810110701995 | Деятельность работников объекта | Твердые | - хлопчатобумажное волокно | 100 |
| 4 | Лом чугунный в кусковой форме | 3511010201995 | Эксплуатационные работы | Твердый | - чугун в кусковой форме | 100 |
| 5 | Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | 5750010113005 | Эксплуатационные работы | Твердый | -резина кусковая | 100 |

При удалении отходов должны соблюдаться следующие меры по защите окружающей среды:

- бытовые отходы собираются в металлический контейнер, установленный на объекте и вывозятся на полигон ТБО;

- отработанный обтирочный материал собирается в герметичные контейнеры на специально оборудованных площадках с твёрдым покрытием и по мере накопления подлежит вывозу и утилизации путём сжигания в котельных.

Ориентировочный состав и количество отходов, учитываемых во время обслуживания водопроводной сети, представлены в таблице:

Таблица 1.29

| Наименование | Код по ФККО | Опасные свойства отхода | Класс опасности отхода | Кол-во | Единица измерения | Объект конечного размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Обтирочный материал, загрязненный маслами (15% и более) | 5490270101033 | Пожароопасность | 3 | по фактическому образованию | Спец. предприятие |
| 2. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный | 9120040001004 | Данные не установлены | 4 | 0,15 | т/в год | Санкционированная свалка ТБО |
|  |  |  |  | 0,75 | м3/в год |  |
| 3. Отходы спецодежды (обрезки и обрывки тканей х/б) | 5810110701995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | 0,0252 | т/в год | Санкционированная свалка ТБО |
|  |  |  |  | 0,084 | м3/в год |  |
| 4. Лом чугунный в кусковой форме | 3511010201995 | Опасные свойства отсутствуют | 5 | по фактическому образованию | Спец. предприятие |
| 6. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | 5750010113005 | Данные не установлены | 5 | по фактическому образованию | Санкционированная свалка ТБО |

Все образующиеся отходы в период  эксплуатации должны быть переданы другим предприятиям по договору или захоронены на санкционированной свалке ТБО.

2 оценка ВОЗДЕЙСТВИЯ на окружающую среду

Оценка воздействия – это определение масштаба воздействия объекта хозяйственной деятельности на окружающую среду и последствия этого воздействия. Проводится для определения негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности, предупреждения путем разработки определенных мероприятий возможной деградации окружающей среды под воздействием проектируемого объекта, и определяет принятия решений об осуществлении проекта хозяйственной деятельности.

Оценка воздействия на окружающую среду предназначена для выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния проектируемых сооружений на состояние окружающей среды и здоровья населения.

Краткая характеристика проектируемого объекта

Данным проектом предусмотрена реконструкция водопровода в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области.

Заказчиком проекта является ОГУ «Ульяновскоблстройзаказчик».

Основная природоохранная задача проекта – установить степень влияния запроектированных сооружений на окружающую среду и предотвратить все негативные воздействия этого возможного влияния.

Предусматривается изучение влияния принятых сооружений на грунты основания и грунтовые воды, возможность эмиссии вредных веществ в окружающее пространство, определение технических решений, обеспечивающих уровень санитарных и природоохранных требований к территории, необходимые мероприятия и технологические решения по защите ее и предотвращению техногенного загрязнения, решение вопросов, связанных с повышением уровня экологической безопасности.

Охрана окружающей среды при строительстве и эксплуатации сооружений должна выполняться в соответствии с мероприятиями по защите природы и иметь целью полное исключение или сведение к минимуму нанесения ущерба окружающей природной среде.

Раздел разработан в соответствии с классом и сложностью запроектированных сооружений.

Район работ относится к IIВ температурной зоне, по СНиП 23-01-99* и характеризуется следующими  климатическими характеристиками:

- Температура наружного воздуха; Сº

- абсолютная минимальная - -47;

- абсолютная максимальная  - +38;

- средняя   - 3,4.

- Среднемноголетняя сумма осадков – 472 мм, из них за теплый период – 333   мм.

- Нормативная глубина сезонного   промерзания глинистых грунтов составляет  1,6 м, песчаных  1,9 м.

При проведении работ по строительству системы водоснабжения воздействию подвергаются следующие основные компоненты окружающей среды:

- земельные ресурсы;

- приземный слой атмосферы

- растительный и животный мир

- поверхностные водоемы.

Виды, характер и объемы воздействий на компоненты окружающей среды представлены в таблице 2.1:

Таблица 2.1

| Объекты, источники и характер воздействия | Виды воздействия и их объекты |
| --- | --- |
|  | в период строительства | в процессе эксплуатации | в аварийных ситуациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приземный слой атмосферы |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Выбросы загрязняющих веществ от - строительно-монтажной техники, сварочных и окрасочных работ, передвижных источников | Воздействия не оказывается | Воздействия не оказывается |
| Почвенно-растительный покров |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Отчуждение земель в краткосрочное пользование, нарушение почвенно-растительного покрова | Воздействия не оказывается | Воздействия не оказывается |
| Поверхностные водотоки |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области | Проведение строительных работ | Воздействия не оказывается | Воздействия не оказывается |
| Характер воздействия | Временный (период строительства) | Отсутствует | Отсутствует |

Все площади, изымаемые в краткосрочную аренду, будут возвращены в пользование.

Проектные решения не предусматривают сброса загрязненных сточных вод в поверхностные и сточные водотоки.

Данный проект разработан для улучшения снабжения водой с. Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области.

Проведение работ по прокладке водопровода при осуществлении всех предусмотренных проектом мероприятий не окажет существенного негативного воздействия на атмосферный воздух, почву, поверхностные водные объекты.

Приложение 6

Расчеты загрязнения атмосферного воздуха от неорганизованных источников

6.1 Сварочные работы

Программа реализует:

«Методику расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

Сварка (версия 2.1)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2006 г.

Организация: ОАО "УОК по ипотеке и строительству"   Регистрационный номер: 01-18-0117

- Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 1

Источник: 6001

Вариант: 1

Операция: [1] Э-42

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом газоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0.0002403 | 0.004263 | 0.00 | 0.0002403 | 0.004263 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.0000259 | 0.000460 | 0.00 | 0.0000259 | 0.000460 |
| 0203 | Хрома (VI) оксид | 0.0000371 | 0.000658 | 0.00 | 0.0000371 | 0.000658 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0.0000003 | 0.000005 | 0.00 | 0.0000003 | 0.000005 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0.0000389 | 0.000690 | 0.00 | 0.0000389 | 0.000690 |

Расчётные формулы:

Расчёт производился с учётом двадцатиминутного осреднения.

Mвал. =Yi*M/1000000*(1-n) [т/год]

Mмакс.=Yi*M/T/3600*(1-n)*F [г/с]

Коэффициент двадцатиминутного осреднения F= J [мин] /20 [мин]=0.25

Продолжительность производственного цикла (J): 5 [мин]

Исходные данные.

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка материала: Э48-М/18

Удельные выделения загрязняющих веществ:

| Код | Название вещества | Yi [г/кг] |
| --- | --- | --- |
| 0123 | Железа оксид | 9.2700000 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 1.0000000 |
| 0203 | Хрома (VI) оксид | 1.4300000 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0.0100000 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 1.5000000 |

Время работы сварочного поста за год (T): 1232 [час] 0 [мин]

Масса израсходованного материала (М): 541 [кг]

Норматив образования огарков от расхода электродов (n): 0.15

6.2 Лакокрасочные работы

Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497

Лакокраска (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2001 г.

Организация: ОАО "УОК по ипотеке и строительству"   Регистрационный номер: 01-18-0117

- Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 2

Источник: 6002

Вариант: 1

Операция: [1] Краска масленая

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0.0018521 | 0.008557 | 0.00 | 0.0018521 | 0.008557 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0.0008519 | 0.003936 | 0.00 | 0.0008519 | 0.003936 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0011548 | 0.005335 | 0.00 | 0.0011548 | 0.005335 |
| 2750 | Сольвент нафта | 0.0012499 | 0.005774 | 0.00 | 0.0012499 | 0.005774 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0035319 | 0.016318 | 0.00 | 0.0035319 | 0.016318 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0.0002425 | 0.001120 | 0.00 | 0.0002425 | 0.001120 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Эмаль | МЛ-152 | 57.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 72 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Окунание | 0.000 | 28.000 | 72.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=924 [ч].

Время проведения окраски t2=924 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 20.850 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 9.590 |
| 2752 | Уайт-спирит | 13.000 |
| 2750 | Сольвент нафта | 14.070 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 39.760 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 2.730 |

- Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 2

Источник: 6002

Вариант: 1

Операция: [2] Олифа

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0004545 | 0.002100 | 0.00 | 0.0004545 | 0.002100 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0006061 | 0.002800 | 0.00 | 0.0006061 | 0.002800 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0.0004545 | 0.002100 | 0.00 | 0.0004545 | 0.002100 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Лаки | ЭП-730 | 70.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 10 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Окунание | 0.000 | 28.000 | 72.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=924 [ч].

Время проведения окраски t2=924 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 30.000 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 40.000 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 30.000 |

- Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 2

Источник: 6002

Вариант: 1

Операция: [3] Растворитель

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0003939 | 0.001820 | 0.00 | 0.0003939 | 0.001820 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0001818 | 0.000840 | 0.00 | 0.0001818 | 0.000840 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0009394 | 0.004340 | 0.00 | 0.0009394 | 0.004340 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Растворители | Р-4 | 100.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 7 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- |
|  | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Окунание | 28.000 | 72.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=924 [ч].

Время проведения окраски t2=924 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

- Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 2

Источник: 6002

Вариант: 1

Операция: [4] Эмаль

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0023552 | 0.010881 | 0.00 | 0.0023552 | 0.010881 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0010870 | 0.005022 | 0.00 | 0.0010870 | 0.005022 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0056162 | 0.025947 | 0.00 | 0.0056162 | 0.025947 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Эмаль | ХВ-124 | 27.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 155 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Окунание | 0.000 | 28.000 | 72.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=924 [ч].

Время проведения окраски t2=924 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

- Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 2

Источник: 6003

Вариант: 1

Операция: [3] Гр. ХС-04

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0011783 | 0.006968 | 0.00 | 0.0011783 | 0.006968 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0005438 | 0.003216 | 0.00 | 0.0005438 | 0.003216 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0028098 | 0.016616 | 0.00 | 0.0028098 | 0.016616 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0008929 | 0.003960 | 0.00 | 0.0008929 | 0.003960 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mвал./t2/0.0036

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Грунтовка | ХС-010 | 67.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 40 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=1232 [ч].

Время проведения окраски t2=1232 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 26.000 |
| 1210 | Бутилацетат | 12.000 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 62.000 |

- Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 2

Источник: 6003

Вариант: 1

Операция: [1] Гр. Битумная

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0.0003613 | 0.002137 | 0.00 | 0.0003613 | 0.002137 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 0.0007314 | 0.004325 | 0.00 | 0.0007314 | 0.004325 |
| 1210 | Бутилацетат | 0.0000476 | 0.000281 | 0.00 | 0.0000476 | 0.000281 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0000192 | 0.000114 | 0.00 | 0.0000192 | 0.000114 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.0003421 | 0.002023 | 0.00 | 0.0003421 | 0.002023 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0002110 | 0.000936 | 0.00 | 0.0002110 | 0.000936 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mвал./t2/0.0036

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Грунтовка | ВЛ-023 | 74.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 12 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=1232 [ч].

Время проведения окраски t2=1232 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 24.060 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 48.710 |
| 1210 | Бутилацетат | 3.170 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1.280 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 22.780 |

- Источник выбросов.

Площадка: 1

Цех: 2

Источник: 6003

Вариант: 1

Операция: [2] Гр. ГФ-021

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Без учёта газоочистки | Газоочистка | С учётом пылегазоочистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | % | г/с | т/год |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0002283 | 0.001350 | 0.00 | 0.0002283 | 0.001350 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.0001116 | 0.000495 | 0.00 | 0.0001116 | 0.000495 |

Расчёт выброса летучей части:

Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000

Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.

Mмакс.= MAX(Mвал.суш./(t1*0.0036), Mвал.крас./(t2*0.0036))

Расчёт выброса аэрозоля:

Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Mмакс.=Mвал./t2/0.0036

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.

Используемый лакокрасочный материал:

| Вид | Марка | Fp [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| Грунтовка | ГФ-021 | 45.000 |

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса краски М = 3 [кг].

Способ окраски:

| Способ окраски | Доля аэрозоля при окраске | Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске) |
| --- | --- | --- |
|  | при окраске (D1), [%] | при окраске (D2), [%] | при сушке (D3), [%] |
| Пневматический | 30.000 | 25.000 | 75.000 |

Время проведения операции:

Операция производилась полностью.

Время проведения сушки t1=1232 [ч].

Время проведения окраски t2=1232 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:

| Код | Название вещества | Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас] |
| --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 100.000 |

6.3 Автотранспортные средства

1. Автотранспорт на открытой неотапливаемой площадке

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 126 |
| Переходный | Октябрь; Ноябрь; | 42 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Декабрь; | 84 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 252 |

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Общее описание участка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 1.000

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 1.000

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор | Маршрутный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | да | нет | - |
| пассажирская ГАЗель | Автобус | СНГ | 2 | Диз. | 3 | да | нет | нет |

ЗИЛ: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 5.00 | 1 |
| Февраль | 5.00 | 1 |
| Март | 5.00 | 1 |
| Апрель | 5.00 | 1 |
| Май | 5.00 | 1 |
| Июнь | 5.00 | 1 |
| Июль | 5.00 | 1 |
| Август | 5.00 | 1 |
| Сентябрь | 5.00 | 1 |
| Октябрь | 5.00 | 1 |
| Ноябрь | 5.00 | 1 |
| Декабрь | 5.00 | 1 |

пассажирская ГАЗель: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 2.00 | 1 |
| Февраль | 2.00 | 1 |
| Март | 2.00 | 1 |
| Апрель | 2.00 | 1 |
| Май | 2.00 | 1 |
| Июнь | 2.00 | 1 |
| Июль | 2.00 | 1 |
| Август | 2.00 | 1 |
| Сентябрь | 2.00 | 1 |
| Октябрь | 2.00 | 1 |
| Ноябрь | 2.00 | 1 |
| Декабрь | 2.00 | 1 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0055833 | 0.024091 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0044667 | 0.019273 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0007258 | 0.003132 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0006372 | 0.002097 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0007493 | 0.003316 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0244222 | 0.073489 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0043931 | 0.012722 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0043931 | 0.012722 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ | 0.015952 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.004168 |
|  | ВСЕГО: | 0.020120 |
| Переходный | ЗИЛ | 0.007893 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.002143 |
|  | ВСЕГО: | 0.010035 |
| Холодный | ЗИЛ | 0.033936 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.009398 |
|  | ВСЕГО: | 0.043334 |
| Всего за год |  | 0.073489 |

Максимальный выброс составляет: 0.0244222 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C:

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр,

где n - число периодических прогревов в течение суток;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);,

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

L1=(L1б+L1д)/2=1.000 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=1.000 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ (д) | 4.400 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 6.200 | 1.0 | 2.800 | нет | 0.0244222 |
| пассажирская ГАЗель (д) | 3.100 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 4.300 | 1.0 | 1.500 | нет | 0.0170694 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ | 0.002393 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000738 |
|  | ВСЕГО: | 0.003131 |
| Переходный | ЗИЛ | 0.001365 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000404 |
|  | ВСЕГО: | 0.001768 |
| Холодный | ЗИЛ | 0.006027 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.001796 |
|  | ВСЕГО: | 0.007823 |
| Всего за год |  | 0.012722 |

Максимальный выброс составляет: 0.0043931 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ (д) | 0.800 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 1.100 | 1.0 | 0.350 | нет | 0.0043931 |
| пассажирская ГАЗель (д) | 0.600 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 0.800 | 1.0 | 0.250 | нет | 0.0032847 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ | 0.006678 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.002066 |
|  | ВСЕГО: | 0.008744 |
| Переходный | ЗИЛ | 0.002730 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000874 |
|  | ВСЕГО: | 0.003604 |
| Холодный | ЗИЛ | 0.008820 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.002923 |
|  | ВСЕГО: | 0.011743 |
| Всего за год |  | 0.024091 |

Максимальный выброс составляет: 0.0055833 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ (д) | 0.800 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | нет | 0.0055833 |
| пассажирская ГАЗель (д) | 0.700 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 2.600 | 1.0 | 0.500 | нет | 0.0047500 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ | 0.000406 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000125 |
|  | ВСЕГО: | 0.000531 |
| Переходный | ЗИЛ | 0.000251 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000077 |
|  | ВСЕГО: | 0.000328 |
| Холодный | ЗИЛ | 0.000959 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000278 |
|  | ВСЕГО: | 0.001237 |
| Всего за год |  | 0.002097 |

Максимальный выброс составляет: 0.0006372 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ (д) | 0.120 | 20.0 | 0.8 | 1.0 | 0.350 | 1.0 | 0.030 | нет | 0.0006372 |
| пассажирская ГАЗель (д) | 0.080 | 20.0 | 0.8 | 1.0 | 0.300 | 1.0 | 0.020 | нет | 0.0004433 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ | 0.000890 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000300 |
|  | ВСЕГО: | 0.001190 |
| Переходный | ЗИЛ | 0.000364 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000123 |
|  | ВСЕГО: | 0.000487 |
| Холодный | ЗИЛ | 0.001232 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000407 |
|  | ВСЕГО: | 0.001639 |
| Всего за год |  | 0.003316 |

Максимальный выброс составляет: 0.0007493 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ (д) | 0.108 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 0.560 | 1.0 | 0.090 | нет | 0.0007493 |
| пассажирская ГАЗель (д) | 0.086 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 0.490 | 1.0 | 0.072 | нет | 0.0006090 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ | 0.005342 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.001653 |
|  | ВСЕГО: | 0.006996 |
| Переходный | ЗИЛ | 0.002184 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000699 |
|  | ВСЕГО: | 0.002883 |
| Холодный | ЗИЛ | 0.007056 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.002339 |
|  | ВСЕГО: | 0.009395 |
| Всего за год |  | 0.019273 |

Максимальный выброс составляет: 0.0044667 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ | 0.000868 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000269 |
|  | ВСЕГО: | 0.001137 |
| Переходный | ЗИЛ | 0.000355 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000114 |
|  | ВСЕГО: | 0.000468 |
| Холодный | ЗИЛ | 0.001147 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000380 |
|  | ВСЕГО: | 0.001527 |
| Всего за год |  | 0.003132 |

Максимальный выброс составляет: 0.0007258 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | ЗИЛ | 0.002393 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000738 |
|  | ВСЕГО: | 0.003131 |
| Переходный | ЗИЛ | 0.001365 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.000404 |
|  | ВСЕГО: | 0.001768 |
| Холодный | ЗИЛ | 0.006027 |
|  | пассажирская ГАЗель | 0.001796 |
|  | ВСЕГО: | 0.007823 |
| Всего за год |  | 0.012722 |

Максимальный выброс составляет: 0.0043931 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ (д) | 0.800 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 1.100 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | нет | 0.0043931 |
| пассажирская ГАЗель (д) | 0.600 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 0.800 | 1.0 | 0.250 | 100.0 | нет | 0.0032847 |

- Дорожная техника

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 126 |
| Переходный | Октябрь; Ноябрь; | 42 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Декабрь; | 84 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 252 |

Общее описание участка

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка | Категория | Мощность двигателя | ЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭО-3112 | Гусеничная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | да |
| Бульдозер Д-533 | Гусеничная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | да |
| Кран автомобильный | Колесная | 36-60 КВт (49-82 л.с.) | да |
| Электростанция передвижная | Колесная | до 20 КВт (27 л.с.) | да |
| Автогрейдер среднего типа | Колесная | 101-160 КВт (137-219 л.с.) | да |
| Сварочный аппарат | Колесная | до 20 КВт (27 л.с.) | да |
| Трактор | Гусеничная | 61-100 КВт (83-136 л.с.) | да |

Экскаватор ЭО-3112: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Бульдозер Д-533: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Кран автомобильный: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 2.00 | 1 |
| Февраль | 2.00 | 1 |
| Март | 2.00 | 1 |
| Апрель | 2.00 | 1 |
| Май | 2.00 | 1 |
| Июнь | 2.00 | 1 |
| Июль | 2.00 | 1 |
| Август | 2.00 | 1 |
| Сентябрь | 2.00 | 1 |
| Октябрь | 2.00 | 1 |
| Ноябрь | 2.00 | 1 |
| Декабрь | 2.00 | 1 |

Электростанция передвижная: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Автогрейдер среднего типа: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Сварочный аппарат: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 |
| Февраль | 1.00 | 1 |
| Март | 1.00 | 1 |
| Апрель | 1.00 | 1 |
| Май | 1.00 | 1 |
| Июнь | 1.00 | 1 |
| Июль | 1.00 | 1 |
| Август | 1.00 | 1 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 |
| Октябрь | 1.00 | 1 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 |
| Декабрь | 1.00 | 1 |

Трактор: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество в час |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0.00 | 0 |
| Февраль | 0.00 | 0 |
| Март | 0.00 | 0 |
| Апрель | 0.00 | 0 |
| Май | 0.00 | 0 |
| Июнь | 0.00 | 0 |
| Июль | 0.00 | 0 |
| Август | 0.00 | 0 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 |
| Октябрь | 0.00 | 0 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 |
| Декабрь | 0.00 | 0 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0103925 | 0.037529 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0083140 | 0.030023 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0013510 | 0.004879 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0039753 | 0.007268 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0015039 | 0.003875 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0467569 | 0.065500 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0079708 | 0.013180 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0079708 | 0.013180 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор ЭО-3112 | 0.003355 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.003355 |
|  | Кран автомобильный | 0.002712 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000439 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.003706 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000439 |
|  | ВСЕГО: | 0.014006 |
| Переходный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.002074 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.002074 |
|  | Кран автомобильный | 0.001981 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000337 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.002734 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000337 |
|  | ВСЕГО: | 0.009536 |
| Холодный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.008595 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.008595 |
|  | Кран автомобильный | 0.009053 |
|  | Электростанция передвижная | 0.001580 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.012554 |
|  | Сварочный аппарат | 0.001580 |
|  | ВСЕГО: | 0.041957 |
| Всего за год |  | 0.065500 |

Максимальный выброс составляет: 0.0467569 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M’+M")·Dфк·10-6), где

M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г);

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г);

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх;

M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх;

Dфк=Dp·Nк- суммарное количество дней работы в расчетном периоде.

Nк- количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию;

Dp- количество рабочих дней в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/3600,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi), где

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/мин.);

Tдв1=60·L1/Vдв=6.600 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=6.600 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.550 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.550 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

Vдв- средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч);

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.);

N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭО-3112 | 0.000 | 4.0 | 4.800 | 20.0 | 1.570 | 5 | 2.400 | нет | 0.0302117 |
| Бульдозер Д-533 | 0.000 | 4.0 | 4.800 | 20.0 | 1.570 | 5 | 2.400 | нет | 0.0302117 |
| Кран автомобильный | 0.000 | 4.0 | 2.800 | 20.0 | 0.940 | 10 | 1.440 | нет | 0.0168172 |
| Электростанция передвижная | 0.000 | 4.0 | 1.000 | 20.0 | 0.290 | 10 | 0.450 | нет | 0.0059464 |
| Автогрейдер среднего типа | 0.000 | 4.0 | 7.800 | 20.0 | 2.550 | 10 | 3.910 | нет | 0.0467569 |
| Сварочный аппарат | 0.000 | 4.0 | 1.000 | 20.0 | 0.290 | 10 | 0.450 | нет | 0.0059464 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000866 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000866 |
|  | Кран автомобильный | 0.000614 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000097 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000837 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000097 |
|  | ВСЕГО: | 0.003378 |
| Переходный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000457 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000457 |
|  | Кран автомобильный | 0.000398 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000066 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000541 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.001985 |
| Холодный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.001664 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.001664 |
|  | Кран автомобильный | 0.001668 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000281 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.002260 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000281 |
|  | ВСЕГО: | 0.007818 |
| Всего за год |  | 0.013180 |

Максимальный выброс составляет: 0.0079708 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭО-3112 | 0.000 | 4.0 | 0.780 | 20.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | нет | 0.0053517 |
| Бульдозер Д-533 | 0.000 | 4.0 | 0.780 | 20.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | нет | 0.0053517 |
| Кран автомобильный | 0.000 | 4.0 | 0.470 | 20.0 | 0.310 | 10 | 0.180 | нет | 0.0029453 |
| Электростанция передвижная | 0.000 | 4.0 | 0.160 | 20.0 | 0.100 | 10 | 0.060 | нет | 0.0009972 |
| Автогрейдер среднего типа | 0.000 | 4.0 | 1.270 | 20.0 | 0.850 | 10 | 0.490 | нет | 0.0079708 |
| Сварочный аппарат | 0.000 | 4.0 | 0.160 | 20.0 | 0.100 | 10 | 0.060 | нет | 0.0009972 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор ЭО-3112 | 0.004350 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.004350 |
|  | Кран автомобильный | 0.002770 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000436 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.003728 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000436 |
|  | ВСЕГО: | 0.016071 |
| Переходный | Эскалатор ЭО-3112 | 0.001591 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.001591 |
|  | Кран автомобильный | 0.001097 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000173 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.001472 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000173 |
|  | ВСЕГО: | 0.006097 |
| Холодный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.003787 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.003787 |
|  | Кран автомобильный | 0.002932 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000464 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.003927 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000464 |
|  | ВСЕГО: | 0.015361 |
| Всего за год |  | 0.037529 |

Максимальный выброс составляет: 0.0103925 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭО-3112 | 0.000 | 4.0 | 0.720 | 20.0 | 2.470 | 5 | 0.480 | нет | 0.0086617 |
| Бульдозер Д-533 | 0.000 | 4.0 | 0.720 | 20.0 | 2.470 | 5 | 0.480 | нет | 0.0086617 |
| Кран автомобильный | 0.000 | 4.0 | 0.440 | 20.0 | 1.490 | 10 | 0.290 | нет | 0.0038908 |
| Электростанция передвижная | 0.000 | 4.0 | 0.140 | 20.0 | 0.470 | 10 | 0.090 | нет | 0.0012336 |
| Автогрейдер среднего типа | 0.000 | 4.0 | 1.170 | 20.0 | 4.010 | 10 | 0.780 | нет | 0.0103925 |
| Сварочный аппарат | 0.000 | 4.0 | 0.140 | 20.0 | 0.470 | 10 | 0.090 | нет | 0.0012336 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000479 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000479 |
|  | Кран автомобильный | 0.000323 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000047 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000425 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000047 |
|  | ВСЕГО: | 0.001800 |
| Переходный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000291 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000291 |
|  | Кран автомобильный | 0.000240 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000032 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000312 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000032 |
|  | ВСЕГО: | 0.001198 |
| Холодный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000949 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000949 |
|  | Кран автомобильный | 0.000936 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000121 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.001195 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000121 |
|  | ВСЕГО: | 0.004270 |
| Всего за год |  | 0.007268 |

Максимальный выброс составляет: 0.0039753 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭО-3112 | 0.000 | 4.0 | 0.360 | 20.0 | 0.410 | 5 | 0.060 | нет | 0.0027683 |
| Бульдозер Д-533 | 0.000 | 4.0 | 0.360 | 20.0 | 0.410 | 5 | 0.060 | нет | 0.0027683 |
| Кран автомобильный | 0.000 | 4.0 | 0.240 | 20.0 | 0.250 | 10 | 0.040 | нет | 0.0015736 |
| Электростанция передвижная | 0.000 | 4.0 | 0.060 | 20.0 | 0.070 | 10 | 0.010 | нет | 0.0004003 |
| Автогрейдер среднего типа | 0.000 | 4.0 | 0.600 | 20.0 | 0.670 | 10 | 0.100 | нет | 0.0039753 |
| Сварочный аппарат | 0.000 | 4.0 | 0.060 | 20.0 | 0.070 | 10 | 0.010 | нет | 0.0004003 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000365 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000365 |
|  | Кран автомобильный | 0.000258 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000039 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000338 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000039 |
|  | ВСЕГО: | 0.001404 |
| Переходный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000150 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000150 |
|  | Кран автомобильный | 0.000117 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000017 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000154 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000017 |
|  | ВСЕГО: | 0.000606 |
| Холодный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000433 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000433 |
|  | Кран автомобильный | 0.000379 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000057 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000506 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.001865 |
| Всего за год |  | 0.003875 |

Максимальный выброс составляет: 0.0015039 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭО-3112 | 0.000 | 4.0 | 0.120 | 20.0 | 0.230 | 5 | 0.097 | нет | 0.0011153 |
| Бульдозер Д-533 | 0.000 | 4.0 | 0.120 | 20.0 | 0.230 | 5 | 0.097 | нет | 0.0011153 |
| Кран автомобильный | 0.000 | 4.0 | 0.072 | 20.0 | 0.150 | 10 | 0.058 | нет | 0.0005536 |
| Электростанция передвижная | 0.000 | 4.0 | 0.022 | 20.0 | 0.044 | 10 | 0.018 | нет | 0.0001676 |
| Автогрейдер среднего типа | 0.000 | 4.0 | 0.200 | 20.0 | 0.380 | 10 | 0.160 | нет | 0.0015039 |
| Сварочный аппарат | 0.000 | 4.0 | 0.022 | 20.0 | 0.044 | 10 | 0.018 | нет | 0.0001676 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор ЭО-3112 | 0.003480 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.003480 |
|  | Кран автомобильный | 0.002216 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000349 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.002982 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000349 |
|  | ВСЕГО: | 0.012857 |
| Переходный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.001273 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.001273 |
|  | Кран автомобильный | 0.000877 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000138 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.001178 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000138 |
|  | ВСЕГО: | 0.004878 |
| Холодный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.003030 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.003030 |
|  | Кран автомобильный | 0.002346 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000371 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.003141 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000371 |
|  | ВСЕГО: | 0.012289 |
| Всего за год |  | 0.030023 |

Максимальный выброс составляет: 0.0083140 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000566 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000566 |
|  | Кран автомобильный | 0.000360 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000057 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000485 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000057 |
|  | ВСЕГО: | 0.002089 |
| Переходный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000207 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000207 |
|  | Кран автомобильный | 0.000143 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000023 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000191 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000023 |
|  | ВСЕГО: | 0.000793 |
| Холодный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000492 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000492 |
|  | Кран автомобильный | 0.000381 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000060 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000510 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000060 |
|  | ВСЕГО: | 0.001997 |
| Всего за год |  | 0.004879 |

Максимальный выброс составляет: 0.0013510 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000866 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000866 |
|  | Кран автомобильный | 0.000614 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000097 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000837 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000097 |
|  | ВСЕГО: | 0.003378 |
| Переходный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.000457 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.000457 |
|  | Кран автомобильный | 0.000398 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000066 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.000541 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000066 |
|  | ВСЕГО: | 0.001985 |
| Холодный | Экскаватор ЭО-3112 | 0.001664 |
|  | Бульдозер Д-533 | 0.001664 |
|  | Кран автомобильный | 0.001668 |
|  | Электростанция передвижная | 0.000281 |
|  | Автогрейдер среднего типа | 0.002260 |
|  | Сварочный аппарат | 0.000281 |
|  | ВСЕГО: | 0.007818 |
| Всего за год |  | 0.013180 |

Максимальный выброс составляет: 0.0079708 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mп | Tп | %% пуск. | Mпр | Tпр | Mдв | Vдв | Mхх | %% двиг. | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экскаватор ЭО-3112 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.780 | 20.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | 100.0 | нет | 0.0053517 |
| Бульдозер Д-533 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.780 | 20.0 | 0.510 | 5 | 0.300 | 100.0 | нет | 0.0053517 |
| Кран автомобильный | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.470 | 20.0 | 0.310 | 10 | 0.180 | 100.0 | нет | 0.0029453 |
| Электростанция передвижная | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.160 | 20.0 | 0.100 | 10 | 0.060 | 100.0 | нет | 0.0009972 |
| Автогрейдер среднего типа | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 1.270 | 20.0 | 0.850 | 10 | 0.490 | 100.0 | нет | 0.0079708 |
| Сварочный аппарат | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 0.160 | 20.0 | 0.100 | 10 | 0.060 | 100.0 | нет | 0.0009972 |

- Автопогрузчик

Характеристики периодов года

| Период года | Месяцы | Всего дней |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; | 126 |
| Переходный | Октябрь; Ноябрь; | 42 |
| Холодный | Январь; Февраль; Март; Декабрь; | 84 |
| Всего за год | Январь-Декабрь | 252 |

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."

Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)

Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

| Марка автомобиля | Категория | Место пр-ва | О/Г/К | Тип двиг. | Код топл. | Экоконтроль | Нейтрализатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчик | Грузовой | СНГ | 3 | Диз. | 3 | да | нет |

Автопогрузчик: количество по месяцам

| Месяц | Количество в сутки | Количество за 30 мин. | Tсут |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1.00 | 1 | 420 |
| Февраль | 1.00 | 1 | 420 |
| Март | 1.00 | 1 | 420 |
| Апрель | 1.00 | 1 | 420 |
| Май | 1.00 | 1 | 420 |
| Июнь | 1.00 | 1 | 420 |
| Июль | 1.00 | 1 | 420 |
| Август | 1.00 | 1 | 420 |
| Сентябрь | 1.00 | 1 | 420 |
| Октябрь | 1.00 | 1 | 420 |
| Ноябрь | 1.00 | 1 | 420 |
| Декабрь | 1.00 | 1 | 420 |

Выбросы участка

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (NOx)* | 0.0110324 | 0.072912 |
|  | В том числе: |  |  |
| 0301 | *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0088259 | 0.058330 |
| 0304 | *Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0014342 | 0.009479 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0010032 | 0.005679 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.0017360 | 0.010316 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0235907 | 0.149006 |
| 0401 | Углеводороды** | 0.0038185 | 0.023972 |
|  | В том числе: |  |  |
| 2732 | **Керосин | 0.0038185 | 0.023972 |

Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчик | 0.068171 |
|  | ВСЕГО: | 0.068171 |
| Переходный | Автопогрузчик | 0.024580 |
|  | ВСЕГО: | 0.024580 |
| Холодный | Автопогрузчик | 0.056255 |
|  | ВСЕГО: | 0.056255 |
| Всего за год |  | 0.149006 |

Максимальный выброс составляет: 0.0235907 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);

Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.);

Tп- время работы пускового двигателя (мин.);

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.);

Tпр- время прогрева двигателя (мин.);

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном нейтрализаторе;

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

L1=(L1б+L1д)/2=0.550 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.550 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки;

tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой;

tхх=5.000 мин. - холостой ход;

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.);

Vдв=10 (км/ч) - средняя скорость движения по участку;

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчик (д) | 4.400 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 6.200 | 1.0 | 2.800 | нет | 0.0235907 |

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчик | 0.010802 |
|  | ВСЕГО: | 0.010802 |
| Переходный | Автопогрузчик | 0.003965 |
|  | ВСЕГО: | 0.003965 |
| Холодный | Автопогрузчик | 0.009205 |
|  | ВСЕГО: | 0.009205 |
| Всего за год |  | 0.023972 |

Максимальный выброс составляет: 0.0038185 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчик (д) | 0.800 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 1.100 | 1.0 | 0.350 | нет | 0.0038185 |

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчик | 0.035969 |
|  | ВСЕГО: | 0.035969 |
| Переходный | Автопогрузчик | 0.012090 |
|  | ВСЕГО: | 0.012090 |
| Холодный | Автопогрузчик | 0.024853 |
|  | ВСЕГО: | 0.024853 |
| Всего за год |  | 0.072912 |

Максимальный выброс составляет: 0.0110324 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчик (д) | 0.800 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 3.500 | 1.0 | 0.600 | нет | 0.0110324 |

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчик | 0.002389 |
|  | ВСЕГО: | 0.002389 |
| Переходный | Автопогрузчик | 0.001001 |
|  | ВСЕГО: | 0.001001 |
| Холодный | Автопогрузчик | 0.002289 |
|  | ВСЕГО: | 0.002289 |
| Всего за год |  | 0.005679 |

Максимальный выброс составляет: 0.0010032 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчик (д) | 0.120 | 20.0 | 0.8 | 1.0 | 0.350 | 1.0 | 0.030 | нет | 0.0010032 |

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчик | 0.004705 |
|  | ВСЕГО: | 0.004705 |
| Переходный | Автопогрузчик | 0.001733 |
|  | ВСЕГО: | 0.001733 |
| Холодный | Автопогрузчик | 0.003879 |
|  | ВСЕГО: | 0.003879 |
| Всего за год |  | 0.010316 |

Максимальный выброс составляет: 0.0017360 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчик (д) | 0.108 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 0.560 | 1.0 | 0.090 | нет | 0.0017360 |

Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчик | 0.028775 |
|  | ВСЕГО: | 0.028775 |
| Переходный | Автопогрузчик | 0.009672 |
|  | ВСЕГО: | 0.009672 |
| Холодный | Автопогрузчик | 0.019882 |
|  | ВСЕГО: | 0.019882 |
| Всего за год |  | 0.058330 |

Максимальный выброс составляет: 0.0088259 г/с. Месяц достижения: Январь.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчик | 0.004676 |
|  | ВСЕГО: | 0.004676 |
| Переходный | Автопогрузчик | 0.001572 |
|  | ВСЕГО: | 0.001572 |
| Холодный | Автопогрузчик | 0.003231 |
|  | ВСЕГО: | 0.003231 |
| Всего за год |  | 0.009479 |

Максимальный выброс составляет: 0.0014342 г/с. Месяц достижения: Январь.

Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

| Период года | Марка автомобиля или дорожной техники | Валовый выброс (тонн/период) (тонн/год) |
| --- | --- | --- |
| Теплый | Автопогрузчик | 0.010802 |
|  | ВСЕГО: | 0.010802 |
| Переходный | Автопогрузчик | 0.003965 |
|  | ВСЕГО: | 0.003965 |
| Холодный | Автопогрузчик | 0.009205 |
|  | ВСЕГО: | 0.009205 |
| Всего за год |  | 0.023972 |

Максимальный выброс составляет: 0.0038185 г/с. Месяц достижения: Январь.

| Наименование | Mпр | Tпр | Кэ | KнтрПр | Ml | Kнтр | Mхх | %% | Схр | Выброс (г/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автопогрузчик (д) | 0.800 | 20.0 | 0.9 | 1.0 | 1.100 | 1.0 | 0.350 | 100.0 | нет | 0.0038185 |

# Text boxes

Подпись и дата

Инв.№ подлинника

Взамен инв.№