Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № 143

от 15.06.2007

«Наружный газопровод в с.Чувашский Сускан Мелекесского района Ульяновской области»

| Сметная стоимость работ:_______ | 489 052,09 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 081,69 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 37 859,29 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод низкого давления (Строительные работы) |
| 1 | ГЭСН01-02-031-04 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 ям |  | 1,5 | 2 618,69 | 3 928,04 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2 разр.) | Чел-час | 15,2 | 22,8 | 35,00 | 798,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 16,59 | 24,89 | 40,00 | (995,40) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 798,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.-ч | 16,59 | 24,885 | 125,78 | 3 130,04 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 3 130,04 |
| 2 | ГЭСН06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,22 | 275 032,14 | 60 507,07 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 598,26 | 131,62 | 35,00 | 4 606,60 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 19,7 | 4,33 | 40,00 | (173,36) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 606,60 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 18,35 | 4,037 | 0,00 | 0,00 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,0594 | 222,84 | 13,24 |
|  | 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 29,16 | 6,4152 | 5,03 | 32,27 |
|  | 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,86 | 0,1892 | 0,45 | 0,09 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,08 | 0,2376 | 216,71 | 51,49 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 97,09 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,082 | 0,01804 | 2 800,00 | 50,51 |
|  | 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0762 | 0,016764 | 27 744,30 | 465,11 |
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 16,5 | 20,00 | 330,00 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,03 | 0,0066 | 37 000,00 | 244,20 |
|  | 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,7 | 0,154 | 3 400,00 | 523,60 |
|  | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 65,1 | 14,322 | 180,00 | 2 577,96 |
|  | 401-9021 | Бетон М 100 | м3 | 102 | 22,44 | 2 300,00 | 51 612,00 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 55 803,38 |
| 3 | ГЭСН09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций |  | 3,3 | 1 732,27 | 5 716,49 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,4 разр.) | Чел-час | 6,59 | 21,75 | 35,00 | 761,14 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 2,32 | 7,66 | 40,00 | (306,24) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 761,14 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,03 | 3,399 | 325,57 | 1 106,61 |
|  | 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 1,06 | 3,498 | 567,67 | 1 985,71 |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,24 | 7,392 | 1,49 | 11,01 |
|  | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,09 | 0,297 | 51,00 | 15,15 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,759 | 216,71 | 164,48 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 3 282,96 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные (из тех.части) | т | 0,0001 | 0,00033 | 67 000,00 | 22,11 |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 | 6,435 | 18,90 | 121,62 |
|  | 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм (из тех.части) | т | 0,00003 | 0,000099 | 27 744,30 | 2,75 |
|  | 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 (из тех.части) | т | 0,00194 | 0,006402 | 22 133,00 | 141,70 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0004 | 0,00132 | 45 000,00 | 59,40 |
|  | 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 | 0,0132 | 59 322,00 | 783,05 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные (из тех.части) | т | 0,00001 | 0,000033 | 37 000,00 | 1,22 |
|  | 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,003399 | 3 890,00 | 13,22 |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (из тех.части) | т | 0,00031 | 0,001023 | 47 000,00 | 48,08 |
|  | 113-0156 | Растворитель марки Р-4 (из тех.части) | т | 0,0006 | 0,00198 | 27 800,00 | 55,04 |
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,0165 | 22 631,00 | 373,41 |
|  | 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм (из тех.части) | 10м | 0,0187 | 0,06171 | 39,10 | 2,41 |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,59 | 1,947 | 24,85 | 48,38 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 1 672,39 |
| 4 | 201-9211 | Стойки металлические опорные | т |  | 3,3 | 18 512,00 | 61 089,60 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 201-9211 | Стойки металлические опорные | т | 1 | 3,3 | 18 512,00 | 61 089,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 61 089,60 |
| 5 | ГЭСН22-01-012-01 | Укладка стальных труб с пневматическим испытанием диаметром 57 мм | 1 км трубопровода |  | 0,9 | 129 033,60 | 116 130,24 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,5 разр.) | Чел-час | 411 | 369,9 | 35,00 | 12 946,50 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 69,94 | 62,95 | 40,00 | (2 517,84) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 12 946,50 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 4,91 | 4,419 | 87,24 | 385,51 |
|  | 041401 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 1,2 | 1,08 | 16,84 | 18,19 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 52,2 | 46,98 | 119,09 | 5 594,85 |
|  | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,88 | 0,792 | 282,73 | 223,92 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 11,18 | 10,062 | 151,40 | 1 523,39 |
|  | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 0,58 | 0,522 | 75,30 | 39,31 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 8,26 | 7,434 | 1,50 | 11,15 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,171 | 216,71 | 37,06 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 7 833,38 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,018 | 45 000,00 | 810,00 |
|  | 101-9412 | Шлифкруги | шт | 0,83 | 0,747 | 35,00 | 26,14 |
|  | 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0,18 | 0,162 | 3 890,00 | 630,18 |
|  | 103-9011 | Трубы стальные диаметром 57х3,5 мм | м | 1 004 | 903,6 | 103,90 | 93 884,04 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 95 350,36 |
| 6 | ГЭСН22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) |  | 3 | 89,87 | 269,62 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,3 разр.) | Чел-час | 1,01 | 3,03 | 35,00 | 106,05 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,01 | 0,03 | 40,00 | (1,20) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 106,05 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 216,71 | 6,50 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 6,50 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,05 | 0,15 | 98,00 | 14,70 |
|  | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0,0008 | 0,0024 | 59 322,00 | 142,37 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 157,07 |
| 7 | 300-1175 | Задвижки 30ч 6бр д. 50 мм 1 МПа параллел | шт. |  | 3 | 743,40 | 2 230,20 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 300-1175 | Задвижки 30ч 6бр д. 50 мм 1 МПа параллел | шт. | 1 | 3 | 743,40 | 2 230,20 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 2 230,20 |
| 8 | ГЭСН22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец |  | 7 | 49,24 | 344,71 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (5 разр.) | Чел-час | 0,37 | 2,59 | 35,00 | 90,65 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,21 | 1,47 | 40,00 | (58,80) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 90,65 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,21 | 1,47 | 151,40 | 222,56 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 222,56 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0001 | 0,0007 | 45 000,00 | 31,50 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 31,50 |
| 9 | 300-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа(6 кгс/см2), диаметром, мм:50 | шт. |  | 6 | 116,82 | 700,92 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 300-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.6 МПа(6 кгс/см2), диаметром, мм:50 | шт. | 1 | 6 | 116,82 | 700,92 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 700,92 |
| 10 | 300-0949 прим | Заглушка стальная диаметром, мм:50 | шт. |  | 1 | 122,70 | 122,70 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 300-0949 прим | Заглушка стальная диаметром, мм:50 | шт. | 1 | 1 | 122,70 | 122,70 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 122,70 |
| 11 | ГЭСН22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 врезка |  | 4 | 357,96 | 1 431,84 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,7 разр.) | Чел-час | 3,42 | 13,68 | 35,00 | 478,80 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,88 | 3,52 | 40,00 | (140,80) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 478,80 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,23 | 0,92 | 1,49 | 1,37 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,65 | 2,6 | 151,40 | 393,64 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,92 | 216,71 | 199,37 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 594,38 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,193 | 0,772 | 18,90 | 14,59 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00022 | 0,00088 | 45 000,00 | 39,60 |
|  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,041 | 0,164 | 198,00 | 32,47 |
|  | 103-9011 | Трубы стальные диаметром 100х4,5 мм | м | 0,4 | 1,6 | 170,00 | 272,00 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 358,66 |
| 12 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 8,4 | 786,66 | 6 607,96 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,7 разр.) | Чел-час | 5,31 | 44,6 | 35,00 | 1 561,14 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,02 | 0,17 | 40,00 | (6,72) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 561,14 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,084 | 222,84 | 18,72 |
|  | 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,084 | 51,20 | 4,30 |
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 1,12 | 9,408 | 4,34 | 40,83 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,084 | 216,71 | 18,20 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 82,05 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,012 | 0,1008 | 47 000,00 | 4 737,60 |
|  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,002 | 0,0168 | 13 522,00 | 227,17 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 4 964,77 |
| 13 | ГЭСН15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей : стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 8,4 | 2 947,46 | 24 758,67 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,3 разр.) | Чел-час | 40,59 | 340,96 | 35,00 | 11 933,46 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,34 | 40,00 | (13,44) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 933,46 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,084 | 50,80 | 4,27 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,252 | 216,71 | 54,61 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 58,88 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 2,52 | 16,00 | 40,32 |
|  | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2,7 | 22,68 | 27,00 | 612,36 |
|  | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,0246 | 0,20664 | 58 622,00 | 12 113,65 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 12 766,33 |
| 14 | ГЭСН24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 9 | 38,17 | 343,51 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 0,41 | 3,69 | 35,00 | 129,15 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,2 | 1,8 | 40,00 | (72,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 129,15 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,2 | 1,8 | 119,09 | 214,36 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 214,36 |
| 15 | ГЭСН24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100 м газопровода |  | 9 | 15,79 | 142,08 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 0,12 | 1,08 | 35,00 | 37,80 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,08 | 0,72 | 40,00 | (28,80) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 37,80 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,06 | 0,54 | 119,09 | 64,31 |
|  | 400311 | Спецавтомашины, грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,02 | 0,18 | 222,08 | 39,97 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 104,28 |
| 16 | ГЭСН24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода |  | 9 | 1 945,45 | 17 509,09 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 14 | 126 | 35,00 | 4 410,00 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 9,8 | 88,2 | 40,00 | (3 528,00) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 410,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 7 | 63 | 119,09 | 7 502,67 |
|  | 400311 | Спецавтомашины, грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 2,8 | 25,2 | 222,08 | 5 596,42 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 13 099,09 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 301 832,74 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 45 701,89 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 37 859,29 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 7 842,60 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 28 725,57 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 235 247,88 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 301 832,74 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 45 701,89 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 37 859,29 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 7 842,60 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 28 725,57 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 235 247,88 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 301 832,74 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 0,94 | 80 | 1 434,72 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,94 | 105 | 5 018,96 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) | 0,94 | 90 | 960,65 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) | 0,94 | 130 | 31 910,31 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,94 | 90 | 1 411,07 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,94 | 105 | 12 544,25 |
| Итого накладных расходов |  |  | 53 279,95 |
| Итого |  |  | 355 112,69 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) |  | 45 | 807,03 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 65 | 3 106,98 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 85 | 907,28 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 89 | 21 846,29 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  | 70 | 1 097,50 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 55 | 6 570,80 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 34 335,87 |
| Итого |  |  | 389 448,57 |
| ИТОГО |  |  | 389 448,57 |
| Транспортные расходы |  | 5 | 11 762,39 |
| ИТОГО |  |  | 401 210,96 |
| Зимнее удорожание |  | 3,3 | 13 239,96 |
| ИТОГО |  |  | 414 450,92 |
| НДС |  | 18 | 74 601,17 |
| ИТОГО |  |  | 489 052,09 |
| В С Е Г О |  |  | 489 052,09 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |