Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Администрация поселения муниципального образования " Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 65

от 18.06.2007

«На реконструкцию тепловых сетей в р.п. Мулловка ( участок  теплосети по ул Садовой ).»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 167 699 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 525 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 89 781 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,39 1000 м3 | 4197,30 95,82 | 4096,63 421,97 | 1637 | 37 | 1598 165 | 12,30 35,73 | 4,80 13,93 |
| 2 | 313-1003 | Перевозка грунта 1 клласса до 3 км | 3,03 | 4,58 0,00 | 0,00 0,00 | 14 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,39 1000 м3 | 2812,42 83,74 | 2728,68 275,88 | 1097 | 33 | 1064 108 | 10,75 23,36 | 4,19 9,11 |
| 4 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0,174 1000 м3 | 2812,42 83,74 | 2728,68 275,88 | 489 | 15 | 475 48 | 10,75 23,36 | 1,87 4,06 |
| 5 | ТЕР01-02-055-1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1 | 1,59 100 м3 | 1047,50 1047,50 | 0,00 0,00 | 1666 | 1666 | 0 0 | 125,00 0,00 | 198,75 0,00 |
| 6 | ТЕР01-01-033-1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1 | 0,25 1000 м3 | 779,30 0,00 | 779,30 89,76 | 195 | 0 | 195 22 | 0,00 7,60 | 0,00 1,90 |
| 7 | ТЕР01-01-033-7 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-1 | 0,25 1000 м3 | 436,82 0,00 | 436,82 50,31 | 109 | 0 | 109 13 | 0,00 4,26 | 0,00 1,07 |
| 8 | ТЕР01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0,416 100 м3 | 661,98 661,98 | 0,00 0,00 | 275 | 275 | 0 0 | 88,50 0,00 | 36,82 0,00 |
| 9 | ТЕР01-02-005-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 0,25 100 м3 | 324,47 106,76 | 217,71 35,90 | 81 | 27 | 54 9 | 12,53 3,04 | 3,13 0,76 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 5563 | 2053 | 3495 365 |  | 249,56 30,83 |
| Строительные работы |
| 10 | ТЕР23-03-001-3 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих | 0,256 10 м3 | 18252,12 1257,92 | 2636,88 281,31 | 4673 | 322 | 675 72 | 138,69 23,82 | 35,50 6,10 |
| 11 | 103-0754 | Люк чугунный тяжелый | 2 | 679,58 0,00 | 0,00 0,00 | 1359 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 6032 | 322 | 675 72 |  | 35,50 6,10 |
| Трубопроводы и изоляция |
| 12 | ТЕР24-01-001-1 | Демонтаж Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм [Д4: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] | 0,012 1 км | 8516,10 2459,29 | 6056,81 534,92 | 102 | 30 | 73 6 | 258,60 45,29 | 3,10 0,54 |
| 13 | ТЕР24-01-001-1 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм | 0,012 1 км | 19502,71 4098,81 | 10094,68 891,54 | 234 | 49 | 121 11 | 431,00 75,49 | 5,17 0,91 |
|  | 103-9011 | Трубы стальные | 12,12 м | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | 103-0135 | Трубы электросварные прямошовные 48х 2.5 мм | 12,12 м | 14,69 |  | 178 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР24-01-001-2 | Демонтаж Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 70 мм [Д4: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] | 0,286 1 км | 8681,69 2579,11 | 6102,58 546,61 | 2483 | 738 | 1745 156 | 271,20 46,28 | 77,56 13,24 |
| 16 | ТЕР24-01-001-2 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 70 мм | 0,286 1 км | 19884,58 4298,52 | 10170,97 911,02 | 5687 | 1229 | 2909 261 | 452,00 77,14 | 129,27 22,06 |
| 17 | 103-0141 | Трубы электросварные прямошовные 76х2,8 мм | 288,86 м | 26,45 |  | 7640 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР24-01-001-6 | Демонтаж Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 150 мм [Д4: (Кз=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)] | 0,413 1 км | 13333,03 3683,42 | 9649,61 804,40 | 5507 | 1521 | 3985 332 | 377,40 68,11 | 155,87 28,13 |
| 19 | ТЕР24-01-001-6 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 150 мм | 0,413 1 км | 30668,49 6139,04 | 16082,68 1340,67 | 12666 | 2535 | 6642 554 | 629,00 113,52 | 259,78 46,88 |
| 20 | 103-0174 | Трубы электросварные прямошовные 159х3.5 мм | 417,13 м | 70,80 |  | 29533 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР24-01-028-2 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм | 8 1 компенсатор | 700,19 30,15 | 25,29 6,26 | 5602 | 241 | 202 50 | 3,00 0,53 | 24,00 4,24 |
| 22 | ТЕР24-01-028-6 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм | 2 1 компенсатор | 2822,22 78,42 | 214,05 24,21 | 5644 | 157 | 428 48 | 7,37 2,05 | 14,74 4,10 |
| 23 | ТЕР24-01-032-2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | 10 1 комплект | 1077,10 30,13 | 94,32 9,22 | 10771 | 301 | 943 92 | 3,04 0,78 | 30,40 7,80 |
| 24 | ТЕР24-01-032-4 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм | 4 1 комплект | 2806,46 56,38 | 142,71 13,23 | 11226 | 226 | 571 53 | 5,61 1,12 | 22,44 4,48 |
| 25 | ТЕР24-01-032-5 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм | 2 1 комплект | 4884,64 81,00 | 211,75 19,83 | 9769 | 162 | 424 40 | 8,06 1,68 | 16,12 3,36 |
| 26 | 300-1262 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см ), диаметром 40 мм | 4 шт. | 372,73 |  | 1491 |  |  |  |  |
| 27 | 300-1259 | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ), диаметром 20 мм | 2 шт. | 282,04 |  | 564 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР09-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0,21 1 т | 1340,29 727,60 | 333,90 3,19 | 281 | 153 | 70 1 | 80,22 0,27 | 16,85 0,06 |
| 29 | 201-9404 | Опоры неподвижные и скользящие | 0,21 т | 8844,96 |  | 1857 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР22-02-001-5 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | 0,413 1 км | 19287,68 1408,50 | 2441,18 487,28 | 7966 | 582 | 1008 201 | 150,00 11,34 | 61,95 4,68 |
|  | 101-0858 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 256,06 м2 | 4,75 |  | 1216 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР22-02-001-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм | 0,286 1 км | 9338,29 1217,28 | 606,35 199,12 | 2671 | 348 | 173 57 | 128,00 0,07 | 36,61 0,02 |
|  | 101-0861 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 85,8 м2 | 4,75 |  | 408 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР22-02-001-1 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 0,012 1 км | 7476,46 1217,28 | 605,46 199,00 | 90 | 15 | 7 2 | 128,00 0,06 | 1,54 0,00 |
|  | 101-0861 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 2,64 м2 | 4,75 |  | 13 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 30,1 1 м3 | 789,71 172,40 | 26,34 4,72 | 23770 | 5189 | 793 142 | 18,80 0,40 | 565,88 12,04 |
| 34 | 104-9132-005 | Минвата Ursa М-25 (50мм, 100мм) | 30,1 м3 | 463,44 |  | 13950 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР26-01-050-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 5,08 100 м2 | 5868,74 1619,97 | 30,78 2,95 | 29813 | 8229 | 156 15 | 156,67 0,25 | 795,88 1,27 |
| 36 | 104-0039 | Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом | 58,4 10 м2 | 200,45 |  | 11706 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР22-03-014-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 20 1 фланец | 26,07 4,10 | 21,05 2,48 | 521 | 82 | 421 50 | 0,37 0,21 | 7,40 4,20 |
| 38 | 300-0968 | фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3;давлением 1,0 МПа(6кгс/см2), диаметром, мм 80 | 20 шт | 93,90 |  | 1878 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0,043 1 т. | 31380,51 3920,10 | 10473,85 1244,18 | 1349 | 169 | 450 53 | 353,80 105,35 | 15,21 4,53 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 206586 | 21956 | 21121 2124 |  | 2239,77 162,54 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 70434 |  |  |  |  |
| В с е г о |  | 218181 | 24331 | 25291 2561 |  | 2524,83 199,48 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 70434 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( к СМР 2 квартала 2007 года)} k=3,69 на зарплату k=3,69 на эксплуатацию машин k=3,69 на материалы k=3,69 на основные материалы |  | 805087 | 89781 | 93324 9450 |  | 2524,83 199,48 |
| В том числе основные материалы |  | 259901 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 805 087 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 95 | 1 672 |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 80 | 5 730 |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 130 | 51 544 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 90 | 512 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 100 | 50 091 |
| Итого накладных расходов |  |  | 109 548 |
| Итого |  |  | 914 636 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) |  | 50 | 880 |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) |  | 45 | 3 223 |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) |  | 89 | 35 288 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 85 | 484 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 70 | 35 064 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 74 938 |
| Итого |  |  | 989 575 |
| НДС |  | 18 | 178 124 |
| В С Е Г О |  |  | 1 167 699 |

| Составил | Халимова Р.Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |