Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Р.п. Мулловка |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 68

от 22.05.2007

«На капитальный ремонт жилого дома по ул. Клубная, 14 в р.п. Мулловка»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 162 131 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 582 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 22 471 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |
| 1 | ТЕРр58-19-2 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях : конькового желоба | 0,56 100 м | 5173,58 957,22 | 6,64 1,89 | 2897 | 536 | 4 1 | 117,45 0,25 | 65,77 0,14 |
| 2 | ТЕРр58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 2,5 100 м2 | 191,75 190,00 | 1,75 0,00 | 479 | 475 | 4 0 | 24,39 0,00 | 60,98 0,00 |
| 3 | ТЕРр58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 0,48 100 м2 | 2204,11 644,39 | 32,14 5,91 | 1058 | 309 | 15 3 | 81,26 0,50 | 39,00 0,24 |
| 4 | ТЕРр58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 0,32 100 м | 5680,00 1278,77 | 22,72 3,78 | 1818 | 409 | 7 1 | 150,09 0,32 | 48,03 0,10 |
| 5 | ТЕРр58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 6 1 шт. | 108,54 36,12 | 22,41 4,02 | 651 | 217 | 134 24 | 4,24 0,34 | 25,44 2,04 |
| 6 | ТЕР46-02-007-1 | Кладка кирпичных столбиков под прогоны | 0,12 1 м3 | 586,85 119,23 | 1,41 0,00 | 70 | 14 | 0 0 | 14,63 0,00 | 1,76 0,00 |
| 7 | ТЕР10-01-082-2 | Укладка прогонов из брусьев по кирпичным столбикам [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,11 1 м3 | 1904,30 166,21 | 39,17 5,31 | 209 | 18 | 4 1 | 17,30 0,45 | 1,90 0,05 |
| 8 | ТЕР12-01-007-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,5 100 м2 | 4121,99 468,19 | 149,51 17,56 | 10305 | 1170 | 374 44 | 54,31 1,49 | 135,79 3,72 |
| 9 | ТЕРр58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из брусьев | 0,025 100 м | 5680,00 1278,77 | 22,72 3,78 | 142 | 32 | 1 0 | 150,09 0,32 | 3,75 0,01 |
| 10 | ТЕРр58-23-1 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 6 1 место | 790,90 75,23 | 3,90 0,47 | 4745 | 451 | 23 3 | 8,83 0,04 | 52,98 0,24 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 22374 | 3631 | 566 77 |  | 435,40 6,54 |
| ДВК |
| 11 | ТЕРр60-2-1 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в 1 канал | 0,075 100 м | 1393,17 1340,43 | 52,74 23,52 | 104 | 101 | 4 2 | 164,47 3,98 | 12,34 0,30 |
| 12 | ТЕРр60-2-2 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов добавлять на каждый следующий канал | 0,075 100 м | 793,81 769,69 | 24,12 10,76 | 60 | 58 | 2 1 | 94,44 1,82 | 7,08 0,14 |
| 13 | ТЕР08-08-005-1 | Кладка дымовых кирпичных труб [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,5 1м3 | 966,19 130,36 | 60,98 6,49 | 4348 | 587 | 274 29 | 14,92 0,55 | 67,12 2,48 |
| 14 | ТЕРр60-2-1 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в 1 канал | 0,015 100 м | 1393,17 1340,43 | 52,74 23,52 | 21 | 20 | 1 0 | 164,47 3,98 | 2,47 0,06 |
| 15 | ТЕР08-08-005-1 | Кладка дымовых кирпичных труб [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,46 1м3 | 966,19 130,36 | 60,98 6,49 | 444 | 60 | 28 3 | 14,92 0,55 | 6,86 0,25 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 4977 | 826 | 309 35 |  | 95,87 3,22 |
| Отмостка |
| 16 | ТЕРр57-10-3 | Ремонт бетонных отмосток площадью отдельных мест до 1м2 | 0,24 100 мест | 1724,34 1058,44 | 72,79 16,30 | 414 | 254 | 17 4 | 124,23 1,38 | 29,82 0,33 |
| 17 | ТЕРр53-15-8 | Заделка продухов в кирпичных стенах при глубине заделки : в 1 кирпич площадью в одном месте до 1м2 | 0,0352 100 м2 | 28657,71 4946,24 | 512,46 141,82 | 1009 | 174 | 18 5 | 606,90 22,00 | 21,36 0,77 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 1423 | 428 | 35 9 |  | 51,18 1,11 |
| В с е г о |  | 28774 | 4885 | 910 121 |  | 582,44 10,87 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 1 кв 2007 РЦЦС)} k=4,6 на зарплату k=2,76 на эксплуатацию машин k=3,33 на материалы k=3,33 на основные материалы |  | 101503 | 22471 | 2512 557 |  | 582,44 10,87 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 101 503 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 83 | 9 396 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 110 | 70 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,9 | 118 | 93 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,9 | 120 | 6 031 |
| Накладные расходы (Ремонт : печные работы) |  | 78 | 653 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,9 | 122 | 3 429 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) |  | 80 | 949 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 86 | 708 |
| Итого накладных расходов |  |  | 21 329 |
| Итого |  |  | 122 832 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 65 | 7 358 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 70 | 45 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,85 | 63 | 47 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,85 | 65 | 3 085 |
| Сметная прибыль (Ремонт : печные работы) |  | 63 | 527 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,85 | 80 | 2 124 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) |  | 68 | 806 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 70 | 576 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 14 569 |
| Итого |  |  | 137 399 |
| НДС |  | 18 | 24 732 |
| В С Е Г О |  |  | 162 131 |

| Составил | Халимова Р,Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |