Приложение к

муниципальному контракту №2008-2

|  | (наименование стройки) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-15 |  |  |
|  | ремонт кровли административного здания п. Новоселки |  |
|  | (наименование работ и затрат) |  |
|  | (наименование объекта) |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 2001 г. | Пересчет в цены |  |  | Сметная стоимость |  | 174621,12 руб. |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда, чел.-ч, |
| №№ п/п | Шифр и № позиций нормативов | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | всего | эксплуа-тации машин | всего | оплата труда рабочих | эксплуа-тации машин | рабочих машинистов |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | в т.ч. оплата труда машин. |  |  | в т.ч. оплата труда машин. | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Первый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 58-2-1 | Разборка слуховых окон | 0,01 | 2723,41 | 16,9 | 27 | 27 |  | 341,3 | 3 |
|  |  | прямоугольных двускатных |  | 2706,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 окон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 58-18-4 | Смена обрешетки сплошным | 0,4 | 4113,53 | 49,81 | 1645 | 304 | 19 | 95,69 | 38 |
|  |  | настилом из досок толщиной до 30 |  | 758,82 | 9,21 |  |  | 4 | 0,78 |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из | 3,36 | 191,75 | 1,75 | 644 | 638 | 6 | 24,39 | 82 |
|  |  | волнистых и полуволнистых |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асбестоцементных листов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия | 3,36 | 1022,85 | 494,24 | 3437 | 1199 | 1661 | 40,83 | 137 |
|  |  | из:профилированного листа при |  | 356,81 | 49,23 |  |  | 165 | 3,66 | 12 |
|  |  | высоте здания до 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда основных рабочих: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 310,27*1,15=356,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 395,39*1,25=494,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда основных рабочих: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35,5*1,15=40,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,93*1,25=3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C101-1872 | Стальной гнутый | 369,6 | 58,36 |  | 21570 |  |  |  |  |
|  | код:101 9910 | профиль:профнастил оцинкованный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окрашенный С21 0, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C101-693 | Крепежные детали для крепления | 0,05 | 36301,71 |  | 1815 |  |  |  |  |
|  | код:101 9911 | профилированного настила к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | несущим конструкциям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 58-19-6 | Смена мелких покрытий из | 0,23 | 9375,86 | 16,51 | 2156 | 230 | 4 | 117,45 | 27 |
|  |  | листовой стали в кровлях |  | 1000,67 | 4,61 |  |  | 1 | 0,6 |  |
|  |  | металлических:карнизных свесов с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настенными желобами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 31294 | 2398 | 1690 |  | 287 |
|  |  | с учетом коэффициентов: |  |  |  |  |  | 170 |  | 12 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 127044 | 13405 | 5087 |  | 287 |
|  |  | с учетом индексов: |  |  |  |  |  | 950 |  | 12 |
|  |  | по оплате труда 5,59. по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатации машин 3,01. по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стоимости материалов 3,99. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете: |  |  |  | 31294 | 2398 | 1690 |  | 287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |  | 12 |
|  |  | Итого прямые затраты по смете с |  |  |  | 127044 | 13405 | 5087 |  | 287 |
|  |  | учетом индексов: |  |  |  |  |  | 950 |  | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 11057 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе 81%*0,94=76,14% |  |  |  | 5805 |  |  |  |  |
|  |  | от ФОТ=7624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе 83%*0,94=78,02% |  |  |  | 5252 |  |  |  |  |
|  |  | от ФОТ=6731 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 9883 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе 65% от ФОТ=6731 |  |  |  | 4375 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе 72,25% от |  |  |  | 5508 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ=7624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: |  |  |  | 147984 |  |  |  |  |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 26637,12 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 174621,12 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  | 174621,12 |  |  |  |  |
|  | Составил : |  |  |  |  | Проверил : |  |  |  |  |