Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Заказчик : Администрация поселения муниципального образования " Новомайнское городское поселение" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 12

от 11.02.2008

«Бурение сквадины в с. Верхний Мелекесс Мелекесского района, Ульяновской области.»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 278 569,63 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 266,75 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 10 426,16 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные работы |
| 1 | 4-1-2-2 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:2 [3.14: (Кз=1,4; Кэм=1,4; Ктр=1,4)] | 0,3 100 м бурения скважины | 11589,09 1032,05 | 9034,91 887,53 | 1522,13 | 3477 | 310 | 2710 266 | 457 | 107,39 32,22 |  |
| 2 | 4-1-2-3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы:3 [3.14: (Кз=1,4; Кэм=1,4; Ктр=1,4)] | 0,22 100 м бурения скважины | 19604,19 1881,54 | 16126,39 1582,32 | 1596,26 | 4313 | 414 | 3548 348 | 351 | 195,79 43,07 |  |
|  | Цена договорная | Стоимость износа долота,диам 349 мм | 0,816 шт | 8905,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8905,00 | 7266 | 0 | 0 0 | 7266 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | 4-2-4-2 | Свободный спуск или подъем обсадных(надфильтровых труб)в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью 12, 5 т с соединением:сварным [3.14: (Кз=1,4; Кэм=1,4; Ктр=1,4)] | 5,2 10 м закрепленной скважины | 461,60 62,96 | 385,60 26,40 | 13,04 | 2400 | 327 | 2005 137 | 68 | 6,55 34,07 |  |
| 4 | 4-4-4-1 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания при глубине скважины:до 300 м [3.14: (Кз=1,4; Кэм=1,4; Ктр=1,4)] | 0,1 1 сутки откачки | 11014,33 879,16 | 10135,17 938,20 | 0,00 | 1101 | 88 | 1014 94 | -1 | 82,63 8,26 |  |
| 5 | 4-4-3-1 | Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при всех видах бурения:гравия | 0,98 10 м3 засыпаемого материала | 971,28 971,28 | 0,00 0,00 | 0,00 | 952 | 952 | 0 0 | 0 | 114,00 111,72 |  |
|  | Цена поставщика | Гравий для строительных работ | 8,8 т | 76,35 0,00 | 0,00 0,00 | 76,35 | 672 | 0 | 0 0 | 672 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | 407-0001 | Стоимость глины | 8,3 м3 | 258,67 0,00 | 0,00 0,00 | 258,67 | 2147 | 0 | 0 0 | 2147 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | 411-0001 | Вода | 215 м3 | 3,20 0,00 | 0,00 0,00 | 3,20 | 688 | 0 | 0 0 | 688 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | Цена поставщика | Стоимость герметизатора | 1 шт | 900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 900,00 | 900 | 0 | 0 0 | 900 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | 103-0473 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформир | 53,56 м | 396,68 0,00 | 0,00 0,00 | 396,68 | 21246 | 0 | 0 0 | 21246 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕР23-04-005-3 прим | Устройство перфорации на ст. труба диам 219 мм | 0,12 100 м | 5958,74 122,66 | 0,77 0,00 | 5835,31 | 715 | 15 | 0 0 | 700 | 13,69 1,64 |  |
| 11 | Цена поставщика | Стоимость проволоки сечением 2-2.5 мм для отмотки перфолрированной трубы | 0,0405 тн | 6670,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6670,00 | 270 | 0 | 0 0 | 270 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | Цена поставщика | Стоимость сетки латунной галунного плетения | 12 м2 | 508,91 0,00 | 0,00 0,00 | 508,91 | 6107 | 0 | 0 0 | 6107 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 52254,00 | 2106,00 | 9277,00 845,00 | 40871,00 | 230,99 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 29184,00 |  |  | 29184,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах (к СМР 4 кв.2007 РЦЦС)} k=4,24 на зарплату k=4,24 на эксплуатацию машин k=4,24 на материалы k=4,24 на основные материалы |  |  | 221556,96 | 8929,44 | 39334,48 3582,80 | 173293,04 | 230,99 | 102 |
| Итого |  |  | 221 556,96 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Скважины) (112%) |  |  | 13 942,88 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (130%) |  |  | 83,20 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 14 026,08 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 235 583,04 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Скважины) (51%) |  |  | 6 348,99 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (89%) |  |  | 56,96 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 6 405,95 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 241 988,99 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |
| 13 | ТЕРм07-01-035-1 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т 0,18 | 1 шт. | 605,61 311,17 | 28,77 2,84 | 265,67 | 606 | 311 | 29 3 | 266 | 31,40 31,40 |  |
| 14 | ТЕРм12-12-001-9 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм 80 | 1 1 шт. | 139,98 41,90 | 86,26 7,68 | 11,82 | 140 | 42 | 86 8 | 12 | 4,36 4,36 |  |
| 15 | Цена поставщика | Стоимость задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем | 1 шт | 900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 900,00 | 900 | 0 | 0 0 | 900 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | 502-77 | Стоимость кабеля силового ВПП 1х10 мм2 | 0,12 1000 м | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1646,00 | 353,00 | 115,00 11,00 | 1178,00 | 35,76 |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах (к СМР 4 кв.2007 РЦЦС)} k=4,24 на зарплату k=4,24 на эксплуатацию машин k=4,24 на материалы k=4,24 на основные материалы |  |  | 6979,04 | 1496,72 | 487,60 46,64 | 4994,72 | 35,76 | 102 |
| Итого |  |  | 6 979,04 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) (80%) |  |  | 1 235,20 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 1 235,20 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 8 214,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) (60%) |  |  | 926,40 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 926,40 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 9 140,64 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |
| 17 | Цена поставщика | Стоимость насоса ЭЦВ 6-16х75 | 1 шт | 15300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15300,00 | 15300 | 0 | 0 0 | 15300 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | Цена поставщика | Стоимость станции управления | 1 шт | 6500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6500,00 | 6500 | 0 | 0 0 | 6500 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | Цена поставщика | Стоимость труб НКТ | 30 м | 188,00 0,00 | 0,00 0,00 | 188,00 | 5640 | 0 | 0 0 | 5640 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 27440,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 27440,00 | 0,00 |  |
| В том числе оборудование в базовых ценах |  |  | 27440,00 |  |  | 27440,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах (к СМР 4 кв.2007 РЦЦС)} k=4,24 на зарплату k=4,24 на эксплуатацию машин k=4,24 на материалы k=4,24 на основные материалы |  |  | 27440,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 27440,00 | 0,00 | 102 |
| В с е г о |  |  | 278569,63 | 10426,16 | 39822,08 3629,44 | 205727,76 | 266,75 |  |
| В том числе основные материалы |  |  | 123740,16 |  |  | 123740,16 |  |  |
| В том числе оборудование |  |  | 27440,00 |  |  | 27440,00 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| В С Е Г О |  |  | 278 569,63 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |