Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Отдел здравоохранения и фармации администрации МО " Мелекесский район |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 23

от 23.03.2008

«Электроосвещение и силовое оборудование»

| Основание: чертежи № | 021/08- ЭОМ |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 58 890 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 681 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 6 430 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр.раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |
| 1 | ТЕРм08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | 3 шт. | 56,93 14,84 | 0,91 0,04 | 171 | 45 | 3 0 | 1,56 0,00 | 4,68 0,01 |
| 2 | 545-0005 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63A | 3 шт. | 111,91 |  | 336 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-03-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу на ток, А, до 40 | 1 шт. | 124,28 25,43 | 1,93 0,14 | 124 | 25 | 2 0 | 2,74 0,01 | 2,74 0,01 |
| 4 | 545-3185 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-081МВ УХЛ3 | 1 шт. | 83,94 |  | 84 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 0,28 100 шт. | 4469,72 1149,56 | 1829,09 564,04 | 1252 | 322 | 512 158 | 116,00 47,60 | 32,48 13,33 |
| 6 | 546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | 28 шт. | 327,51 |  | 9170 |  |  |  |  |
| 7 | 546-0101 | Лампы люминесцентные ЛБ 40 | 5,6 10 шт. | 77,30 |  | 433 |  |  |  |  |
| 8 | 546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп | 5,6 10 шт. | 26,96 |  | 151 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-593-6 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 0,06 100 шт. | 4054,24 875,05 | 1712,25 532,86 | 243 | 53 | 103 32 | 88,30 45,10 | 5,30 2,71 |
| 10 | 546-0501 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 | 5 шт. | 52,82 |  | 264 |  |  |  |  |
| 11 | 503-9042-066 | Светильники для ламп накаливания НПП 03-100 | 1 шт | 92,50 |  | 92 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-593-2 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 0,01 100 шт. | 5817,70 620,37 | 1822,71 667,26 | 58 | 6 | 18 7 | 62,60 56,50 | 0,63 0,57 |
| 13 | 503-9042-076 | Светильники для ламп накаливания НСП 11-100 | 1 шт | 141,39 |  | 141 |  |  |  |  |
| 14 | 500-9006-016 | Лампы накаливания ЛОН 40 | 0,1 10шт | 16,59 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 500-9006-017 | Лампы накаливания ЛОН 60 | 0,5 10шт | 16,59 |  | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 500-9006-019 | Лампы накаливания ЛОН 100 | 0,1 10шт | 17,28 |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 0,15 100 м | 2155,55 484,52 | 852,67 297,61 | 323 | 73 | 128 45 | 51,60 25,20 | 7,74 3,78 |
| 18 | 501-9001-021 | Кабели силовые с алюминевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, на напряжение 660 В, трёхжильные, сечением, мм2: 3х16 | 0,15 1000м | 12482,52 |  | 1872 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-02-405-1 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16 | 10,4 100 м | 551,89 359,64 | 87,57 5,90 | 5740 | 3740 | 911 61 | 38,30 0,50 | 398,32 5,20 |
| 20 | 507-0245 | Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм : 1,5 | 0,48 1000 м | 1222,74 |  | 587 |  |  |  |  |
| 21 | 507-0247 | Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм : 2,5 | 0,49 1000 м | 1876,40 |  | 919 |  |  |  |  |
| 22 | 507-0249 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм | 0,07 1000 м | 3060,28 |  | 214 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм08-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 3,1 100 м | 157,71 52,68 | 2,06 0,24 | 489 | 163 | 6 1 | 5,61 0,02 | 17,39 0,06 |
| 24 | ТЕРм08-02-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 3,25 100 м | 172,74 63,29 | 4,11 0,48 | 561 | 206 | 13 2 | 6,74 0,04 | 21,91 0,13 |
| 25 | ТЕРм08-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 7,15 100 м | 111,16 21,50 | 2,06 0,24 | 795 | 154 | 15 2 | 2,29 0,02 | 16,37 0,14 |
| 26 | ТЕРм08-02-407-1 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 3,25 100 м | 1518,35 289,21 | 759,13 247,30 | 4935 | 940 | 2467 804 | 30,80 20,90 | 100,10 67,93 |
| 27 | 103-0015 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 25х3.2 мм | 325 м | 11,39 |  | 3702 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРм08-03-591-3 | Выключатель полугерметический и герметический | 0,02 100 шт. | 1041,26 753,16 | 34,19 2,36 | 21 | 15 | 1 0 | 76,00 0,20 | 1,52 0,00 |
| 29 | 500-9011-074 | Выключатель 1 клавишный открытой проводки брызгозащищенный | 2 шт. | 8,38 |  | 17 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм08-03-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 0,17 100 шт. | 355,31 319,10 | 8,22 0,94 | 60 | 54 | 1 0 | 32,20 0,08 | 5,47 0,01 |
| 31 | 500-9011-076 | Выключатель 1 клавишный открытой проводки "Люмин" | 17 шт. | 13,66 |  | 232 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРм08-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 0,23 100 шт. | 525,84 377,57 | 8,22 0,94 | 121 | 87 | 2 0 | 38,10 0,08 | 8,76 0,02 |
| 33 | 500-9013-006 | Розетка 1 гнездовая открытой проводки "Люмин" | 23 шт | 12,33 |  | 284 |  |  |  |  |
| 34 | 500-9096-008 | Разветвительная коробка У-409 | 3 шт | 50,65 |  | 152 |  |  |  |  |
| 35 | 500-9096-002 | Распределительные коробки | 70 шт | 4,92 |  | 344 |  |  |  |  |
| 36 | 500-9398-001 | Щитки освещённые настенные ОЩВ 6гр | 1 шт | 612,87 |  | 613 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРм08-03-599-2 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | 1 шт. | 79,02 37,26 | 2,27 0,24 | 79 | 37 | 2 0 | 3,76 0,02 | 3,76 0,02 |
| 38 | 500-9398-001 | Щиток лабораторный | 1 шт | 612,87 |  | 613 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм08-01-102-1 | Вводно-распределительное устройство | 1 шкаф | 335,44 140,31 | 164,41 18,90 | 335 | 140 | 164 19 | 14,60 1,60 | 14,60 1,60 |
| 40 | 500-9398-027 | Шкафы(панели) ШРА-250А | 1 шт | 479,63 |  | 480 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 0,03 100 шт. | 2516,65 973,16 | 305,44 26,46 | 75 | 29 | 9 1 | 98,20 2,24 | 2,95 0,07 |
| 42 | 503-9042-063 | Световые указатели | 3 шт | 35,35 |  | 106 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 36200 | 6089 | 4357 1132 |  | 644,72 95,59 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 20818 |  |  |  |  |
| Заземление.Молниезащита |
| 43 | ТЕРм08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 1 100 м | 622,98 178,41 | 37,97 3,30 | 623 | 178 | 38 3 | 19,00 0,28 | 19,00 0,28 |
| 44 | ТЕРм08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 0,9 100 м | 919,59 155,87 | 54,42 5,20 | 828 | 140 | 49 5 | 16,60 0,44 | 14,94 0,40 |
| 45 | ТЕРм08-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16 | 0,3 10 шт. | 476,93 77,84 | 36,24 3,30 | 143 | 23 | 11 1 | 8,29 0,28 | 2,49 0,08 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  | 1594 | 341 | 98 9 |  | 36,43 0,76 |
| В с е г о |  | 37794 | 6430 | 4455 1141 |  | 681,14 96,35 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  | 20818 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 37 794 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 95 | 7 192 |
| Итого накладных расходов |  |  | 7 192 |
| Итого |  |  | 44 986 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 65 | 4 921 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 4 921 |
| Итого |  |  | 49 907 |
| Итого |  |  | 49 907 |
| НДС |  | 18 | 8 983 |
| В С Е Г О |  |  | 58 890 |

| Составил | Халимова Римма Талгатовна |
| --- | --- |
| Проверил | Ляшко В.Н. |