Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | МОУ СОШ № 1 р.п. Мулловка |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 26

от 10.04.2008

«Замена теплотрассы для МОУ СОШ № 1  р.п. Мулловка»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 300 739,71 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 613,09 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 36 372,83 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕР01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,22 1000 м3 | 5965,50 115,21 | 5850,29 867,45 | 0,00 | 1312 | 25 | 1287 191 | 0 | 14,79 3,25 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 100 м3 | 1379,61 1379,61 | 0,00 0,00 | 0,00 | 69 | 69 | 0 0 | 0 | 177,10 8,86 |  |
| 3 | ТЕР01-01-033-1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,22 1000 м3 | 974,12 0,00 | 974,12 112,20 | 0,00 | 214 | 0 | 214 25 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,25 100 м3 | 836,12 836,12 | 0,00 0,00 | 0,00 | 209 | 209 | 0 0 | 0 | 111,78 27,95 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 1804,00 | 303,00 | 1501,00 216,00 | 0,00 | 40,05 |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 2 квартал 2008 года)} k=6,11 на зарплату k=3,32 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы k=4,51 на основные материалы |  |  | 6834,65 | 1851,33 | 4983,32 1319,76 | 0,00 | 40,05 | 100 |
| Итого |  |  | 6 834,65 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) (k=0,94; 95%) |  |  | 1 315,39 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (k=0,94; 80%) |  |  | 1 277,65 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 2 593,04 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 9 427,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) (50%) |  |  | 736,50 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом) (45%) |  |  | 764,55 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 1 501,05 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 10 928,74 |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |
| 5 | ТЕР07-06-002-6 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 [МДС 81-28.2001 П 3.1 Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций: (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 1 100 шт. | 4310,51 808,52 | 3501,99 502,35 | 0,00 | 4311 | 809 | 3502 502 | 0 | 86,10 86,10 |  |
| 6 | ТЕР07-06-002-6 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 100 шт. | 6733,73 1162,25 | 5471,86 784,92 | 99,62 | 6734 | 1162 | 5472 785 | 100 | 123,77 123,77 |  |
| 7 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 0,035 100 м3 | 4428,75 2019,81 | 2408,94 488,81 | 0,00 | 155 | 71 | 84 17 | 0 | 243,35 8,52 |  |
| 8 | ТЕРр66-11-11 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 5 1 м3 | 47,63 47,63 | 0,00 0,00 | 0,00 | 238 | 238 | 0 0 | 0 | 6,17 30,85 |  |
| 9 | ТЕР09-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций для трубопроводов массой до 0,1 т [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,05 1 т | 1532,91 836,74 | 417,38 3,99 | 278,79 | 77 | 42 | 21 0 | 14 | 92,25 4,61 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 11515,00 | 2322,00 | 9079,00 1304,00 | 114,00 | 253,86 |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 2 квартал 2008 года)} k=6,11 на зарплату k=3,32 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы k=4,51 на основные материалы |  |  | 44843,84 | 14187,42 | 30142,28 7967,44 | 514,14 | 253,86 | 100 |
| Итого |  |  | 44 843,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) (k=0,94; 130%) |  |  | 24 326,35 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : благоустройство) (k=0,94; 104%) |  |  | 525,95 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : наружные инженерные сети - замена труб) (k=0,94; 108%) |  |  | 1 476,10 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) (k=0,94; 90%) |  |  | 217,42 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 26 545,83 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 71 389,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) (85%) |  |  | 16 920,95 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство) (60%) |  |  | 322,80 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : наружные инженерные сети - замена труб) (68%) |  |  | 988,72 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) (85%) |  |  | 218,45 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 18 450,92 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 89 840,58 |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы и изоляция |
| 10 | ТЕРр66-16-4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 150 мм | 2 100 м | 641,95 322,06 | 288,58 28,58 | 31,31 | 1284 | 644 | 577 57 | 63 | 37,80 75,60 |  |
| 11 | ТЕР24-01-001-03 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 1 км трубопровода | 26464,45 6603,40 | 13932,41 1497,22 | 5928,64 | 5293 | 1321 | 2786 299 | 1186 | 527,85 105,57 |  |
| 12 | 103-0154 | Трубы электросварные прямошовные 89х3.5 мм | 202 м | 38,57 0,00 | 0,00 0,00 | 38,57 | 7791 | 0 | 0 0 | 7791 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР22-02-001-2 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 1 км трубопровода | 9425,35 1399,87 | 510,08 1,04 | 7515,40 | 1885 | 280 | 102 0 | 1503 | 147,20 29,44 |  |
|  | 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | 66 м2 | 9,22 0,00 | 0,00 0,00 | 9,22 | 609 | 0 | 0 0 | 609 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,36 1 м3 | 824,01 211,58 | 49,96 9,45 | 562,47 | 3593 | 922 | 218 41 | 2453 | 21,68 94,51 |  |
|  | 102-0002 | Материалы теплоизоляционные | 4,49 м3 | 279,52 0,00 | 0,00 0,00 | 279,52 | 1255 | 0 | 0 0 | 1255 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 2 1 задвижка | 15,91 9,83 | 6,08 1,18 | 0,00 | 32 | 20 | 12 2 | 0 | 1,14 2,28 |  |
| 16 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 комплект задвижек или клапана | 1149,30 45,07 | 125,15 14,98 | 979,08 | 2299 | 90 | 250 30 | 1959 | 3,50 6,99 |  |
| 17 | ТЕР22-06-005-2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 врезка | 122,62 25,45 | 77,95 10,04 | 19,22 | 245 | 51 | 156 20 | 38 | 2,39 4,78 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 24286,00 | 3328,00 | 4101,00 449,00 | 16857,00 | 319,18 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 9655,00 |  |  | 9655,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ( 2 квартал 2008 года)} k=6,11 на зарплату k=3,32 на эксплуатацию машин k=4,51 на материалы k=4,51 на основные материалы |  |  | 109974,47 | 20334,08 | 13615,32 2743,39 | 76025,07 | 319,18 | 100 |
| Итого |  |  | 109 974,47 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Ремонт : наружные инженерные сети - замена труб) (k=0,94; 108%) |  |  | 4 484,14 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (k=0,94; 130%) |  |  | 15 612,27 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) (k=0,94; 100%) |  |  | 5 530,96 |  |  |  |  |  |
| Итого накладных расходов |  |  | 25 627,37 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 135 601,84 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Ремонт : наружные инженерные сети - замена труб) (68%) |  |  | 3 003,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) (89%) |  |  | 11 370,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) (70%) |  |  | 4 118,80 |  |  |  |  |  |
| Итого сметной прибыли |  |  | 18 493,00 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 154 094,84 |  |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  | 254864,16 | 36372,83 | 48740,92 12030,59 | 76539,21 | 613,09 |  |
| В том числе основные материалы |  |  | 43544,05 |  |  | 43544,05 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| НДС |  | 18 | 45 875,55 |
| В С Е Г О |  |  | 300 739,71 |

| Составил | Халимова Р.Т. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |