| Согласован Утверждаю: |
| --- |
| Глава администрации Начальник управления природных ресурсов |
| МО «Мелекесский район» промышленности, транспорта, связи |
| ________И.Н. Глушко | торговли и предпринимательства |
| «____»_______2008 г. _____________________ Н.А. Мухамедзянов |
|  | МО «Рязановское сельское поселение» (ямочный ремонт) «_____»_______2008 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| Объект: с. Александровка |
| Сметная стоимость: | 293.112 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.327 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 17.728 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Александровка ул Ленина |
| 1. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 1.52 | 31 090.67 | 47 258 |
| 1. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 152.152 | 51.2500 | 7 798 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 9.8344 | 72.9200 | 717 |
| 1. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 4.484 | 240.61 | 1 079 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 327 |
| 1. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 5.1984 | 405.20 | 2 106 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 379 |
| 1. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 1.52 | 23.93 | 36 |
| 1. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 8.968 | 0.67 | 6 |
| 1. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.152 | 223.79 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 11 |
| 1. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.1064 | 8 820.53 | 939 |
| 1. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 18.088 | 1 949.35 | 35 260 |
| 1. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 13.68 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 8 324 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 109 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60 691 |
| 2. | Е01-01-013-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.091 | 16 491.36 | 1 501 |
| 2. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 11.41 | 1.03831 | 48.1100 | 50 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33.09 | 3.01119 | 72.9200 | 220 |
| 2. 3. | х06-0248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.ч | 25.25 | 2.29775 | 502.02 | 1 154 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 168 |
| 2. 4. | х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 7.84 | 0.71344 | 410.74 | 293 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 52 |
| 2. 5. | с408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.00364 | 1 155.48 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89.3% | 241 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 135 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 877 |
| 3. | Е27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.41 | 37 055.89 | 15 193 |
| 3. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 15.72 | 6.4452 | 49.4400 | 319 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13.88 | 5.6908 | 72.9200 | 415 |
| 3. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4.29 | 1.7589 | 289.34 | 509 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 128 |
| 3. 4. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 1.77 | 0.7257 | 562.44 | 408 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 53 |
| 3. 5. | х12-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 7.08 | 2.9028 | 876.12 | 2 543 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 212 |
| 3. 6. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.74 | 0.3034 | 388.82 | 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 22 |
| 3. 7. | с411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.05 | 10.25 | 21 |
| 3. 8. | с408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 110 | 45.1 | 250.00 | 11 275 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 980 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 697 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 870 |
| 4. | Е27-04-005-3 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего слоя | 1000 м2 |  | 0.162 | 235 290.91 | 38 117 |
| 4. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 32.03 | 5.18886 | 50.3400 | 261 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34.5 | 5.589 | 72.9200 | 408 |
| 4. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3.69 | 0.59778 | 289.34 | 173 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 44 |
| 4. 4. | х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 2.59 | 0.41958 | 410.74 | 172 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 31 |
| 4. 5. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 0.41 | 0.06642 | 562.44 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 5 |
| 4. 6. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8.21 | 1.33002 | 405.20 | 539 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 97 |
| 4. 7. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 16.64 | 2.69568 | 495.68 | 1 336 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 197 |
| 4. 8. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2.96 | 0.47952 | 388.82 | 186 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 35 |
| 4. 9. | с408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 30.618 | 1 155.48 | 35 378 |
| 4. 10. | с411-0001 | Вода | м3 | 20 | 3.24 | 10.25 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 893 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 636 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 646 |
| 5. | Е27-04-005-2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего слоя | 1000 м2 |  | 0.162 | 261 326.57 | 42 335 |
| 5. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 36.96 | 5.98752 | 50.3400 | 301 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52.72 | 8.54064 | 72.9200 | 623 |
| 5. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 7.96 | 1.28952 | 289.34 | 373 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 94 |
| 5. 4. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 1.82 | 0.29484 | 562.44 | 166 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 21 |
| 5. 5. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 12.08 | 1.95696 | 405.20 | 793 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 143 |
| 5. 6. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 27.25 | 4.4145 | 495.68 | 2 188 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 322 |
| 5. 7. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2.96 | 0.47952 | 388.82 | 186 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 35 |
| 5. 8. | х12-1803 | Распределители каменной мелочи | маш.ч | 0.65 | 0.1053 | 504.14 | 53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 8 |
| 5. 9. | с408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 2.43 | 1 171.02 | 2 846 |
| 5. 10. | с408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 30.618 | 1 155.48 | 35 378 |
| 5. 11. | с411-0001 | Вода | м3 | 30 | 4.86 | 10.25 | 50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 1 233 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 878 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 446 |
| 6. | Е27-04-005-4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 |  | -0.162 | 77 770.65 | -12 599 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н41= 5 |
| 6. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12.55 | -2.0331 | 72.9200 | - 148 |
| 6. 2. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4.15 | -0.6723 | 289.34 | - 195 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | -49 |
| 6. 3. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4.3 | -0.6966 | 405.20 | - 282 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | -51 |
| 6. 4. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 4.1 | -0.6641999 | 495.68 | - 329 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | -48 |
| 6. 5. | с408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -10.206 | 1 155.48 | -11 793 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | - 198 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | - 141 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -12 937 |
| 7. | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.11 | 9 198.08 | 1 012 |
| 7. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.66 | 0.0726 | 72.9200 | 5 |
| 7. 2. | х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0.33 | 0.0363 | 342.23 | 12 |
|  |  |  | (2) |  |  | 145.84 | 5 |
| 7. 3. | с101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.1133 | 8 820.53 | 999 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 7 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 5 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 023 |
| 8. | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.162 | 200 787.08 | 32 528 |
| 8. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 38.3 | 6.2046 | 59.3800 | 368 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19.12 | 3.09744 | 72.9200 | 226 |
| 8. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.03 | 0.00486 | 449.93 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 8. 4. | х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 1.4 | 0.2268 | 38.34 | 9 |
| 8. 5. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.96 | 0.64152 | 405.20 | 260 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 47 |
| 8. 6. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 11.51 | 1.86462 | 495.68 | 924 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 136 |
| 8. 7. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.39 | 0.06318 | 388.82 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 5 |
| 8. 8. | х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3.19 | 0.51678 | 533.49 | 276 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 38 |
| 8. 9. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.04 | 0.00648 | 223.79 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 8. 10. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.0062 | 0.0010044 | 18 985.88 | 19 |
| 8. 11. | с101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.0017496 | 8 820.53 | 15 |
| 8. 12. | с102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.15 | 0.0243 | 5 021.15 | 122 |
| 8. 13. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 15.6492 | 1 949.35 | 30 506 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 793 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 564 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 885 |
| 9. | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 |  | 0.162 | 94 446.92 | 15 300 |
|  |  | Начисления: Н3= 4, Н5= 4, Н41= 4 |
| 9. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 0.36 | 0.05832 | 59.3800 | 3 |
| 9. 2. | х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 0.72 | 0.11664 | 38.34 | 4 |
| 9. 3. | с101-9010 | Битум | т | 0.0056 | 0.0009072 | 8 820.53 | 8 |
| 9. 4. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 7.8408 | 1 949.35 | 15 284 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 4 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 3 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 307 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 180 645 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 12 277 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 7 886 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 200 808 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 3 012 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 203 820 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 36 688.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 240 508.00 |
|  | Раздел 2. Александровка ул Молодежная |
| 10. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.53 | 31 090.67 | 16 478 |
| 10. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 53.053 | 51.2500 | 2 719 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 3.4291 | 72.9200 | 250 |
| 10. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 1.5635 | 240.61 | 376 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 114 |
| 10. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 1.8126 | 405.20 | 734 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 132 |
| 10. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.53 | 23.93 | 13 |
| 10. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 3.127 | 0.67 | 2 |
| 10. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.053 | 223.79 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 4 |
| 10. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0371 | 8 820.53 | 327 |
| 10. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 6.307 | 1 949.35 | 12 295 |
| 10. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 4.77 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 2 902 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 781 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 162 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 16 478 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 902 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 1 781 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 21 162 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 317 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 21 479 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 3 866.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 25 345.00 |
|  | Раздел 3. Александровка ул Центральная |
| 11. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.53 | 31 090.67 | 16 478 |
| 11. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 53.053 | 51.2500 | 2 719 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 3.4291 | 72.9200 | 250 |
| 11. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 1.5635 | 240.61 | 376 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 114 |
| 11. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 1.8126 | 405.20 | 734 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 132 |
| 11. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.53 | 23.93 | 13 |
| 11. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 3.127 | 0.67 | 2 |
| 11. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.053 | 223.79 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 4 |
| 11. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0371 | 8 820.53 | 327 |
| 11. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 6.307 | 1 949.35 | 12 295 |
| 11. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 4.77 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 2 902 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 781 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 162 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 16 478 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 902 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 1 781 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 21 162 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 317 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 21 479 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 3 866.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 25 345.00 |
|  | Раздел 4. Александровка ул Школьная |
| 12. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.01 | 31 090.67 | 311 |
| 12. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 1.001 | 51.2500 | 51 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 0.0647 | 72.9200 | 5 |
| 12. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.0295 | 240.61 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 2 |
| 12. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.0342 | 405.20 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 2 |
| 12. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.01 | 23.93 |  |
| 12. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 0.059 | 0.67 |  |
| 12. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.001 | 223.79 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 12. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0007 | 8 820.53 | 6 |
| 12. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 0.119 | 1 949.35 | 232 |
| 12. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 0.09 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 399 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 311 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 55 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 34 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 399 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 405 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 73.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 478.00 |
|  | Раздел 5. Александровка ул Советская |
| 13. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.03 | 31 090.67 | 933 |
| 13. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 3.003 | 51.2500 | 154 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 0.1941 | 72.9200 | 14 |
| 13. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.0885 | 240.61 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 6 |
| 13. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.1026 | 405.20 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 7 |
| 13. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.03 | 23.93 | 1 |
| 13. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 0.177 | 0.67 |  |
| 13. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.003 | 223.79 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 13. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0021 | 8 820.53 | 19 |
| 13. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 0.357 | 1 949.35 | 696 |
| 13. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 0.27 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 164 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 101 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 198 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 933 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 164 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 101 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 1 198 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 18 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 216 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 219.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 1 435.00 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 214 845 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 18 301 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 11 583 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 244 729 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 3 671 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 248 400 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 44 712.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 293 112.00 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |