| Согласован Утверждаю: |
| --- |
| Глава администрации Начальник управления природных ресурсов |
| МО «Мелекесский район» промышленности, транспорта, связи |
| ________И.Н. Глушко | торговли и предпринимательства |
| «____»_______2008 г. _____________________ Н.А. Мухамедзянов |
|  | МО «Рязановское сельское поселение» (ямочный ремонт) «_____»_______2008 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |
| Объект п. Дивный |
| Сметная стоимость: | 594.162 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.673 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 36.119 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 05.2008 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Дивный ул Советская |
| 1. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.26 | 31 090.67 | 8 084 |
| 1. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 26.026 | 51.2500 | 1 334 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 1.6822 | 72.9200 | 123 |
| 1. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.767 | 240.61 | 185 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 56 |
| 1. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.8892 | 405.20 | 360 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 65 |
| 1. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.26 | 23.93 | 6 |
| 1. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 1.534 | 0.67 | 1 |
| 1. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.026 | 223.79 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 2 |
| 1. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0182 | 8 820.53 | 161 |
| 1. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 3.094 | 1 949.35 | 6 031 |
| 1. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 2.34 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 1 424 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 874 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 383 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 084 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 424 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 874 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 10 383 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 156 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 10 539 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 1 897.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 12 436.00 |
|  | Раздел 2. Дивный ул Чапаева |
| 2. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 1.63 | 31 090.67 | 50 678 |
| 2. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 163.163 | 51.2500 | 8 362 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 10.5461 | 72.9200 | 769 |
| 2. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 4.8085 | 240.61 | 1 157 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 351 |
| 2. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 5.5746 | 405.20 | 2 259 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 406 |
| 2. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 1.63 | 23.93 | 39 |
| 2. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 9.617 | 0.67 | 6 |
| 2. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.163 | 223.79 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 12 |
| 2. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.1141 | 8 820.53 | 1 006 |
| 2. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 19.397 | 1 949.35 | 37 812 |
| 2. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 14.67 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 8 926 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 479 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 083 |
| 3. | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.38 | 9 198.08 | 3 495 |
| 3. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.66 | 0.2508 | 72.9200 | 18 |
| 3. 2. | х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0.33 | 0.1254 | 342.23 | 43 |
|  |  |  | (2) |  |  | 145.84 | 18 |
| 3. 3. | с101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.3914 | 8 820.53 | 3 452 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 536 |
| 4. | Е27-03-004-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т |  | 0.65 | 209 285.12 | 136 035 |
| 4. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 21.77 | 14.1505 | 60.2800 | 853 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21.5 | 13.975 | 72.9200 | 1 019 |
| 4. 3. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4.18 | 2.717 | 405.20 | 1 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 198 |
| 4. 4. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 13.57 | 8.8205 | 495.68 | 4 372 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 643 |
| 4. 5. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.36 | 0.234 | 388.82 | 91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 17 |
| 4. 6. | х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3.39 | 2.2035 | 533.49 | 1 176 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 161 |
| 4. 7. | с101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.00325 | 13 426.09 | 44 |
| 4. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.074 | 0.0481 | 8 820.53 | 424 |
| 4. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 65.65 | 1 949.35 | 127 975 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 2 499 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 1 778 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140 312 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 190 208 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 11 449 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 7 274 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 208 931 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 3 134 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 212 065 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 38 172.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 250 237.00 |
|  | Раздел 3. Дивный ул Молодежная |
| 5. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.18 | 31 090.67 | 5 596 |
| 5. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 18.018 | 51.2500 | 923 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 1.1646 | 72.9200 | 85 |
| 5. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.531 | 240.61 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 39 |
| 5. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.6156 | 405.20 | 249 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 45 |
| 5. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.18 | 23.93 | 4 |
| 5. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 1.062 | 0.67 | 1 |
| 5. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.018 | 223.79 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 1 |
| 5. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0126 | 8 820.53 | 111 |
| 5. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 2.142 | 1 949.35 | 4 176 |
| 5. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 1.62 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 985 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 605 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 186 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 5 596 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 985 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 605 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 7 186 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 108 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7 294 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 1 313.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 8 607.00 |
|  | Раздел 4. Дивный ул Гагарина |
| 6. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.85 | 31 090.67 | 26 427 |
| 6. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 85.085 | 51.2500 | 4 361 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 5.4995 | 72.9200 | 401 |
| 6. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 2.5075 | 240.61 | 603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 183 |
| 6. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 2.907 | 405.20 | 1 178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 212 |
| 6. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.85 | 23.93 | 20 |
| 6. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 5.015 | 0.67 | 3 |
| 6. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.085 | 223.79 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 6 |
| 6. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0595 | 8 820.53 | 525 |
| 6. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 10.115 | 1 949.35 | 19 718 |
| 6. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 7.65 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 4 655 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 857 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 940 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 26 427 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 655 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 2 857 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 33 940 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 509 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 34 449 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 6 201.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 40 650.00 |
|  | Раздел 5. Дивный ул Пожарская |
| 7. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.73 | 31 090.67 | 22 696 |
| 7. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 73.073 | 51.2500 | 3 745 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 4.7231 | 72.9200 | 344 |
| 7. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 2.1535 | 240.61 | 518 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 157 |
| 7. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 2.4966 | 405.20 | 1 012 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 182 |
| 7. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.73 | 23.93 | 17 |
| 7. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 4.307 | 0.67 | 3 |
| 7. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.073 | 223.79 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 5 |
| 7. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0511 | 8 820.53 | 451 |
| 7. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 8.687 | 1 949.35 | 16 934 |
| 7. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 6.57 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 3 997 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 453 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 147 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 22 696 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 997 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 2 453 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 29 147 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 437 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 29 584 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 5 325.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 34 909.00 |
|  | Раздел 6. Дивный ул Карла Маркса |
| 8. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 1.28 | 31 090.67 | 39 796 |
| 8. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 128.128 | 51.2500 | 6 567 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 8.2816 | 72.9200 | 604 |
| 8. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 3.776 | 240.61 | 909 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 275 |
| 8. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 4.3776 | 405.20 | 1 774 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 319 |
| 8. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 1.28 | 23.93 | 31 |
| 8. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 7.552 | 0.67 | 5 |
| 8. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.128 | 223.79 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 9 |
| 8. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0896 | 8 820.53 | 790 |
| 8. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 15.232 | 1 949.35 | 29 692 |
| 8. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 11.52 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 7 010 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 303 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 109 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 39 796 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 010 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 4 303 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 51 109 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 767 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 51 876 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 9 338.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 61 214.00 |
|  | Раздел 7. Дивный ул.Садовая |
| 9. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.9 | 31 090.67 | 27 982 |
| 9. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 90.09 | 51.2500 | 4 617 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 5.823 | 72.9200 | 425 |
| 9. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 2.655 | 240.61 | 639 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 194 |
| 9. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 3.078 | 405.20 | 1 247 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 224 |
| 9. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.9 | 23.93 | 22 |
| 9. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 5.31 | 0.67 | 4 |
| 9. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.09 | 223.79 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 7 |
| 9. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.063 | 8 820.53 | 556 |
| 9. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 10.71 | 1 949.35 | 20 878 |
| 9. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 8.1 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 4 929 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 025 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 936 |
| 10. | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.31 | 9 198.08 | 2 851 |
| 10. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.66 | 0.2046 | 72.9200 | 15 |
| 10. 2. | х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0.33 | 0.1023 | 342.23 | 35 |
|  |  |  | (2) |  |  | 145.84 | 15 |
| 10. 3. | с101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.3193 | 8 820.53 | 2 816 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 885 |
| 11. | Е27-03-004-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т |  | 0.54 | 209 285.12 | 113 014 |
| 11. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 21.77 | 11.7558 | 60.2800 | 709 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21.5 | 11.61 | 72.9200 | 847 |
| 11. 3. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4.18 | 2.2572 | 405.20 | 915 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 165 |
| 11. 4. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 13.57 | 7.3278 | 495.68 | 3 632 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 534 |
| 11. 5. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.36 | 0.1944 | 388.82 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 14 |
| 11. 6. | х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3.39 | 1.8306 | 533.49 | 977 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 133 |
| 11. 7. | с101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.0027 | 13 426.09 | 36 |
| 11. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.074 | 0.03996 | 8 820.53 | 352 |
| 11. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 54.54 | 1 949.35 | 106 318 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 2 077 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 1 478 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116 569 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 143 847 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 026 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 4 518 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 155 391 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 2 331 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 157 722 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 28 390.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 186 112.00 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 436 654 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 36 548 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 22 884 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 496 086 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 7 441 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 503 527 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 90 635.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 594 162.00 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |