| Согласован Утверждаю: |
| --- |
| Глава администрации Начальник управления природных ресурсов |
| МО «Мелекесский район» промышленности, транспорта, связи |
| ________И.Н. Глушко | торговли и предпринимательства |
| «____»_______2008 г. _____________________ Н.А. Мухамедзянов |
|  | МО «Новоселкинское сельское поселение» (ямочный ремонт) «_____»_______2008 г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16 |
| Объект: с. Мордово Озеро |
| Сметная стоимость: | 126.320 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.200 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 10.730 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 05.2008 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ул Озерная |
| 1. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 1.5 | 31 090.67 | 46 636 |
| 1. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 150.15 | 51.2500 | 7 695 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 9.705 | 72.9200 | 708 |
| 1. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 4.425 | 240.61 | 1 065 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 323 |
| 1. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 5.13 | 405.20 | 2 079 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 374 |
| 1. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 1.5 | 23.93 | 36 |
| 1. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 8.85 | 0.67 | 6 |
| 1. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.15 | 223.79 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 11 |
| 1. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.105 | 8 820.53 | 926 |
| 1. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 17.85 | 1 949.35 | 34 796 |
| 1. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 13.5 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 8 215 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 042 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 893 |
| 2. | Е27-03-001-1 | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала | 1000 м2 |  | 0.05 | 90 764.21 | 4 538 |
| 2. 1. | з000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 62.27 | 3.1135 | 49.8600 | 155 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45 | 2.25 | 72.9200 | 164 |
| 2. 3. | х01-0312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 1.11 | 0.0555 | 348.83 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 4 |
| 2. 4. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4.39 | 0.2195 | 289.34 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 16 |
| 2. 5. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 4.22 | 0.211 | 562.44 | 119 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 15 |
| 2. 6. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8.17 | 0.4085 | 405.20 | 166 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 30 |
| 2. 7. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 23.37 | 1.1685 | 495.68 | 579 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 85 |
| 2. 8. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 3.74 | 0.187 | 388.82 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 14 |
| 2. 9. | х12-2501 | Кирковщики | маш.ч | 1.11 | 0.0555 | 3.34 |  |
| 2. 10. | с408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11.5 | 0.575 | 1 020.67 | 587 |
| 2. 11. | с408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 55 | 2.75 | 1 005.13 | 2 764 |
| 2. 12. | с411-0001 | Вода | м3 | 25 | 1.25 | 10.25 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 426 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 303 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 267 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 51 174 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 641 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 5 345 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 65 159 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 977 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 66 136 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 11 904.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 78 040.00 |
|  | Раздел 2. переулок к магазину |
| 3. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.04 | 31 090.67 | 1 244 |
| 3. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 4.004 | 51.2500 | 205 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 0.2588 | 72.9200 | 19 |
| 3. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.118 | 240.61 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 9 |
| 3. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.1368 | 405.20 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 10 |
| 3. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.04 | 23.93 | 1 |
| 3. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 0.236 | 0.67 |  |
| 3. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.004 | 223.79 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 3. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0028 | 8 820.53 | 25 |
| 3. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 0.476 | 1 949.35 | 928 |
| 3. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 0.36 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 219 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 134 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 597 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 244 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 219 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 134 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 1 597 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 24 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 621 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 292.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 1 913.00 |
|  | Раздел 3. Набережная |
| 4. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.02 | 31 090.67 | 622 |
| 4. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 2.002 | 51.2500 | 103 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 0.1294 | 72.9200 | 9 |
| 4. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.059 | 240.61 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 4 |
| 4. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.0684 | 405.20 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 5 |
| 4. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.02 | 23.93 |  |
| 4. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 0.118 | 0.67 |  |
| 4. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.002 | 223.79 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 4. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0014 | 8 820.53 | 12 |
| 4. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 0.238 | 1 949.35 | 464 |
| 4. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 0.18 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 109 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 799 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 622 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 109 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 67 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 799 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 12 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 811 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 146.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 957.00 |
|  | Раздел 4. ул Уткина |
| 5. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.2 | 31 090.67 | 6 218 |
| 5. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 20.02 | 51.2500 | 1 026 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 1.294 | 72.9200 | 94 |
| 5. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.59 | 240.61 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 43 |
| 5. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.684 | 405.20 | 277 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 50 |
| 5. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.2 | 23.93 | 5 |
| 5. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 1.18 | 0.67 | 1 |
| 5. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.02 | 223.79 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 1 |
| 5. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.014 | 8 820.53 | 123 |
| 5. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 2.38 | 1 949.35 | 4 639 |
| 5. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 1.8 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 1 095 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 672 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 985 |
| 6. | Е27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных | 1000 м2 |  | 0.06 | 229 790.98 | 13 787 |
| 6. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 37.29 | 2.2374 | 50.3400 | 113 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49.92 | 2.9952 | 72.9200 | 218 |
| 6. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3.98 | 0.2388 | 289.34 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 17 |
| 6. 4. | х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 2.59 | 0.1554 | 410.74 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 11 |
| 6. 5. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 0.41 | 0.0246 | 562.44 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 2 |
| 6. 6. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 12.08 | 0.7248 | 405.20 | 294 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 53 |
| 6. 7. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 27.25 | 1.635 | 495.68 | 810 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 119 |
| 6. 8. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2.96 | 0.1776 | 388.82 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 13 |
| 6. 9. | х12-1803 | Распределители каменной мелочи | маш.ч | 0.65 | 0.039 | 504.14 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 3 |
| 6. 10. | с408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 0.9 | 1 020.67 | 919 |
| 6. 11. | с408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 11.34 | 1 005.13 | 11 398 |
| 6. 12. | с411-0001 | Вода | м3 | 30 | 1.8 | 10.25 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 442 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 314 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 543 |
| 7. | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.06 | 200 787.08 | 12 047 |
| 7. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 38.3 | 2.298 | 59.3800 | 136 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19.12 | 1.1472 | 72.9200 | 84 |
| 7. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.03 | 0.0018 | 449.93 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 7. 4. | х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 1.4 | 0.084 | 38.34 | 3 |
| 7. 5. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.96 | 0.2376 | 405.20 | 96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 17 |
| 7. 6. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 11.51 | 0.6906 | 495.68 | 342 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 50 |
| 7. 7. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.39 | 0.0234 | 388.82 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 2 |
| 7. 8. | х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3.19 | 0.1914 | 533.49 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 14 |
| 7. 9. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.04 | 0.0024 | 223.79 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 7. 10. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.0062 | 0.000372 | 18 985.88 | 7 |
| 7. 11. | с101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.000648 | 8 820.53 | 6 |
| 7. 12. | с102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.15 | 0.009 | 5 021.15 | 45 |
| 7. 13. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 5.796 | 1 949.35 | 11 298 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 209 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 550 |
| 8. | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 |  | 0.06 | 47 223.46 | 2 833 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н5= 2, Н41= 2 |
| 8. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 0.18 | 0.0108 | 59.3800 | 1 |
| 8. 2. | х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 0.36 | 0.0216 | 38.34 | 1 |
| 8. 3. | с101-9010 | Битум | т | 0.0028 | 0.000168 | 8 820.53 | 1 |
| 8. 4. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 24.2 | 1.452 | 1 949.35 | 2 830 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 1 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 1 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 835 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 34 885 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 832 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 1 196 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 37 913 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 569 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 38 482 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 6 927.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 45 409.00 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 87 925 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 801 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 6 743 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 105 469 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 1 582 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 107 051 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 19 269.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 126 320.00 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |