| Согласовано Глава администрации МО «Мелекесский район» ________________И.Н. Глушко «____»__________2008 г. | Утверждаю Начальник управления природных ресурсов промышленности, транспорта, связи, торговли и предпринимательства. _________________Н.А. Мухамедзянов «____»__________2008 г. |
| --- | --- |
| МО «Николочеремшанское сельское поселение» (ямочный ремонт) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11 |
| Объект: с. Никольское – на – Черемшане |
| Сметная стоимость: | 29.651 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.066 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.474 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 05.2008 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Никольское ул.Мира |
| 1. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.12 | 31 090.67 | 3 731 |
| 1. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 12.012 | 51.2500 | 616 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 0.7764 | 72.9200 | 57 |
| 1. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.354 | 240.61 | 85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 26 |
| 1. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.4104 | 405.20 | 166 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 30 |
| 1. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.12 | 23.93 | 3 |
| 1. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 0.708 | 0.67 |  |
| 1. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.012 | 223.79 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 1 |
| 1. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0084 | 8 820.53 | 74 |
| 1. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 1.428 | 1 949.35 | 2 784 |
| 1. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 1.08 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 658 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 404 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 793 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 3 731 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 658 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 404 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 4 793 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 72 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4 865 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 876.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 5 741.00 |
|  | Раздел 2. Никольское ул.Ленина |
| 2. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.37 | 31 090.67 | 11 504 |
| 2. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 37.037 | 51.2500 | 1 898 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 2.3939 | 72.9200 | 175 |
| 2. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 1.0915 | 240.61 | 263 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 80 |
| 2. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 1.2654 | 405.20 | 513 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 92 |
| 2. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.37 | 23.93 | 9 |
| 2. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 2.183 | 0.67 | 1 |
| 2. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.037 | 223.79 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 3 |
| 2. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0259 | 8 820.53 | 228 |
| 2. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 4.403 | 1 949.35 | 8 583 |
| 2. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 3.33 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 2 027 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 244 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 774 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 11 504 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 027 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 1 244 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 14 774 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 222 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14 996 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 2 699.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 17 695.00 |
|  | Раздел 3. Никольское ул.Островского |
| 3. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.04 | 31 090.67 | 1 244 |
| 3. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 4.004 | 51.2500 | 205 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 0.2588 | 72.9200 | 19 |
| 3. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.118 | 240.61 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 9 |
| 3. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.1368 | 405.20 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 10 |
| 3. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.04 | 23.93 | 1 |
| 3. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 0.236 | 0.67 |  |
| 3. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.004 | 223.79 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 3. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0028 | 8 820.53 | 25 |
| 3. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 0.476 | 1 949.35 | 928 |
| 3. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 0.36 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 219 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 134 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 597 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 244 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 219 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 134 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 1 597 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 24 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 621 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 292.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 1 913.00 |
|  | Раздел 4. Никольское ул.Горького |
| 4. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.09 | 31 090.67 | 2 798 |
| 4. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 9.009 | 51.2500 | 462 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 0.5823 | 72.9200 | 42 |
| 4. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 0.2655 | 240.61 | 64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 19 |
| 4. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 0.3078 | 405.20 | 125 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 22 |
| 4. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.09 | 23.93 | 2 |
| 4. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 0.531 | 0.67 |  |
| 4. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.009 | 223.79 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 1 |
| 4. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0063 | 8 820.53 | 56 |
| 4. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 1.071 | 1 949.35 | 2 088 |
| 4. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 0.81 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 493 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 302 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 593 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 2 798 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 493 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 302 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 3 593 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 54 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3 647 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 656.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 4 303.00 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 19 277 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 396 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 2 084 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 24 757 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 371 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 25 128 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 4 523.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 29 651.00 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |