| Согласовано Глава администрации МО «Мелекесский район» ________________И.Н. Глушко «____»__________2008 г. | Утверждаю Начальник управления природных ресурсов промышленности, транспорта, связи, торговли и предпринимательства. _________________Н.А. Мухамедзянов «____»__________2008 г. |
| --- | --- |

МО «Мелекесский район»

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19 |
| --- |
| Объект: автодорога с. Новоселки - с.Ковыльный |
| Сметная стоимость: | 109.004 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.208 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 10.956 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 05.2008 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 1.9 | 31 090.67 | 59 072 |
| 1. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 190.19 | 51.2500 | 9 747 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 12.293 | 72.9200 | 896 |
| 1. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 5.605 | 240.61 | 1 349 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 409 |
| 1. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 6.498 | 405.20 | 2 633 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 474 |
| 1. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 1.9 | 23.93 | 45 |
| 1. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 11.21 | 0.67 | 8 |
| 1. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.19 | 223.79 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 14 |
| 1. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.133 | 8 820.53 | 1 173 |
| 1. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 22.61 | 1 949.35 | 44 075 |
| 1. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 17.1 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 10 405 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 6 386 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 862 |
| 2. | Е01-01-003-8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00918 | 11 939.29 | 110 |
| 2. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 10.48 | 0.0962064 | 48.1100 | 5 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22.77 | 0.2090286 | 72.9200 | 15 |
| 2. 3. | х06-0248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.ч | 22.77 | 0.2090286 | 502.20 | 105 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89.3% | 18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138 |
| 3. | Е27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.036 | 38 253.79 | 1 377 |
| 3. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 15.72 | 0.56592 | 49.4400 | 28 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13.88 | 0.49968 | 72.9200 | 36 |
| 3. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4.29 | 0.15444 | 289.34 | 45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 11 |
| 3. 4. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 1.77 | 0.06372 | 562.44 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 5 |
| 3. 5. | х12-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.ч | 7.08 | 0.25488 | 876.12 | 223 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 19 |
| 3. 6. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.74 | 0.02664 | 388.82 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 2 |
| 3. 7. | с411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.18 | 10.25 | 2 |
| 3. 8. | с408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 110 | 3.96 | 260.89 | 1 033 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 523 |
| 4. | Е27-04-005-3 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных нижнего слоя | 1000 м2 |  | 0.018 | 235 290.91 | 4 235 |
| 4. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 32.03 | 0.57654 | 50.3400 | 29 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34.5 | 0.621 | 72.9200 | 45 |
| 4. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3.69 | 0.06642 | 289.34 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 5 |
| 4. 4. | х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.ч | 2.59 | 0.04662 | 410.74 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 3 |
| 4. 5. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 0.41 | 0.00738 | 562.44 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 1 |
| 4. 6. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 8.21 | 0.14778 | 405.20 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 11 |
| 4. 7. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 16.64 | 0.29952 | 495.68 | 148 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 22 |
| 4. 8. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2.96 | 0.05328 | 388.82 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 4 |
| 4. 9. | с408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 3.402 | 1 155.48 | 3 931 |
| 4. 10. | с411-0001 | Вода | м3 | 20 | 0.36 | 10.25 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 404 |
| 5. | Е27-04-005-2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных верхнего слоя | 1000 м2 |  | 0.018 | 261 326.57 | 4 704 |
| 5. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 36.96 | 0.66528 | 50.3400 | 33 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52.72 | 0.94896 | 72.9200 | 69 |
| 5. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 7.96 | 0.14328 | 289.34 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 10 |
| 5. 4. | х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.ч | 1.82 | 0.03276 | 562.44 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 2 |
| 5. 5. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 12.08 | 0.21744 | 405.20 | 88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 16 |
| 5. 6. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 27.25 | 0.4905 | 495.68 | 243 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 36 |
| 5. 7. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2.96 | 0.05328 | 388.82 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 4 |
| 5. 8. | х12-1803 | Распределители каменной мелочи | маш.ч | 0.65 | 0.0117 | 504.14 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 1 |
| 5. 9. | с408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 0.27 | 1 171.02 | 316 |
| 5. 10. | с408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 3.402 | 1 155.48 | 3 931 |
| 5. 11. | с411-0001 | Вода | м3 | 30 | 0.54 | 10.25 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 136 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 937 |
| 6. | Е27-04-005-4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 |  | -0.018 | 77 770.65 | -1 400 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н41= 5 |
| 6. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12.55 | -0.2259 | 72.9200 | -16 |
| 6. 2. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 4.15 | -0.0747 | 289.34 | -22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | -5 |
| 6. 3. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4.3 | -0.0774 | 405.20 | -31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | -6 |
| 6. 4. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 4.1 | -0.0738 | 495.68 | -37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | -5 |
| 6. 5. | с408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -1.134 | 1 155.48 | -1 310 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | -21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | -15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -1 437 |
| 7. | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0126 | 9 198.08 | 116 |
| 7. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.66 | 0.008316 | 72.9200 | 1 |
| 7. 2. | х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0.33 | 0.004158 | 342.23 | 1 |
|  |  |  | (2) |  |  | 145.84 | 1 |
| 7. 3. | с101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.012978 | 8 820.53 | 114 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 1 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 1 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 118 |
| 8. | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.018 | 200 787.08 | 3 614 |
| 8. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 38.3 | 0.6894 | 59.3800 | 41 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19.12 | 0.34416 | 72.9200 | 25 |
| 8. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.03 | 0.00054 | 449.93 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 8. 4. | х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 1.4 | 0.0252 | 38.34 | 1 |
| 8. 5. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.96 | 0.07128 | 405.20 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 5 |
| 8. 6. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 11.51 | 0.20718 | 495.68 | 103 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 15 |
| 8. 7. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.39 | 0.00702 | 388.82 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 1 |
| 8. 8. | х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3.19 | 0.05742 | 533.49 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 4 |
| 8. 9. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.04 | 0.00072 | 223.79 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 |  |
| 8. 10. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.0062 | 0.0001116 | 18 985.88 | 2 |
| 8. 11. | с101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.0001944 | 8 820.53 | 2 |
| 8. 12. | с102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.15 | 0.0027 | 5 021.15 | 14 |
| 8. 13. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 1.7388 | 1 949.35 | 3 390 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 765 |
| 9. | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 |  | 0.018 | 94 446.92 | 1 700 |
|  |  | Начисления: Н3= 4, Н5= 4, Н41= 4 |
| 9. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 0.36 | 0.00648 | 59.3800 |  |
| 9. 2. | х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.ч | 0.72 | 0.01296 | 38.34 |  |
| 9. 3. | с101-9010 | Битум | т | 0.0056 | 0.0001008 | 8 820.53 | 1 |
| 9. 4. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 0.8712 | 1 949.35 | 1 698 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 700 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 73 528 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 811 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 6 672 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 91 011 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 1 365 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 92 376 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 16 628.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 109 004.00 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |