| Согласован Утверждаю: |
| --- |
| Глава администрации Начальник управления природных ресурсов |
| МО «Мелекесский район» промышленности, транспорта, связи |
| ________И.Н. Глушко | торговли и предпринимательства |
| «____»_______2008 г. _____________________ Н.А. Мухамедзянов |
|  | МО «Лебяжинское сельское поселение» (ямочный ремонт) «_____»_______2008 г. МО «Лебяжинское сельское поселение» (ямочный ремонт) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| Объект: с. Сабакаево |
| Сметная стоимость: | 99.678 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.231 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 12.156 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 05.2008 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Сабакаево ул Победы |
| 1. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 2.17 | 29 514.64 | 64 047 |
| 1. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 217.217 | 51.2500 | 11 132 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 14.0399 | 72.9200 | 1 024 |
| 1. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 6.4015 | 240.61 | 1 540 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 467 |
| 1. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 7.4214 | 405.20 | 3 007 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 541 |
| 1. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 2.17 | 23.93 | 52 |
| 1. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 12.803 | 0.67 | 9 |
| 1. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.217 | 223.79 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 16 |
| 1. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.1519 | 8 820.53 | 1 340 |
| 1. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 25.823 | 1 816.91 | 46 918 |
| 1. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 19.53 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 11 884 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 7 294 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83 224 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 64 047 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 11 884 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 7 294 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 83 224 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 1 248 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 84 472 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 15 205.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 99 677.00 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 64 047 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 11 884 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 7 294 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 83 225 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 1 248 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 84 473 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 15 205.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 99 678.00 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |