| Согласовано Глава администрации МО «Мелекесский район» ________________И.Н. Глушко «____»__________2008 г. | Утверждаю Начальник управления природных ресурсов промышленности, транспорта, связи, торговли и предпринимательства. _________________Н.А. Мухамедзянов «____»__________2008 г. |
| --- | --- |
| МО «Мелекесский район» (ямочный ремонт) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22 |
| Объект: автодорога с. Черная Речка – с. Тружиник |
| Сметная стоимость: | 16.997 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.039 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.073 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 05.2008 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 0.37 | 29 514.64 | 10 920 |
| 1. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 37.037 | 51.2500 | 1 898 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 2.3939 | 72.9200 | 175 |
| 1. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 1.0915 | 240.61 | 263 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 80 |
| 1. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 1.2654 | 405.20 | 513 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 92 |
| 1. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 0.37 | 23.93 | 9 |
| 1. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 2.183 | 0.67 | 1 |
| 1. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.037 | 223.79 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 3 |
| 1. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.0259 | 8 820.53 | 228 |
| 1. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 4.403 | 1 816.91 | 8 000 |
| 1. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 3.33 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 2 027 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 244 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 190 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 10 920 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 027 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 1 244 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 14 191 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 213 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14 404 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 2 593.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 16 997.00 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |