| Согласовано Глава администрации МО «Мелекесский район» ________________И.Н. Глушко «____»__________2008 г. | Утверждаю Начальник управления природных ресурсов промышленности, транспорта, связи, торговли и предпринимательства. _________________Н.А. Мухамедзянов «____»__________2008 г. |
| --- | --- |
| МО «Мелекесский район» (ямочный ремонт, карты) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21 |
| Объект: Автодорога с.Чувашский Сускан-Куликовка |
| Сметная стоимость: | 852.456 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.303 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 17.678 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 05.2008 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 |  | 1.64 | 31 090.67 | 50 989 |
| 1. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 100.1 | 164.164 | 51.2500 | 8 413 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6.47 | 10.6108 | 72.9200 | 774 |
| 1. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 2.95 | 4.838 | 240.61 | 1 164 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 353 |
| 1. 4. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 3.42 | 5.6088 | 405.20 | 2 273 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 409 |
| 1. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1 | 1.64 | 23.93 | 39 |
| 1. 6. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 5.9 | 9.676 | 0.67 | 6 |
| 1. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.164 | 223.79 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 12 |
| 1. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.07 | 0.1148 | 8 820.53 | 1 013 |
| 1. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11.9 | 19.516 | 1 949.35 | 38 044 |
| 1. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 14.76 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 97.76% | 8 981 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 512 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 482 |
| 2. | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 1.7 | 9 198.08 | 15 637 |
| 2. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.66 | 1.122 | 72.9200 | 82 |
| 2. 2. | х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.ч | 0.33 | 0.561 | 342.23 | 192 |
|  |  |  | (2) |  |  | 145.84 | 82 |
| 2. 3. | с101-9010 | Битум | т | 1.03 | 1.751 | 8 820.53 | 15 445 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 109 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 824 |
| 3. | Е27-03-004-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т |  | 2.92 | 209 322.63 | 611 222 |
| 3. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 21.77 | 63.5684 | 60.2800 | 3 832 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21.5 | 62.78 | 72.9200 | 4 578 |
| 3. 3. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 4.18 | 12.2056 | 405.20 | 4 946 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 890 |
| 3. 4. | х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч | 13.57 | 39.6244 | 495.68 | 19 641 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 2 889 |
| 3. 5. | х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0.36 | 1.0512 | 388.82 | 409 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 77 |
| 3. 6. | х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.ч | 3.39 | 9.8988 | 533.49 | 5 281 |
|  |  |  | (1) |  |  | 72.92 | 722 |
| 3. 7. | с101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.005 | 0.0146 | 20 929.87 | 306 |
| 3. 8. | с101-9010 | Битум | т | 0.074 | 0.21608 | 8 820.53 | 1 906 |
| 3. 9. | с410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 101 | 294.92 | 1 949.35 | 574 902 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 133.48% | 11 226 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 95% | 7 990 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 630 437 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 677 848 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 20 316 |
|  | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | 13 580 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ |  |  |  |  | 711 744 |
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  |  | 1.5 | 10 676 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 722 420 |
|  | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |  |  |  | 18 | 130 036.00 |
|  | ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА |  |  |  |  | 852 456.00 |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |